## Slide 1: Πολυμερή: Υλικά για νέες εφαρμογές

## Slide 2: Περιεχόμενα
Εισαγωγή σε Polymer Brushes (Είδη Επιφανειών, Διαμόρφωση Αλυσίδων, Ιδιότητες-Εφαρμογές)
Σύνθεση
Χαρακτηρισμός
Ιδιότητες-Εφαρμογές
Μορφολογία Συμπολυμερών (Αυτο-οργάνωση συμπολυμερών σε τήγμα)
Self-Healing Materials
Σύνθεση
Ιδιότητες-Εφαρμογές
Porous Polymers
Σύνθεση
Ιδιότητες-Εφαρμογές

## Slide 3
Σύνθεση Έξυπνων Υλικών. Έλεγχος των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της επιφάνειας και του περιβάλλοντος (διαλύτης, pH, θερμοκρασία).
Οι ιδιότητες του πολυμερούς και της επιφάνειας προσδιορίζουν την συμπεριφορά του υλικού. Δημιουργία νανοσύνθετων υλικών.
Το στρώμα του πολυμερούς δρα προστατευτικά και εμποδίζει τη διάβρωση και γενικά κάθε χημική ή φωτοχημική διάσπαση.
Γιατί είναι σημαντικός ο εμβολιασμός των επιφανειών με πολυμερή;

## Slide 4: Εφαρμογές ‘Πολυμερικών Βουρτσών’
Σταθεροποιητές κολλοειδών συστημάτων
Προστατευτικά επιστρώματα
Βελτίωση βιοσυμβατότητας υλικών
Κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών
Διασπορά χρωστικών ουσιών
Βιοιατρική
Χρωματογραφία
Κατάλυση

## Slide 5: Χρησιμοποιούμενα Υποστρώματα
Στερεά υποστρώματα
Νανοσωματίδια
Au (Οπτο-ηλεκτρονικές εφαρμογές, βιοανιχνευτές)
Αg (Κατάλυση, φωτογραφία)
Pd (Κατάλυση)
SiO2 (Μονωτές, μεμβράνες, πληρωτικά υλικά, μεταφορείς καταλυτών)
Οξείδια μετάλλων Mg, Ca, Mn, Fe, Co, Ni, Cu (Μαγνητικές Ιδιότητες)
2. Επίπεδα στερεά υποστρώματα (Au, Si, SiO2, TiO2, Fe, clay, δραστικά πολυμερή)
3. Γραφένιο, Νανοσωλήνες άνθρακα, Φουλλερένια (Graphene, MWCNTs, SWCNTs, C60)
Μεσεπιφάνεια μεταξύ δύο διαλυτών
Μεσεπιφάνεια μεταξύ διαλύτη και αέρα
Μεσεπιφάνεια μεταξύ διαλυμάτων ή τηγμάτων ομοπολυμερών

## Slide 6: Υποστρώματα

## Slide 8
Πολυμερικές ‘βούρτσες’: Ένα σύνολο πολυμερικών αλυσίδων εμβολιασμένες από το ένα άκρο σε μια επιφάνεια ή μεσεπιφάνεια έχοντας επιφανειακή πυκνότητα αρκετή ώστε να αναγκαστούν να επεκταθούν σε κάθετη διεύθυνση προς την επιφάνεια υιοθετώντας μια εντελώς διαφορετική διαμόρφωση σε σχέση με αυτή που έχουν στο διάλυμα.

## Slide 12: Φυσικός Εμβολιασμός Πολυμερών σε Επιφάνειες
Εμβολιασμός ‘σε’
Ακροδραστικά πολυμερή
Δι- ή τρισυσταδικά συμπολυμερή
Πλεονεκτήματα
Άμεσος μοριακός χαρακτηρισμός
Απόλυτος έλεγχος της δομής της πολυμερικής αλυσίδας
Μειονεκτήματα
Συνήθως αργή διαδικασία
Περιορισμοί στα χρησιμοποιούμενα πολυμερή
Μικρή επιφανειακή κάλυψη
Μικρό πάχος σχηματιζόμενου φιλμ
Θερμικά και διαλυτικά ασταθής

## Slide 13: Χημικός Εμβολιασμός Πολυμερών σε Επιφάνειες
Εμβολιασμός ‘σε’
Ακροδραστικά πολυμερή
Εμβολιασμός ‘από’
Δημιουργία απαρχητών στην επιφάνεια
Προσθήκη μονομερούς (ή διαδοχική προσθήκη μονομερών)
Τερματισμός
Πλεονεκτήματα
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα είδη πολυμερισμού (όλα τα μονομερή)
Γρήγορη διαδικασία
Μεγάλη επιφανειακή πυκνότητα
Έλεγχος στο πάχος του δημιουργούμενου φιλμ
Μειονεκτήματα
Δύσκολος μοριακός χαρακτηρισμός
Σε ορισμένες περιπτώσεις δυσκολία κατανόησης κινητικής του πολυμερισμού

## Slide 14: Τεχνικές Εμβολιασμού Α. ‘Εμβολιασμός σε’ Β. ‘Εμβολιασμός από’

## Slide 16: Δομές εμβολιασμένων πολυμερών πάνω σε στερεά επίπεδα υποστρώματα με την τεχική του’εμβολιασμού από’

## Slide 18: ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ
‘Εμβολιασμός από’
Ανιοντικός Πολυμερισμός
Κατιοντικός Πολυμερισμός
Ελεγχόμενοι Ριζικοί Πολυμερισμοί
Atom Transfer Radical Polymerization
Nitroxide Mediated Radical Polymerization
Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization
‘Εμβολιασμός σε’

## Slide 19: Μειονεκτήματα Συμβατικού Ριζικού Πολυμερισμού-CRP
Αναπτυσσόμενες ρίζες δραστικές και τερματίζονται εύκολα.
Χρόνος ημιζωής ριζών πολύ μικρός («1sec).
Ταχύτητα διάδοσης μεγάλη παρόμοια με ταχύτητα έναρξης.
Μεγάλες κατανομές μοριακών βαρών.
Αδυναμία προσδιορισμού συγκεκριμένου μοριακού βάρους.
Αδυναμία σχηματισμού δισυσταδικών συμπολυμερών με διαδοχική προσθήκη μονομερών (δεν μπορούν να σχηματιστούν πολύπλοκες δομές).

## Slide 20: Ριζικός Πολυμερισμός

## Slide 21: Ριζικός Πολυμερισμός-Αντιδράσεις Τερματισμού
Συνένωση Ανακατανομή

## Slide 22: Developed ‘Living’/Controlled Radical Polymerizations (ATRP, NMRP, RAFT)

## Slide 23: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-RDRP

## Slide 24: Πλεονεκτήματα RDRP
Μεγάλος αριθμός μονομερών που μπορούν να πολυμεριστούν.
Εμπορικά διαθέσιμοι απαρχητές.
Συνθήκες πολυμερισμού.
Μακρομοριακή αρχιτεκτονική
Υβριδικά μόρια.
Πολυμερισμοί από επιφάνειες.

## Slide 26: ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

## Slide 27: Γενικός Μηχανισμός για Ελεγχόμενους Ριζικούς Πολυμερισμούς
Αποκαθίσταται μια ισορροπία μεταξύ ανενεργών (δεν είναι ικανά να προκαλέσουν ούτε διάδοση ούτε τερματισμό) και ενεργών κέντρων.
Η ισορροπία πρέπει να είναι μετατοπισμένη προς τα ανενεργά κέντρα και η εναλλαγή μεταξύ τους πρέπει να είναι πολύ γρηγορότερη από την διάδοση του πολυμερισμού.

## Slide 28: Outline for Successful LFRP
Key Parameter: The reversible termination of the growing polymer chains

## Slide 29
Otsu 1982, First Attempt for LFRP

## Slide 30: Nitroxide Mediated Polymerization
H ρίζα ΤΕΜΡΟ χρησιμοποιούνταν για πολλά χρόνια ως παγίδα δραστικών ριζών R* για τον προσδιορισμό της σταθεράς ταχύτητας αντιδράσεων ισορροπίας καθώς και για τον προσδιορισμό του μηχανισμού της αντίδρασης.
Τα προϊόντα της αντίδρασης δεν είναι σταθερά σε υψηλές θερμοκρασίες.
TEMPO: 2,2’,6,6’-tetramethylpiperidinyloxy (nitroxide)

## Slide 31: Nitroxide Mediated Polymerization (I=1.2-1.3)

## Slide 32: Μονομοριακοί Απαρχητές

## Slide 33: Αντιδράσεις Τερματισμού
Αντιδράσεις μεταφοράς που επιδρούν στην κινητική του συστήματος και μειώνουν τον ζωντανό/ελεγχόμενο χαρακτήρα του πολυμερισμού.

## Slide 34: Απαρχητές Δεύτερης Γενεάς
Μικρότεροι χρόνοι πολυμερισμού και χαμηλότερες θερμοκρασίες οδηγούν σε μικρότερες κατανομές, εξαιτίας του περιορισμού διάσπασης της αλκοξυαμίνης και των συνακόλουθων αντιδράσεων μεταφοράς.

## Slide 35: Απαρχητές Δεύτερης Γενεάς
Έχουν τη δυνατότητα να πολυμερίσουν στυρένιο με υψηλότερη ταχύτητα σε σχέση με τη ΤΕΜΡΟ και ταυτόχρονα να διατηρείται ο έλεγχος.
Χρησιμοποιούνται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (~ 90 0C).
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον πολυμερισμό περισσοτέρων μονομερών εκτός του στυρενίου, όπως:

## Slide 36: Μηχανισμός ATRP
Έναρξη μέσω οξειδοαναγωγικής ενεργοποίησης αλκυλαλογονιδίου.

## Slide 37: ATRP

## Slide 38: ATRP
Απαραίτητα συστατικά για αντιδράσεις ATRP:
Απαρχητής ή μακροαπαρχητής: κάποιο μόριο με τουλάχιστον μία καλώς αποχωρούσα ομάδα, που συνήθως είναι αλογόνο -Br, ή -Cl.
Ένα ή περισσότερα μονομερή τα οποία μπορούν να πολυμεριστούν ριζικά.
Μέταλλο μετάπτωσης (Cu ή Fe).
Ένας υποκαταστάτης ο οποίος μπορεί να συμπλεχθεί με το μέταλλο με σκοπό να τροποποιήσει τη διαλυτότητα και την καταλυτική ενεργότητα του μετάλλου.

## Slide 39: Μονομερή
Στυρενικά
Μεθακρυλικά

## Slide 40: Μονομερή
Ακρυλικά

## Slide 42: Self-Assembled Monolayers (SAMs)
Ο σχηματισμός μονοστρωμάτων με αυτο-οργάνωση επιφανειοδραστικών μορίων πάνω σε επιφάνειες είναι ένα παράδειγμα ενός γενικού φαινομένου της αυτο-οργάνωσης.
Στη φύση η αυτο-οργάνωση έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό ιεραρχικών υπερμοριακών οργανισμών που αποτελούνται από αλληλοσυνδεόμενα συστατικά και δημιουργούν έτσι πολύπλοκα συστήματα.
Τα SAMs παρέχουν μοναδικές ευκαιρίες ως προς τη κατανόηση θεμελιωδών αρχών, όπως είναι η αυτο-οργάνωση, η σχέση της δομής με τις ιδιότητες και τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στις μεσεπιφάνειες.
Formation of monolayer films by the spontaneous assembly of organic thiols from solution onto gold. JACS, 1989, 111, 321. (3275)
Self-assembled monolayers of thiolates on metals as a form of nanotechnology. Chem. Rev., 2005, 105, 1103. (4275)

## Slide 43: Self-Assembled Monolayers (SAMs)
Η ικανότητα ελέγχου των ομάδων ουράς όσο και αυτών του κεφαλιού των μορίων που παίρνουν μέρος κάνει τα SAMs τέλεια συστήματα για μια πιο λεπτομερή κατανόηση φαινομένων που σχετίζονται με διαμοριακούς ανταγωνισμούς όπως αλληλεπιδράσεις μορίων-υποστρώματος και μορίων-διαλύτη. Τέτοια φαινόμενα είναι η λίπανση, η προσκόλληση, η διάβρωση και η διαβροχή.

## Slide 44: Self-Assembled Monolayers (SAMs)
Τα αυτο-οργανωμένα μονοστρώματα (self-assembled monolayers) είναι μοριακά συγκροτήματα που σχηματίζονται αυθόρμητα κατά την εμβάπτιση ενός κατάλληλου στερεού υποστρώματος σε διάλυμα μιας ενεργά επιφανειοδραστικής ουσίας σε οργανικό διαλύτη.

## Slide 45: Self-Assembled Monolayers (SAMs)

## Slide 46: Self-Assembled Monolayers (SAMs)

## Slide 47: Self-Assembled Monolayers (SAMs)

## Slide 48: Τεχνική Απομάκρυνσης της Πολυμερικής Αλυσίδας από την Επιφάνεια

## Slide 49: Χαρακτηρισμός πολυμερών εμβολιασμένων πάνω σε επιφάνειες
Τεχνικές Μικροσκοπίας (AFM, TEM, SEM)
Φασματοσκοπικές Τεχνικές (XPS, SPS, ATR-FTIR, NMR, Raman)
Τεχνικές Θερμικής Ανάλυσης (TGA, DSC)
Χρωματογραφία (GPC-SEC)
Στατική και Δυναμική Σκέδαση Φωτός (SLS, DLS)

## Slide 50: Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης, TEM

## Slide 51: Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διαπερατότητας, TEM

## Slide 52: Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης, TEM και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης, SEM

## Slide 53: Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης, SEM

## Slide 54: Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων, AFM

## Slide 55
Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων, AFM

## Slide 56: Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων, AFM

## Slide 57: Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων, AFM

## Slide 58: A hexabenzocoronene molecule (1.4 nm) imaged by noncontact atomic force microscopy

## Slide 59: Θερμοσταθμική Ανάλυση, TGA
TGA measures the amount and rate of change in the weight of a material as a function of temperature or time in a controlled atmosphere.
Thermal stability of materials
Composition of multi-component systems
Decomposition kinetics of materials
The effect of corrosive atmospheres on materials
Moisture and volatile content of materials

## Slide 60: TGA, Q50 TA.

## Slide 63: Quartz Crystal Microbalance, QCM
όπου Fq είναι η θεμελιώδης συχνότητα συντονισμού του QCM (5MHz), Α είναι η επιφάνεια του ηλεκτροδίου (0.3165 Χ 2cm2), pq είναι η πυκνότητα του χαλαζία κρυστάλλου (2.65 g/ml) και μq το μέτρο διάτμησης του χαλαζία

## Slide 64: Quartz Crystal Microbalance, QCM

## Slide 65: Φασματοσκοπία επιφανειακών πλασμονίων, SPS

## Slide 66: Φωτοηλεκτρονική Φασματοσκοπία ακτίνων Χ, XPS

## Slide 67: Μετρήσεις γωνιών επαφής-Επιφανειακή τάση (Contact Angles)

## Slide 68
Στατική σκέδαση φωτός
Μοριακό βάρος Mw
Δεύτερος συντελεστής virial, A2
Γυροσκοπική ακτίνα Rg
λο=μήκος κύματος προσπίπτουσας ακτινοβολίας
no=δείκτης διάθλασης διαλύτη
ΝΑ=αριθμός Avogadro
ν=dn/dc, μεταβολή δείκτη διάθλασης με συγκέντρωση
Διάγραμμα Zimm: Κc/ΔRθ συναρτήσει του sin2(θ/2)+kc
Pθ=0=κλίση ευθείας για θ=0
Pc=0=κλίση ευθείας για c=0

## Slide 69
Στατική σκέδαση φωτός σε μικρές γωνίες (LALLS)
Δεν υπάρχει πληροφορία για τη γυροσκοπική ακτίνα

## Slide 70
Διαφορικός Δείκτης Διάθλασης
no=δείκτης διάθλασης διαλύτη
n= δείκτης διάθλασης διαλύματος
Εξάρτηση dn/dc από μοριακό βάρος και σύσταση
w=κατά βάρος σύσταση
c, αναφέρεται στο συμπολυμερές
Α, αναφέρεται στη συστάδα Α του συμπολυμερούς
Β, αναφέρεται στη συστάδα Β του συμπολυμερούς

## Slide 71: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ‘ΒΟΥΡΤΣΩΝ’
Τροποποίηση των ιδιοτήτων της επιφάνειας
Αντιδρούν επιλεκτικά σε περιβαλλοντικούς ερεθισμούς (αλλαγές στο pH, στη θερμοκρασία, στη ποιότητα του διαλύτη και σε εφαρμοζόμενες μηχανικές δυνάμεις)-έξυπνα υλικά με εφαρμογές στη νανοτεχνολογία
Προστατευτικά επιστρώματα, κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών, βιοιατρικές εφαρμογές, χρωματογραφία, κατάλυση, διασπορά χρωστικών ουσιών, σταθεροποίηση κολλοειδών συστημάτων

## Slide 72: Πολυμερικές ‘Βούρτσες’ που ανταποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα (Διαλύτης)

## Slide 73: Πολυμερικές ‘Βούρτσες’ που ανταποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα (Διαλύτης)

## Slide 74: Έξυπνες Επιφάνειες PS-b-PEO

## Slide 75
Πολυμερικές ‘Βούρτσες’ που ανταποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα (pH)

## Slide 76
Πολυμερικές ‘Βούρτσες’ που ανταποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα (Θερμοκρασία-LCST)

## Slide 77: Επιφάνειες με εξαιρετικά μικρό συντελεστή τριβής poly(2-methacryloyloxyethylphosphorylcholine)
Εφαρμογή σε τεχνητές αρθρώσεις του ισχίου

## Slide 78: Επιφάνειες με εξαιρετικά μικρό συντελεστή τριβής Poly(2,3-dihydroxypropyl methacrylate)

## Slide 79
Εφαρμογές στη Χρωματογραφία

## Slide 80: Εφαρμογές στη Μικροηλεκτρονική

## Slide 81: Εφαρμογές στη Μικροηλεκτρονική

## Slide 82: Μεταφορείς Φαρμάκων-Drug Delivery Systems

## Slide 91: Taxol