## Slide 1
Mετάδοση αποθηκευμένου βίντεο
Over the Top (OTT) – IPTV
2020-2021
Διδάσκων: Παντελής Μπαλαούρας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

## Slide 2: TV πάνω από IP, Broadcast TV
TV Gateway
TV Gateway

## Slide 3: TV Gateway
https://en.wikipedia.org/wiki/TV_gateway
TV Gateway

## Slide 4: Eίσοδοι TV Gateway @ Ηead-end
Uncompress video: κάμερες στούντιο
  Κωδικοποίηση
Αρχεία βίντεο: κωδικοποιημένα video (MPEG-2, MPEG-4, H.265) αποθηκευμένα σε server / χώρο
DVB Stream (DVB-S/S2, DVB-T/T2)
  Διακωδικοποίηση MPEG-2 σε MPEG-4
  Ένανενθυλάκωση MPEG-4 σε RTP/UDP ροές
Εφαρμογές
Βίντεο

## Slide 5: Αναπαραγωγή @ σπίτι
ΤV
  Aποκωδικοποιητής Set-top box
    π.χ. Android συσκευή (Wind Vision, Vodaphone TV, EON)
  Εφαρμογή app (Έξυπνες TV) π.χ. Cosmote TV
Φορητή συσκευή
  Έξυπνο τηλέφωνο, Tablet π.χ. Nova GO mobile app, Cosmote TV, Vodaphone TV
  Laptop π.χ. Nova Εφαρμογή, Cosmote TV, Vodaphone TV
Εφαρμογές
Βίντεο

## Slide 6
Συνοριακοί δρομολογητής
(boundary router)
Δρομολογητές δικτυακού κορμού
(backbone router)
περιοχή 1
περιοχή 2
Περιοχή 3
Δίκτυο
κορμού
Παραμεθόριοι
συνοριακοί
δρομολογητές
internal
routers
Yποκείμενο δίκτυο
TV Gateway
TV Gateway
Δύο επίπεδα ιεραρχίας:
  δικτυακός κορμός
  τοπική περιοχή
Κεντρικό Head-end

## Slide 7: Ιεραρχική δομή
Δύο επίπεδα ιεραρχίας:
  δικτυακός κορμός
  τοπική περιοχή
Συνοριακοί δρομολογητές (boundary routers)
Δρομολογητές δικτυακού κορμού (backbone routers):
Παραμεθόριοι συνοριακοί δρομολογητές (area border routers):

## Slide 8: Unicast
Δρομολογητές
TCP & UDP κίνηση
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Unicast#/media/File:Unicast.svg

## Slide 9: Broadcast - Ευρυεκπομπή
Δρομολογητές
UDP κίνηση
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Broadcasting_(networking)#/media/File:Broadcast.svg

## Slide 10: Multicast Πολυεκπομπή
https://en.wikipedia.org/wiki/Multicast
IP multicast a technique for one-to-many communication over an IP network.
Δρομολογητές
UDP κίνηση
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Multicast#/media/File:Multicast.svg
http://www.steves-internet-guide.com/introduction-multicasting/
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/solutions_docs/ip_multicast/White_papers/mcst_ovr.html#wp1008683
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc759719(v=ws.10)?redirectedfrom=MSDN

## Slide 11
περιοχή 1
περιοχή 2
Περιοχή 3
Δίκτυο
κορμού
Yποκείμενο δίκτυο
TV Gateway
Δύο επίπεδα ιεραρχίας:
  δικτυακός κορμός
  τοπική περιοχή
Κεντρικό Head-end
Οι υπολογιστές προορισμός στέλνουν μηνύματα τύπου IGMP join & leave σε μία ομάδα πολυεκπομπής (multicast group).

## Slide 12: Ροές πολυμέσων MPEG-4/RTP/UDP/IP
Οι ροές αντιγράφονται στους δρομολογητές
Δημιουργείται ένα λογικό δένδρο δρομολογητών
Κάθε ροή μεταδίδεται σε συγκεκριμένη διεύθυνση Multicast IP
Mια διεύθυνση IP πολυεκπομπής (multicast IP) είναι ένα λογικό αναγνωριστικό για μια ομάδα υπολογιστών/δρομολογητών σε ένα δίκτυο που είναι διαθέσιμοι για την επεξεργασία IP πακέτων που προορίζονται να είναι πολλαπλής διανομής για μια καθορισμένη υπηρεσία δικτύου:
  224.0.0.0 - 239.255.255.255
Οι κόμβοι προορισμού στέλνουν μυνήματα join & leave του IGMP (Internet Group Management Protocol) σε μία ομάδα πολυεκπομπής (multicast group) π.χ την περίπτωση IPTV όταν ο χρήστης αλλάζει από ένα τηλεοπτικό κανάλι σε άλλο.

## Slide 13: To Internet Group Management Protocol (IGMP)
Το IGMP είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από υπολογιστές και παρακείμενους δρομολογητές σε δίκτυα IPv4 για τη δημιουργία συμμετοχών σε ομάδες πολυεκπομπή (multicast groups).
Το IGMP επιτρέπει στο δίκτυο να κατευθύνει μεταδόσεις πολυεκπομπής μόνο σε υπολογιστές/δρομολογητές που το έχουν ζητήσει.
Το IGMP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές δικτύωσης one-to-many όπως online streaming video και gaming και επιτρέπει πιο αποτελεσματική χρήση πόρων κατά την υποστήριξη αυτών των τύπων εφαρμογών.
Το IGMP χρησιμοποιείται σε δίκτυα IPv4.
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Group_Management_Protocol

## Slide 14
Το IGMP λειτουργεί μεταξύ ενός υπολογιστή και ενός τοπικού δρομολογητή που υποστηρίζει πολυεκπομπή (multicast).
Οι μεταγωγείς (switchers) που διαθέτουν IGMP snooping αντλούν επίσης χρήσιμες πληροφορίες παρατηρώντας αυτές τις συναλλαγές IGMP.
Το Protocol Independent Multicast (PIM) χρησιμοποιείται στη συνέχεια μεταξύ των τοπικών και απομακρυσμένων δρομολογητών πολυεκπομπής για να κατευθύνει την κυκλοφορία πολλαπλής διανομής από κεντρικούς υπολογιστές (ΤV Gateways) που στέλνουν πολλαπλές μετάδοση σε υπολογιστές που έχουν εγγραφεί μέσω IGMP για να τις λάβουν.

## Slide 15: Kατηγορίες ροές πολυμέσων
A. UDP: RTSP/RTP/UDP
UDP συνεχούς ροής (UDP Streaming)
B. HTTP/TCP
HTTP συνεχούς ροής (HTTP streaming) / TCP
HTTP προσαρμόσιμης συνεχούς ροής (adaptive HTTP streaming) / TCP
VoD

## Slide 16: Streaming Multimedia: UDP
Ο εξυπηρετητής στέλνει στον κατάλληλο για τον πελάτη ρυθμό
  συχνά, ρυθμός αποστολής = ρυθμός κωδικοποίησης= σταθερός
    2 Mbps, 8.000 bit/UDP πακέτο, 4msec (8.000 bit / 2 Mbps)
  ο ρυθμός μετάδοσης μπορεί να αγνοεί τα επίπεδα συμφόρησης ή διάθεσης επιπλέον εύρους ζώνης
Μικρή καθυστέρηση αναπαραγωγής (2-5 seconds) ώστε να εξαλείψει την οφειλόμενη στο δίκτυο διακύμανση της καθυστέρησης
Δεν υπάρχει αναμετάδοση χαμένων πακέτων (UDP όχι TCP). Ανάκαμψη από σφάλματα: επίπεδο εφαρμογής
  αρκεί να επιτρέπεται από χρονικούς περιορισμούς

## Slide 17: Streaming Multimedia: UDP
Real Time Streaming Protocol (RTSP)
  Το αρχείο πολυμέσων ανακτάται μέσω RTSP
  Παράλληλη σύνδεση ελέγχου για αποστολή εντολών τύπου pause, rewind, forward, αλλαγή θέσης
  Απαιτεί RTSP server στην πλευρά του εξυπηρετητή, αυξάνει την πολυπλοκότητα
Real Time Protocol (RTP) [RFC 2326]: τύποι φορτίου πολυμέσων
  RTP/UDP/IP + RTCP πακέτα ελέγχου
Το UDP μπορεί να μην περνά μέσα από firewalls
  Απαγορεύουν την UDP κίνηση, επιτρέπουν μόνο TCP κίνηση

## Slide 18: Πρωτόκολλο πραγματικού χρόνου (Real-Time Protocol, RTP)
Το πρωτόκολλο RTP προσδιορίζει μια δομή για πακέτα που μεταφέρουν δεδομένα ήχου/βίντεο (RFC 3550)
Ένα RTP πακέτο παρέχει
  Αναγνώριση του είδους του ωφέλιμου φορτίου (payload type)
  Αρίθμηση ακολουθίας (σειράς των πακέτων)
  Χρονοσφραγίδες (timestamping)
Τα πακέτα RTP ενθυλακώνονται σε UDP segments (RTP/UDP/IP)
Διαλειτουργικότητα (Interoperability): αν δυο εφαρμογές διαδικτυακής τηλεφωνίας «τρέχουν» RTP, τότε ενδεχομένως μπορούν να συνεργαστούν

## Slide 19: Το RTP «τρέχει» πάνω από το UDP
To RTP «τρέχει» στα τερματικά συστήματα.
Οι βιβλιοθήκες του RTP παρέχουν μια διεπαφή επιπέδου μεταφοράς που επεκτείνει το UDP (αριθμός θύρας, διεύθυνση IP)
  αναγνώριση είδους του ωφέλιμου φορτίου
  αριθμός ακολουθίας πακέτου
  χρονοσφραγίδες

## Slide 20: Παράδειγμα RTP
Θεωρήστε την αποστολή φωνής κωδικοποιημένης σε PCM (64 kbps) με RTP.
Η εφαρμογή συλλέγει τα κωδικοποιημένα δεδομένα σε chunks, π.χ., κάθε 20 msec = 160 bytes σε ένα chunk.
Το απόσπασμα ήχου μαζί με την επικεφαλίδα RTP αποτελούν το πακέτο RTP, που ενθυλακώνεται στο UDP segment.
Η επικεφαλίδα RTP υποδεικνύει τον τύπο κωδικοποίησης της φωνής σε κάθε πακέτο
  ο αποστολέας μπορεί να αλλάξει κωδικοποίηση κατά την διάρκεια μιας διάσκεψης
Η επικεφαλίδα RTP επίσης περιλαμβάνει τους αριθμούς ακολουθίας και τις χρονοθυρίδες.

## Slide 21: Ενθυλάκωση RTP
https://www.cs.csustan.edu/~john/Classes/Previous_Semesters/CS3000_Communication_Networks/2017_02_Spring/Notes/Student_Notes.pdf
Audio chunk
Notes: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cs.csustan.edu%2F~john%2FClasses%2FPrevious_Semesters%2FCS3000_Communication_Networks%2F2017_02_Spring%2FNotes%2Fchap28.html&psig=AOvVaw1nMFnpW_fElrUVJEwfS1PK&ust=1606230712665000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNDs5un5mO0CFQAAAAAdAAAAABAF

## Slide 22: Κεφαλίδα RTP (1)
Payload Type (7 bits): Υποδεικνύει την τρέχουσα μέθοδο κωδικοποίησης
που χρησιμοποιείται. Αν ο αποστολέας αλλάξει κωδικοποίηση κατά την
διάρκεια μίας κλήσης, ο αποστολέας ενημερώνει τον παραλήπτη διαμέσου
αυτού του πεδίου.
  Payload type 0: PCM μ-law, 64 kbps
  Payload type 3: GSM, 13 kbps
  Payload type 7: LPC, 2.4 kbps
  Payload type 26: Motion JPEG
  Payload type 31: H.261
  Payload type 33: MPEG2 video
Sequence Number (16 bits): Αυξάνει κατά ένα για κάθε RTP πακέτο
που στέλνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την ανίχνευση απωλειών πακέτων
για την αναδιάταξη των πακέτων
payload type
sequence number type
time stamp
Synchronization
Source ID
Miscellaneous fields

## Slide 23: Κεφαλίδα RTP (2)
Timestamp field (32 bits): Απεικονίζει την στιγμή της δειγματοληψίας του πρώτου byte σε ένα RTP πακέτο δεδομένων.
  Για τον ήχο, το ρολόι των χρονοσφραγίδων αυξάνει κατά ένα για κάθε περίοδο δειγματοληψίας (ανά δείγμα, για παράδειγμα, κάθε 125 μsecs για ένα ρολόι δειγματοληψίας με συχνότητα 8 KHz)
  Αν η εφαρμογή παράγει chunks των 160 κωδικοποιημένων δειγμάτων, τότε η χρονοσφραγίδα αυξάνει κατά 160 για κάθε RTP πακέτο όταν η πηγή είναι ενεργή. Το ρολόι των χρονοσφραγίδων συνεχίζει να αυξάνει με σταθερό ρυθμό όταν η πηγή δεν είναι ενεργή (αδρανής)
SSRC field (32 bits): Προσδιορίζει την πηγή της RTP συνεχούς ροής (stream).
  Κάθε πηγή ροής σε μία σύνοδο RTP (session) πρέπει να έχει ένα διακριτό SSRC
payload type
sequence number type
time stamp
Synchronization
Source ID
Miscellaneous fields

## Slide 24: RTP και QoS
Το RTP δεν παρέχει κανένα μηχανισμό που να διασφαλίζει την έγκαιρη παράδοση των δεδομένων ή κάποιον άλλο που να εγγυάται την ποιότητα υπηρεσίας (QoS)
Η ενθυλάκωση RTP είναι αντιληπτή μόνο στα τερματικά συστήματα: δεν είναι αντιληπτή στους ενδιάμεσους δρομολογητές
  Οι δρομολογητές που παρέχουν υπηρεσίες βέλτιστης προσπάθειας δεν κάνουν καμία ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουν ότι τα RTP πακέτα φτάνουν στον προορισμό έγκαιρα.

## Slide 25: Real-Time Control Protocol (RTCP)
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το RTP
Κάθε μέλος (αποστολείς και παραλήπτες) σε μια σύνοδο επικοινωνίας RTP μεταδίδει περιοδικά RTCP πακέτα ελέγχου προς όλα τα άλλα μέλη
Κάθε πακέτο RTCP περιέχει αναφορές από τον αποστολέα και/ή τον παραλήπτη
  Αναφέρουν στατιστικά στοιχεία που είναι χρήσιμα στην εφαρμογή
    πλήθος των πακέτων που εστάλησαν,
    πλήθος των χαμένων πακέτων,
    μεταβλητότητα χρόνου μεταξύ διαδοχικών αφίξεων (interarrival jitter), κτλ.
Η ανάδραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της απόδοσης
  Εκτίμηση ρυθμού απωλειών και μεταβλητότητας καθυστέρησης
  Οι αποστολείς μπορούν να τροποποιήσουν τις ταχύτητες μετάδοσής τους με βάση την πληροφορία ανάδρασης

## Slide 26: RTCP: πολλαπλοί αποστολείς/παραλήπτες (multicast)
Κάθε σύνοδος RTP: αντιστοιχεί σε μία multicast address; Όλα τα RTP /RTCP πακέτα που ανήκουν στη σύνοδο χρησιμοποιούν την ίδια multicast address
RTP, RTCP πακέτα/ροές διαχωρίζονται μεταξύ τους μέσω διακριτών αριθμών θυρών
Για να μειωθεί η κίνηση, κάθε συμμετέχοντας μειώνει τη κίνηση RTCP όσο αυξάνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων στη συνεδρία
RTCP SR – Sender Report
RTP
RTCP RR – Receiver Report
RTCP RR
sender
receivers

## Slide 27: Καλωδιακη τηλεοραση

## Slide 28: Δίκτυο καλωδιακής πρόσβασης
cable headend
CMTS
ISP
cable modem
termination system
cable
modem
splitter
…
…
Internet frames,TV channels, control transmitted
downstream at different frequencies
upstream Internet frames, TV control, transmitted
upstream at different frequencies in time slots
πολλαπλά (broadcast) συρρευματικά κανάλια κατερχόμενης ζεύξης 40 Mbps έκαστο
  τα πλαίσια που μεταδίδονται σε ένα κανάλι λαμβάνονται από όλα τα modems που λαμβάνουν σε αυτό το κανάλι
  ένα μόνο CMTS εκπέμπει στα κανάλια
πολλαπλά κανάλια ανερχόμενης ζεύξης 30 Mbps έκαστο
  πολλαπλής πρόσβασης: όλοι οι χρήστες ανταγωνίζονται για συγκεκριμένες χρονοθυρίδες του ανερχόμενου καναλιού (άλλες έχουν ανατεθεί)
CMTS= Cable Modem termination System

## Slide 29: Δίκτυο καλωδιακής πρόσβασης
MAP frame for
Interval [t1, t2]
Residences with cable modems
Downstream channel i
Upstream channel j
t1
t2
Assigned minislots containing cable modem
upstream data frames
Minislots containing
minislots request frames
(random access)
cable headend
CMTS
DOCSIS: data over cable service interface spec
FDM σε ανερχόμενης, κατερχόμενης ζεύξης κανάλια συχνότητας
TDM ανερχόμενης ζεύξης: κάποιες θυρίδες ανατίθενται, για κάποιες υπάρχει ανταγωνισμός
  αίτηση για ανερχόμενες θυρίδες (και δεδομένα) μεταδίδεται με τυχαία πρόσβαση (δυαδική οπισθοχώρηση) σε επιλεγμένες θυρίδες
  MAP πλαίσιο ελέγχου στη κατερχόμενη ζεύξη:
    αναθέτει θυρίδες ανερχόμενης ζεύξης

## Slide 30: Τέλος Ενότητας