## Slide 1: Φωτονική
8ο Εξάμηνο
Τομέας Γ’ / Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΚΠΑ 2024
Γιώργος Κανέλλος
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών gtkanellos@di.uoa.gr
Εισαγωγικό μάθημα

## Slide 2: Στοιχεια βιογραφικου
1996
ΗΜΜΥ
ΕΜΠ
2002
PhD
PCRL-ΕΜΠ
2017
Ass. Prof.
EE&CS
University of Bristol
2008
Post Doc
PhosNet-
ΑΠΘ
2022
Ass. Prof.
DIT
NKUA

## Slide 3
ΦΩΤΟΝΙΚΗ
ChatGPT:
Photonic technology refers to the utilization of light (photons) for various technological applications. It encompasses the generation, manipulation, transmission, and detection of light for purposes ranging from telecommunications to medical imaging to manufacturing processes.
Wiki:
Photonics is a branch of optics that involves the application of generation, detection, and manipulation of light in form of photons through emission, transmission, modulation, signal processing, switching, amplification, and sensing.

## Slide 4: Ύλη μαθήματος I
1. Εισαγωγή στις οπτικές τηλεπικοινωνίες. Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις, βασικά χαρακτηριστικά και παράμετροι.
2. Κυματοδηγοί. Τύποι κυματοδηγών, δείκτης διάθλασης, V-number, τρόποι μετάδοσης φωτός.
3. Μετατροπή τρόπου διάδοσης σε κυματοδηγούς. Μετατροπείς, γραμμικά και μη-γραμμικά tapered κυματοδηγοί.
4. Σύζευξη κυματοδηγών. Coupled mode theory, end-to-end coupling, evanescent coupling, multi mode interferometer (MMI), Y-splitter, Y-coupler, waveguide crossing.
5. Οπτικές συμβολές. Mach-Zehnder interferometer, Sagnac interferometer, ring resonator.
6. Οπτικοί διαμορφωτές. Είδη (EAM, MZM, PM, AOM) και τεχνολογίες κατασκευής ηλεκτροπτικών διαμορφωτών (LiNbO3, SiP, InP, plasmonics κλπ.). Τα συμβολόμετρα Mach – Zehnder ως ηλεκτροπτικοί διαμορφωτές πλάτους και φάσης

## Slide 5: Ύλη μαθήματος II
7. Οπτικά πλέγματα. Transmission/reflection gratings, Bragg gratings, grating couplers, arrayed waveguide gratings.
8. Προηγμένες φωτονικές διατάξεις. Φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (PIC), photonic chips, thick/thin SOI, plasmonics.
9. Φωτοπηγές LED. Αρχή λειτουργίας και παράμετροι LED, άμεση διαμόρφωση.
10. Φωτοπηγές Laser. Αρχή λειτουργίας, είδη και παράμετροι τηλεπικοινωνιακών Lasers, άμεση διαμόρφωση και chirp.
11. Φωτοφωρατές και συνοδευτικά κυκλώματα. Είδη και χαρακτηριστικά φωτοφωρατών (εύρος ζώνης, NEP, ρεύμα σκότους, αποκρισιμότητα κλπ.) και τεχνολογίες ευρυζωνικών ενισχυτών διαντίστασης.
12. Ενεργές διατάξεις επεξεργασίας του οπτικού σήματος. Ημιαγωγικοί ενισχυτές, μη γραμμικά φαινόμενα και οπτική παραμετρική ενίσχυση.

## Slide 6: TO Η/Μ ΦΑΣΜΑ

## Slide 7: Ολοκληρωμένες οπτικές διατάξεις

## Slide 8: Λογισμικό οπτικής προσομοίωσης και σχεδίασης
Προσαρμοσμένο για φωτονικές και οπτο-ηλεκτρονικές εφαρμογές
Χρησιμοποιεί μεθόδους μοντελοποίησης και ανάλυσης της συμπεριφοράς του φωτός σε φωτονικές δομές
Eigenmode expansion (EME)
Finite difference eigenmode (FDE)
Finite difference time domain (FDTD)
INTERCONNECT (for PICs)
https://courses.ansys.com/index.php/photonics/
Ansys Lumerical Photonics Engineering courses
Διαθέσιμες 5 άδειες χρήσης

## Slide 9: H αριθμητική μέθοδος FDTD

## Slide 10: Ansys Lumerical
Μερικά παραδείγματα
Ring Resonator Simulated in Lumerical MODE Solutions' Propagator
Multi-mode interference (MMI) Coupler Simulated in Lumerical MODE Solutions' Propagator

## Slide 11: Οπτικοί κυματοδηγοί
Επίπεδος (π.χ. slab)
Τρισδιάστατος (π.χ. circular)
Δύο βασικοί τύποι κυματοδηγών
Άλλοι τύποι τρισδιάστατων κυματοδηγών (channel)
Buried channel
waveguide
Strip-loaded
waveguide
Ridge waveguide
Rib waveguide
Diffused waveguide
Επίπεδος κυματοδηγός  Οπτικός περιορισμός σε μία μόνο εγκάρσια κατεύθυνση
Τρισδιάστατος κυματοδηγός  Δισδιάστατος εγκάρσιος οπτικός περιορισμός

## Slide 12: Επίλυση κυματοδήγησης

## Slide 13: Καμπύλοι κυματοδηγοί
Oι καμπύλοι κυματοδηγοί χρησιμοποιούνται για την αλλαγή της διεύθυνσης διάδοσης της οπτικής ισχύος και την διασύνδεση των διαφόρων δομικών στοιχείων ενός ΡIC. Οι παράμετροι που τους χαρακτηρίζουν είναι κυρίως η ακτίνα καμπυλότητάς τους R και οι απώλειες οπτικής ισχύος, που συνεπάγεται η παρεμβολή τους.
Οι απώλειες οπτικής ισχύος λόγω καμπυλότητας του κυματοδηγού αυξάνονται με τη μείωση της ακτίνας

## Slide 14: Μετατροπή τρόπου διάδοσης σε κυματοδηγούς
Linear waveguide taper
Curved waveguide taper
Cross-section 1
Cross-section 2
Core width change
Propagation distance
Τυπικά χαρακτηριστικά του τρόπου διάδοσης
Mode shape
Effective refractive index
Polarization
Polarization converter
Spot size converter
Είναι η διαδικασία μετατροπής ενός καθοδηγούμενου τρόπου διάδοσης σε έναν άλλο.

## Slide 15: Σύζευξη κυματοδηγών
End-to-end coupling
(butt-coupling)
Evanescent coupling
Y-branch
(waveguide splitter/coupler)
Multi mode interferometer
Waveguide crossing
Coupled Mode Theory
Αποσύνθεση του φωτός που διαδίδεται στους γνωστούς τρόπου διάδοσης της μη διαταραγμένης δομής και υπολογισμός του πώς αυτές οι λειτουργίες συνδέονται μεταξύ τους από κάποια πρόσθετη επιρροή.

## Slide 16: Οπτικές συμβολές
Συμβολή οπτικών κυμάτων
Mach-Zehnder interferometer
Sagnac interferometer
Ring resonator
Θετική συμβολή
Καταστροφική συμβολή

## Slide 17: Οπτικοί διαμορφωτές
Οι οπτικοί διαμορφωτές χειρίζονται ένα οπτικό σήμα συνήθως στα χαρακτηριστικά της έντασης, της φάσης και/ή της πόλωσης.
Electro-optic modulator
Acousto-optic modulator
Interferometric modulators

## Slide 18: Οπτικά φράγματα
Το οπτικό πλέγμα Bragg είναι μια διαφανής συσκευή με περιοδική μεταβολή του δείκτη διάθλασης, έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί μεγάλη ανάκλαση σε κάποιο εύρος μήκους κύματος γύρω από ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος που πληροί την συνθήκη Bragg:
Grating coupler
Arrayed waveguide grating (AWG)

## Slide 19: Προηγμένες φωτονικές διατάξεις
Φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα
(Photonic integrated circuits – PICs)
Πολλαπλά οπτικά εξαρτήματα και λειτουργίες σε ένα μόνο τσιπ
Υψηλότεροι ρυθμοί δεδομενων
Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
Βελτιωμένες αποδόσεις
Τα PICs είναι ιδανικά για κβαντικές εφαρμογές
Τσιπ κβαντικών υπολογιστών (κβαντικοί επεξεργαστές, μετρολογία, αίσθηση, επικοινωνία)
Εύκολη ενσωμάτωση πηγών μεμονωμένων φωτονίων, ανιχνευτών και κβαντικών πυλών

## Slide 20: Βιβλιογραφία
N. Θεοφάνους «Οπτρονική» Εκδόσεις Γ.Β. Βασδέκης
Paul E. Green «Δίκτυα Οπτικών Ινών» ISNB: 960-7510-00-3
J. Ohstubo, “Semiconductor Lasers Stability-Instability and Chaos” ISNB:3-540-23675-9
K. Pettermann “Laser Diode Modulation and Noise” ISNB:0-7923-1204-X
Ζευγώλης Δηµήτριος, «Εφαρµοσµένη οπτική µε θέµατα οπτικοηλεκτρονικής και Laser» ISNB: 978-960-418-140-7 •
J. Wilson, J. Hawkes «ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ: Μια Εισαγωγή» Εκδόσεις ΕΜΠ
Saleh, M. Teich, Fundamentals of Photonics, Wiley-Interscience, 2nd edition, 2007

## Slide 21: Εξέταση
Βιβλιογραφική εργασία (~20 σελίδες)
Εργασία στο Lumerical
Ενδεικτικά θέματα:
Πλατφόρμες Φωτονικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (PIC)
Οπτικά δικτυώματα στην κατασκευή κατευθυντικών συστοιχιών κεραιών εκπομπής & λήψης
Διανομή κβαντικών κρυπτογραφικών κλειδιών
Στοιχεία και συστήματα μονού φωτονίου
Οπτικές επικοινωνίες στο Διάστημα

## Slide 22: Οπτικές Επικοινωνίες και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου μας
ΓΙΩΡΓΟς ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΕΠΙΚ. Καθηγητης
τμημα πληροφορικης και τηλεπικοινωνιων
εθνικο και καποδιστριακο πανεπιστημιο αθηνων

## Slide 23
Διάρθρωση μαθήματος:
Εξέλιξη των Οπτικών Τηλεπικοινωνιών
Στοιχεία Οπτικών Επικοινωνιών
Προηγμένα θέματα
  5G και πιο πέρα…
  Δορυφορικές Οπτικές Επικοινωνίες
  Κβαντικοί υπολογιστές και κβαντικές επικοινωνίες

## Slide 24: TO ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
1969
1980
WWW
hello world!
First msg sent
1990
email
1995
Microsoft
windows
1998
google
2005
Youtube
facebook
2007
iPhone - First
Smartphone
1965
Optical fiber
2009
C.K. Kao
Wins Nobel
1986
Optical amplification
2005
40Gb/s
2000
2.5Gb/s
1995
140Mb/s
2010
100Gb/s
2010
4G
Cloud computing
2020
5G
2018
FTTH
400Gb/s
>100Tb/s

## Slide 25: EΝΑ ΛΕΠΤo ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
241 εκατομμύρια email
18.8 εκατομμύρια μηνύματα
>15M εκατομμύρια video
2.4 εκατομμύρια αναζητήσεις στο Google
23K visits to CHATGPT
>6M zoom meetings
….

## Slide 26: Αυξηση των δεδομενων στο ιντερνετ
Σήμερα, κάθε ΜΗΝΑ διακινούνται ~450ΕxaΒyte
Nearly 3X Increase
1.000
.000
.000
.000
.000
.000 bytes
Από το 2017, η κίνηση έχει
ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ!
1Exabyte=

## Slide 27: Αυξηση των δεδομενων στο ιντερνετ
Nearly 20X Increase
Global mobile data traffic forecast by ITU
annual rate ~55% in 2020-2030
to reach 607 exabytes (EB) in 2025
to reach 5, 016 EB in 2030

## Slide 28: Το ιντερνετ
https://internet-map.net/
5.300.000.000 χρήστες (2023)
Κύριος όγκος δεδομένων: CLOUD
Κύρια δομικά στοιχεία:
 Το δίκτυο (>90% είναι οπτικό)
 Τα κέντρα δεδομένων (>50% της παγκόσμιας υπολογιστικής δύναμης)
cloud computing means storing and accessing data and programs over the Internet

## Slide 29: Γιατι οπτικα δικτυα
    Τεράστιο Εύρος Ζώνης
     1 Ίνα ~25ΤΗz ( = 100.000 UTP καλώδια)
    Πολύ μικρές απώλειες ~ 1% ανά Κm
     Πολύ μεγάλες αποστάσεις ~1000 Κm
    Πολυπλεξία μήκους κύματος (WDM)
     Πολλά κανάλια μαζί στο ίδιο μέσο

## Slide 30: Τι είναι το φως
Amplitude (Πλάτος)
wavelength (Μήκος κύματος)
Phase (Φάση)
Polarization (Πόλωση)
Direction (Κατεύθυνση)
y
z

## Slide 32: Η οπτικη ινα στον παγκοσμιο ιστο
Data Center
Δίκτυο Κορμού ~2000Km
Μητροπολιτικό Δίκτυο ~100Km
Δίκτυο Πρόσβασης~10Km

## Slide 33: Τι είναι ένα οπτικο δικτυο

## Slide 34: Τι είναι Mia οπτικη ζευξη
l1
lN
OXC
l1
lN
MUX
DeMUX
Πομπός
TX1
TXN
RX1
RXN
Οπτικές Πηγές
Οπτική Ίνα
Οπτικοί Ενισχυτές
Δέκτης
laser
Erbium doped fiber Amp
Οπτικοί Μεταγωγείς
3D MEMS
Οπτικοί Δέκτες

## Slide 35: …Μια φορα κι έναν καιρο
γεννήτρια 10 Gb/s οπτικών πακέτων εκρηκτικής ροής
οπτική πύλη AND
SOA
ρολόι
ανακτημένα δεδομένα
οπτικό κύκλωμα ανάκτησης ρολογιού πακέτων
Συνολικό εμβαδό:
6m2 !!!!
3R BMR στα 10 Gb/s με πύλες UNI
2003

## Slide 36: Φωτονικη ολοκληρωση
Το παράδειγμα της ηλεκτρονικής:
1958
Πρώτο ολοκληρωμένο
transistor
2017
1010 ολοκληρωμένα transistors
1963
10< ολοκληρωμένα transistors
2007
Το μεγαλύτερο υβριδικά ολοκληρωμένο οπτικό κύκλωμα μέχρι τότε (750mm2)
Τεχνολογία Υβριδικής Ολοκλήρωσης
1943
Δίοδοι κενού
Ολοκληρωμένος 3R BMR

## Slide 37: Silicon Photonics
Ολοκληρωμένα κυκλώματα σε πυρίτιο
Άριστα οπτικά χαρακτηριστικά
Μεγάλη πυκνότητα κυκλωμάτων
Συμβατά με τεχνολογία CMOS
Ξεκίνησε το 2007, ωριμάζει πολύ γρήγορα

## Slide 38: Photo from OPTCOMS-PTL lab, DI, NKUA
4x 1.2Tb/s Optical lines
12x 100GBE QSFP28

## Slide 39: συγχρονα οπτικα δικτυα
Ανάπτυξη ψηφιακής επεξεργασίας
Πολύπλοκα οπτικά κυκλώματα
Coherent transmission
 Advanced modulation formats
 400 Gb/s per channel

## Slide 40: Το φωσ στην καρδια του ιντερνετ
Τα κέντρα δεδομένων (DATA CENTERS)
Τεράστιες υπολογιστικές μονάδες
server
rack
cluster

## Slide 41: Εγκαταστασεις κEντρων δεδομενων
Η συγκέντρωση πολλών υπολογιστών σ’ ένα σημείο βοηθά:
 στην επεξεργασία της πληροφορίας
 στην βελτιστοποίηση της διαχείρισης τους
 στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
18 ΜW / 600.000 m2

## Slide 42: πΩς ΔΟΥΛΕΥΕΙ το CLOUD COMPUTING
R. Pitwon, ECOC 2017

## Slide 43: πΩς ΔΟΥΛΕΥΕΙ το CLOUD COMPUTING
Gothenburg maps
Gothenburg weather
Gothenburg traffic
GPS
R. Pitwon, ECOC 2017

## Slide 44: πΩς ΔΟΥΛΕΥΕΙ το CLOUD COMPUTING
Gothenburg maps
Gothenburg weather
Gothenburg traffic
Site information
R. Pitwon, ECOC 2017

## Slide 45: πΩς ΔΟΥΛΕΥΕΙ το CLOUD COMPUTING
R. Pitwon, ECOC 2017
Η κίνηση ανάμεσα στους servers (east-west traffic) αποτελεί το 77% της κίνησης των δεδομένων στα Κέντρα Δεδομένων
Source: Cisco Cloud Index
1 KB HTTP request generated 930 KB of internal network traffic

## Slide 46: Πως συνδεει κανεισ τοσουσ υπολογιστες?
50k servers x 100Gb/s = 5 Pb/s !!!!!
Δίκτυο 10 φορές το μέγεθος του ίντερνετ
Εκατομμύρια καλώδια

## Slide 47: Οι πρωτες αποπειρες…

## Slide 48: Το ενεργο οπτικο καλωδιο
100GbE (4x25G) WDM in QSFP
72mm x 18mm x 8mm = σπιρτόκουτο
4 laser
4 MOD
1x4 MUX
4:1 DEMUX
4 PD
Φωτονική Ολοκλήρωση (ξανά…)

## Slide 49: Λυθηκε το προβλημα?

## Slide 50: Ιεραρχια των οπτικων διασυνδεσεων
Active Optical Cables
On-board subassemblies
Optical PCBs & C2C
Network-on-chip / Crossconnects
Board to board
(2010)
On-board
(2015)
Chip-to-chip
(2020)
On-chip
(>>2020)
*picture courtesy of Bert J. Offrein, IBM

## Slide 51: Μητρικες με φως!!!
Μεγαλύτερη πυκνότητα
Λιγότερο χώρο/ Λιγότερη ενέργεια
Πιο πρακτικές κατασκευές
On board transceivers (2014)
Electro-optical circuit boards
(2016)
samtec

## Slide 52: Σύνοψη μέχρι εδω
Η Εξέλιξη των οπτικών δικτύων επέτρεψε τη δημιουργία και επέκταση του Παγκόσμιου Ιστού
    και κατά συνέπεια τον ψηφιακό μετασχηματισμό του σύγχρονου κόσμου
Οι οπτικές επικοινωνίες βρίσκονται πίσω από κάθε μας καθημερινή ψηφιακή δραστηριότητα
Οι οπτικές επικοινωνίες είναι η βάση για όλα τα σύγχρονα κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα (κέντρα δεδομένων, υπερυπολογιστές)
Υποστήριξη επεξεργαστικά απαιτητικών προγραμμάτων και διεργασιών (ML, AI etc)

## Slide 53: ΟΠΤΙΚΑ δικτυα: Ena λαμπEρο μελλον…
Προηγμένα θέματα
  5G και πιο πέρα…
  Δορυφορικές Οπτικές Επικοινωνίες
  Κβαντικοί υπολογιστές και κβαντικές επικοινωνίες

## Slide 54: Η εποχη του 5G
Ενοποίηση των ασύρματων και οπτικών δικτύων
Σε επίπεδο φυσικής υλοποίησης/ πρωτοκόλλων
Σε επίπεδο διαχείρισης δικτύου
EMBB
(Υψηλές ταχύτητες)
URLLC
(Μικρή Καθυστέρηση)
(Πολύ αξιόπιστο)
MMTC
(Μεγάλη Πυκνότητα)
VR

## Slide 55: Αυτονομα Οχηματα
URLLC:
Ultra reliable low latency coms
- 1ms Καθυστέρηση
99.9999% Αξιοπιστία
Απελευθέρωση χώρου στάθμευσης
Αλλαγή μοντέλου ιδιοκτησίας/ κόστους
Λιγότερες Ανθρωπο-ώρες στην οδήγηση
Kitty Hawk self-flying taxis in New Zealand

## Slide 56: Εξυπνες ΠΟλεισ
MMTC:
Massive Machine-Type Coms
- 1 Εκατομμύριο Συσκευές/ Κm2
- Αισθητήρες Χαμηλής κατανάλωση ισχύος
Διαχείριση/βελτιστοποίηση
Ρύπανσης
Κυκλοφορίας
Eνέργειας/Νερού
Δημόσιας Ασφάλειας

## Slide 57: Δορυφορικες οπτικες επικοινωνιες

## Slide 58: Ευρυζωνικο Ιντερνετ παντου!
Παγκόσμια κάλυψη ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές
Κάλυψη κινητών χρηστών/κόμβων (αεροπλάνα, καράβια, αυτοκίνητα)
Επικοινωνία με το βαθύ διάστημα
Μικρότερη χρονική υστέρηση από τις οπτικές ίνες
Backup του χερσαίου οπτικού δικτύου σε περίπτωση φυσικών καταστροφών/ εχθροπραξιών κτλ

## Slide 59: Space X: the Starlink project
May 2019: a single SpaceX launched 60 test satellites
 Initial plan is 4400 LEO satellites @550km orbits
Space X full plan is 12000 LEO sat.
10Gb/s laser links tested

## Slide 60: ΥΣΤΕΡΗΣΗ σε Οπτικα δορυφορικα δικτυα
Starlink LEO Constellation:
Phase 1– 1600 nodes
8-hops LONDON-NEW YORK
13-hops LONDON-Singapore
Mark Handley, HotNets '18: Proceedings of the 17th ACM Workshop on Hot Topics in Networks November 2018 Pages 85–91
https://www.youtube.com/watch?v=QEIUdMiColU

## Slide 61: Αλλαγη ταχυτητας

## Slide 62: Fundamental quantum properties

## Slide 63: The qubit
Quantum superposition
A pure qubit state is a coherent superposition of the basis states

## Slide 64: Multiple qubits for Quantum computing

## Slide 65: Κβαντικοι υπολογιστες
Microsoft
Google
IBM
Apple
Οι κβαντικοί υπολογιστές εκμεταλλεύονται τη ικανότητα των κβαντικών bit (qubit) να βρίσκονται σε όλες τις δυνατές καταστάσεις ταυτόχρονα
Πολύ μεγάλη επεξεργαστική δύναμη
Μηχανική Μάθηση για Περιβαλλοντολογικά μοντέλα, Οικονομικά Μοντέλα, Φαρμακευτική
Η μεγαλύτερη απειλή για την κρυπτογραφία

## Slide 66: Quantum Computing as a threat
Microsoft (40 qubits)
Google (53-qubit)
IBM (53 qubits)
Intel (49 qubits)
quantum computers exploit the ability of quantum bits (qubits) to exist in multiple states simultaneously.
They perform incredibly complex calculations at unprecedent speeds
solve certain classes of problems that are beyond the grasp of today’s most advanced super computers.
Identified as the biggest threat for public key cryptography
Shor's algorithm is a polynomial-time quantum computer algorithm for integer factorization.

## Slide 67: Quantum supremacy
=

## Slide 68: συμβαινει τωρα…

## Slide 69: Κβαντικη κρυπτογραφια (QKD)
 Ένα φωτόνιο είναι ένα κβαντικό σύστημα
 Ένα φωτόνιο μπορεί να μεταφέρει κβαντική πληροφορία (qubit)
Χρησιμοποιεί τις αρχές της κβαντικής φυσικής
“Quantum safe”
Αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλές από κβαντικούς υπολογιστες
Αντιλαμβάνεται την υποκλοπή

## Slide 70: Εθνικο και Ευρωπαικο δικτυο QKD
Jean-François Buggenhout” EU Quantum Technologies Flagship and the quantum internet” ENISA TELECOM SECURITY FORUM, 29 June 2022

## Slide 71: Κβαντικο ιντερνετ
Distributed quantum computing to support Quantum Machine Learning
Quantum entaglement to connect two quantum comoputers
Quantum teleportation to transfer quantum states through the network
Quantum memories to store the quantum information

## Slide 72: World-class Entanglement distribution in Greece
Entanglement distribution and quantum teleportation is an essential element for the quantum internet
HellaQCI will implement a state-of-the-art active entanglement distribution network using cryogenic single photon detectors in NKUA and entanglement sources in NKUA and ICCS/NTUA

## Slide 73: Takeaways
Οι οπτικές επικοινωνίες μεταμόρφωσαν τον ψηφιακό μας κόσμο τα τελευταία 20 χρόνια
Σήμερα αποτελούν μονόδρομο για την υλοποίηση τεράστιων υπολογιστικών μονάδων (High Performance Computers HPC) που καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες για Τεχνητή Νοημοσύνη
Νέες προοπτικές σε ανεξερεύνητα τοπία
      Τα ρομπότ ανάμεσα μας (5G+)
      Ιντερνέτ Μέχρι τον Άρη (optical sat coms)
      Κβαντική Επανάσταση v2
https://www.youtube.com/watch?v=uOJCS1W1uzg&t=51s

## Slide 74: ΟπτιΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

## Slide 75: ΟπτιΚοι υπολογιστες

## Slide 76: ΟπτιΚοι νευρομορφικοι υπολογιστες

## Slide 77: ΟπτιΚοι βιο-αισθητηρες

## Slide 78
ΟπτιΚοι βιο-αισθητηρες

## Slide 79: ΟπτιΚοι βιομηχανικοι αισθητηρες

## Slide 80: ΕυχαριστΩ!
Γιώργος Κανέλλος
gtkanellos@di.uoa.gr
ΕΠΙΚ. Καθηγητής
τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνίων
Εθνικό και καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών
Αποριες?