## Slide 1: Διάλεξη Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)
Internet of Things
Publish – Subscribe model
MQTT
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ανάπτυξη Λογισμικού για Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025

## Slide 2
Διαδίκτυο των Πραγμάτων –
Internet of Things (IoT)

## Slide 3: IoT applications

## Slide 4: IoT applications

## Slide 5: IoT applications

## Slide 6: IoT applications

## Slide 7: IoT applications

## Slide 8: Έξυπνος πλανήτης: τα - 3 Is
Instrumented (όργανα/συσκευές): Οι πληροφορίες συλλαμβάνονται όπου υπάρχουν, όπως με τη χρήση απομακρυσμένων αισθητήρων.
Interconnected (Διασυνδεδεμένοι): Οι πληροφορίες μεταφέρονται από το σημείο συλλογής σε οποιοδήποτε σημείο μπορεί να καταναλωθεί με χρήσιμο τρόπο.
Intelligent (Ευφυής): Οι πληροφορίες επεξεργάζονται, αναλύονται και αξιοποιούνται για την άντληση της μέγιστης δυνατής αξίας και γνώσης.

## Slide 9: Συσκευές (1)
Συσκευές:
  μικροσκοπικοί αισθητήρες,
  ετικέτες RFID σε αυτόνομα προϊόντα,
  έξυπνα κινητά τηλέφωνα
  συσκευές GPS με επίγνωση της τοποθεσίας
  έως φορητούς υπολογιστές και ενσωματωμένα συστήματα.
Αυτές οι συσκευές έχουν
  συνήθως αρκετή υπολογιστική ισχύ για να συλλέγουν και να μεταδίδουν δεδομένα, και
  ορισμένες έχουν αρκετή ώστε να ανταποκρίνονται σε αιτήματα τροποποίησης της συμπεριφοράς τους.

## Slide 10: Συσκευές (2)
Οι συσκευές αυτές είναι επίσης σχεδόν όλες συνδεδεμένες σε κάποιο βαθμό.
  Οι περισσότερες έχουν ή θα έχουν μια δική τους διεύθυνση Διαδικτύου, με την οποία μπορούν να επικοινωνούν
    άμεσα μέσω τοπικών δικτύων ή
    έμμεσα μέσω των υπολογιστικών νεφών.
Τα επόμενα βήματα, λοιπόν, είναι
  η συλλογή όλων των δεδομένων που συλλέγονται από αυτές τις μικρές, μεσαίες ή και μεγάλες συσκευές,
  η δρομολόγηση αυτών των δεδομένων εκεί όπου μπορούν να ερμηνευτούν καλύτερα και
  η χρήση των τεράστιων υπολογιστικών πόρων του κόσμου.

## Slide 11: Τηλεμετρία και Διαδίκτυο
Η τεχνολογία τηλεμετρίας επιτρέπει τη μέτρηση ή την παρακολούθηση πραγμάτων από απόσταση.
Επιπλέον, σήμερα, οι βελτιώσεις στην τεχνολογία τηλεμετρίας καθιστούν δυνατή
  τη διασύνδεση συσκευών μέτρησης και παρακολούθησης σε διαφορετικές τοποθεσίες και
  τη μείωση του κόστους κατασκευής εφαρμογών που μπορούν να τρέξουν σε αυτές τις έξυπνες συσκευές, ώστε να γίνουν ακόμη πιο χρήσιμες.

## Slide 12
Παράδειγμα χρήσης - Γεωργία

## Slide 13
Η έξυπνη γεωργία επικεντρώνεται στη συλλογή, παρακολούθηση και ανάλυση τεράστιου όγκου δεδομένων από τους ίδιους τους γεωργούς για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τη φύτευση, τη συγκομιδή και τη διαχείριση των καλλιεργειών. Αυτή η ιδέα είναι κατάλληλη τόσο για μεγάλες όσο και μικρές καλλιέργειες.
Περιλαμβάνει τη γεωργία ακριβείας και ένα ευρύ φάσμα άλλων προηγμένων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things), των drones, της τεχνητής νοημοσύνης, της υπολογιστικής νέφους (cloud) και της μηχανικής μάθησης.
Στόχος της έξυπνης γεωργίας είναι να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία της γεωργίας, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των τροφίμων και μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γεωργικών πρακτικών.
Πηγή | Άδεια Pixabay
Έξυπνη γεωργία
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ένας αγρότης μπορεί να χρησιμοποιήσει έξυπνες τεχνικές γεωργίας για να λάβει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την παρακολούθηση των επιπέδων υγρασίας του εδάφους, της υγείας των καλλιεργειών και της χρήσης νερού.
Εάν οι αισθητήρες ανιχνεύσουν ότι μια συγκεκριμένη περιοχή του αγρού είναι πολύ στεγνή, ο αγρότης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα drone για να αρδεύσει μόνο αυτήν την περιοχή. Εάν οι αισθητήρες ανιχνεύσουν ασθένειες στα φυτά, ο αγρότης μπορεί να φροντίσει για ένα μόνο φυτό ή για ολόκληρο το χωράφι.
Όλη η διαδικασία αυτή είναι διαχειριζόμενη από λογισμικό και παρακολουθείται από αισθητήρες. Με αυτόν τον τρόπο, ένας γεωργός μπορεί να αυξήσει τις αποδόσεις και την ποιότητα, ενώ παράλληλα εξοικονομεί εργασία και πόρους.

## Slide 14: Διαδίκτυο των Πραγμάτων για την ενίσχυση της γεωργικής απόδοσης
Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT) αναφέρεται σε υποδομές, δηλαδή συσκευές που βρίσκονται στο πεδίο και είναι εξοπλισμένες με αισθητήρες καθώς και δυνατότητες δικτύωσης και επεξεργασίας, δίκτυα δεδομένων, διακομιστές και λογισμικό, που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων, την επεξεργασία/ανάλυση μέσω δικτύων επικοινωνιών ή/και του διαδικτύου.
Πηγή | Άδεια Pixabay
ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Με τις πρόσφατες υλοποιήσεις, το IoT έχει ήδη αποφέρει οφέλη, όπως η αποδοτική χρήση του νερού, η βελτιστοποίηση των εισροών και η μείωση των αποβλήτων.

## Slide 15: Χρήση drones για αύξηση παραγωγικότητας και απόδοσης καλλιεργειών
Ένα drone είναι ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV).
Παρόμοια με την τεχνολογία αισθητήρων, τα drones είναι συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών.
Πηγή: Flo Maderebner, Pexels
ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τα drones μπορούν να αυξήσουν την ακρίβεια, να μειώσουν το κόστος των επιτόπιων ερευνών καλλιεργειών, να αυξήσουν την ικανότητα και την απόδοση των καλλιεργειών και να μειώσουν τις εκπομπές CO2.

## Slide 16: Big Data για καλύτερες αποφάσεις
Ενώ οι συσκευές IoT συλλέγουν μία μεγάλη ποσότητα σύνθετων δεδομένων και πληροφοριών, τα Big Data αναφέρονται στον τεράστιο όγκο δεδομένων που κανένα συμβατικό εργαλείο διαχείρισης δεδομένων δεν μπορεί να χειριστεί.
Τα Big Data έχουν γίνει μία από τις κορυφαίες τεχνολογίες σε διάφορους τομείς.
ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τα Big Data εφαρμόζονται τώρα όλο και περισσότερο στη γεωργία, καθώς επιτρέπουν την ανάλυση σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων που συλλέγονται από το IoT.
Πηγή | Άδεια Pixabay

## Slide 17: Τεχνητή νοημοσύνη για καλύτερη απόδοση
Η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence - AI) αποτελείται από συστήματα ή μηχανές που μιμούνται την ανθρώπινη νοημοσύνη για την εκτέλεση εργασιών και μπορούν να αυτο-βελτιώνονται συνεχώς βάσει των πληροφοριών που συλλέγουν.
Πηγή |Designed by Freepik
ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ενώ δημιουργούνται διάφορα αγροτικά συστήματα ανάλυσης δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη τους επιτρέπει να προχωρήσουν ένα βήμα μπροστά, στη βελτίωση των δυνατοτήτων πρόβλεψης και λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων.

## Slide 18
Publish – subscribe model

## Slide 19: Publish-subscribe
Message pattern ή message queue (MQ) paradigm ή message oriented middleware ή messaging protocol ή connectivity protocol
Ασύγχρονη επικοινωνία
  αποστολή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
Μικρό μέγεθος μηνυμάτων
  δεδομένα αισθητήρων
Χαμηλή κατανάλωση μπαταρίας
  smartphone, embedded boards

## Slide 20: Publish-subscribe
Publish
  Δημοσίευση μηνυμάτων σε συγκεκριμένο topic στον message broker
Subscribe
  Eγγραφή σε συγκεκριμένο topic στον message broker
Broker
  Πρόγραμμα διαμεσολαβητή για τη διαχείριση μηνυμάτων μεταξύ ετερογενών messaging πρωτοκόλλων.
    Επικαιροποίηση
    Δρομολόγηση
    Μετασχηματισμός

## Slide 21
Message Queuing Telemetry Transport
(MQTT)

## Slide 22: MQ Telemetry Transport (ΜQTT)
Το ΜQ Telemetry Transport (MQTT) παρέχει τεχνολογία τηλεμετρίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων πληροφόρησης των σημερινών χρηστών του Διαδικτύου.
Ξεκίνησε από τους Dr Andy Stanford-Clark της IBM και Arlen Nipper της Arcom (σημερινή Eurotech) το 1999
Χρησιμοποιήθηκε από το Facebook Messenger το 2011
Η έκδοση 3.1.1 έγινε δεκτή ως OASIS standard το 2014

## Slide 23: MQ Telemetry Transport (ΜQTT)
MQTT αποτελεί ένα εξαιρετικά απλό και ελαφρύ πρωτόκολλο μεταφοράς μηνυμάτων (messaging protocol)
  To MQTT μήνυμα είναι όσο το δυνατόν μικρότερo.
  Σταθερό header (2 bytes), η κατά απαίτηση push-style message διανομή των μηνυμάτων διατηρεί το network utilization χαμηλό.
Η αρχιτεκτονική τύπου publish/subscribe έχει σχεδιαστεί για να είναι ανοικτή και εύκολη στην υλοποίηση
  Χιλιάδες συσκευές χρήστες να συνδέονται σε έναν MQTT server (broker)
  Δεν απαιτείται άδεια χρήσης από τις συσκευές/λειτουργικά συστήματα/πλατφόρμες κτλ
  Οι εφαρμογές/συσκευές που στέλνουν δεδομένα δεν χρειάζεται να γνωρίζουν οτιδήποτε για τους λήπτες
Eίναι ιδανικό για περιορισμένα περιβάλλοντα:
  Χαμηλόρυθμη σύνδεση, υψηλή καθυστέρηση, συσκευές με περιορισμένη επεξεργαστική ισχύ και μνήμη (μικρό μέγεθος βιβλιοθηκών)

## Slide 24: MQ Telemetry Transport (ΜQTT)
Απλό σύνολο εντολών
  CONNECT, DISCONNECT, PUBLISH, SUBSCRIBE, UNSUBSCRIBE
Ενσωματωμένη υποστήριξη για όταν υπάρχει απώλεια σύνδεσης
  Ο server ενημερώνεται όταν η σύνδεση διακόπτεται
  Τα μηνύματα ξαναστέλνονται ή κρατούνται για παράδοση αργότερα
Πολλαπλά επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service 3) δίνουν ευελιξία στη διαχείριση μηνυμάτων διαφορετικού τύπου
  most once, at least once, exactly once.

## Slide 25: Server: Broker
MQTT Publisher Client
ΜQTT Subscriber Client
Broker - o ενδιάμεσος εξυπηρετητής (server) που διανέμει την πληροφορία στους πελάτες (client) που είναι συνδεμένοι σε αυτόν και ενδιαφερόμενοι για ένα θέμα (topic).
Client - η συσκευή τύπου πελάτης που είναι συνδεμένη στον broker προκειμένου να αποστείλει ή λάβει πληροφορία.
Topic - Το θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους clients. Οι clients κάνουν publish, subscribe, ή και τα δύο, σε ένα topic.
MQTT
Broker
Topic 1
Topic 2
CONNECT/
DISCONNECT
CONNECT/
DISCONNECT

## Slide 26: Clients: Publisher & subscriber
MQTT Publisher Client
ΜQTT Subscriber Client
Publish to topic
“Topic 1”
Subscribe/
Unsubscribe to topic
“Topic 1”
Publisher - Οι Clients που στέλνουν πληροφορία στον Broker προκειμένου να την διανείμει στους ενδιαφερόμενους για το topic clients.
Subscriber - Οι clients ενημερώνουν το broker για ποιο/α θέμα/τα ενδιαφέρονται. Όταν ένας client εγγράφεται σε ένα topic, όλα τα μηνύματα που στέλνονται στον broker στέλνονται στους subscribers που είναι εγγεγραμμένοι στο topic. Οι Clients μπορούν να κάνουν unsubscribe για να σταματήσουν να λαμβάνουν μηνύματα για το συγκεκριμένο topic.
MQTT
Broker
Topic 1
Topic 2

## Slide 27: QoS - Ποιότητα υπηρεσίας
Κάθε MQTT σύνδεση μπορεί να καθορίσει την ποιότητα υπηρεσίας στον broker με μια ακέραια τιμή που κυμαίνεται από 0-2. Το QoS δεν επηρεάζει τον χειρισμό των μεταδόσεων δεδομένων TCP, μόνο μεταξύ των πελατών MQTT.
  Η τιμή 0 καθορίζει αποστολή το πολύ μία φορά ή μία και μόνο μία φορά χωρίς να απαιτείται επιβεβαίωση παράδοσης (most once). Αυτό αναφέρεται συχνά ως «πυροβολήστε και ξεχάστε».
  Η τιμή 1 καθορίζει τουλάχιστον μία φορά. Το μήνυμα αποστέλλεται πολλές φορές μέχρι να ληφθεί μια επιβεβαίωση, γνωστή αλλιώς ως επιβεβαιωμένη παράδοση, (at least once). Μπορεί να υπάρξουν πολλαπλά αντίγραφα.
  Η τιμή 2 καθορίζει ακριβώς μία φορά. Οι πελάτες αποστολέα και παραλήπτες χρησιμοποιούν χειραψία δύο επιπέδων για να εξασφαλίσουν ότι λαμβάνεται μόνο ένα αντίγραφο του μηνύματος (exactly once), γνωστό ως εξασφαλισμένη παράδοση.

## Slide 28: QoS
Πηγή: MQTT 101 Tutorial: Introduction and Hands-on using Eclipse Mosquitto - Atadiat

## Slide 29: MQTT & Devices
MQTT
Broker
Sensor Node 1 – Data producer –MQTT Publisher Client 1
Sensor Node 2– Data producer –Publisher Client 2
Sensor Node 3– Data producer –Publisher 3
Publish to topic
“roomA\sensor1
Publish to topic
“roomC\sensor3
Publish to topic
“roomB\sensor2
IoT device 1
IoT
device
2
IoT
device
3

## Slide 30
MQTT
Broker
Sensor Node 1 – Data producer –MQTT Publisher Client 1
Sensor Node 2– Data producer –Publisher Client 2
Sensor Node 3– Data producer –Publisher 3
Sensor Data Gatherer – Subscriber Client
Publish to topic
“roomA\sensor1”
Publish to topic
“roomC\sensor3”
Publish to topic
“roomB\sensor2”
Subscribe to topics
“roomA\sensor1”,
“roomB\sensor2”,
“roomC\sensor3”
Edge Gateway (Server)
@ Edge Gateway:
Συλλογή,
Επεξεργασία,
Αποθήκευση Δεδομένων

## Slide 31
MQTT
Broker
Publish to topic
“Alerts\RoomsA-C”
Alert device – Subscriber Client
Subscribe to topic
“Alerts\RoomsA-C”
Data producer – MQTT Publisher Client 4
Edge Gateway (Server)
Android device

## Slide 32
MQTT
Broker
Sensor Node 1 – Data producer –MQTT Publisher Client 1
Sensor Node 2– Data producer –Publisher Client 2
Sensor Node 3– Data producer –Publisher 3
Sensor Data Gatherer – Subscriber Client
Alert device – Subscriber Client
Data producer – MQTT Publisher Client 4
Edge Gateway (JAVA)
IoT device 1
IoT
device
2
IoT device 3
Android device

## Slide 33: Εργαλεία για την εργασία
ΙοΤ – Android εφαρμογή
  Android SDK
  Java
  Eclipse Paho Android Client (Publisher)
Android – Android εφαρμογή
  Android SDK
  Java
  Eclipse Paho Android Client (Subscriber)

## Slide 34: Εργαλεία
Broker
  Mosquitto broker (υφιστάμενος)
Edge server
  Java IDE
  Java
  Eclipse Paho Java client

## Slide 35: http://mqtt.org/
1o & 2o κεφάλαια

## Slide 36: Mosquitto broker, publisher, subscriber
MQTT – Mosquitto (https://mosquitto.org )
To Mosquitto Broker εκτελείται (αρχικές ρυθμίσεις) με την παρακάτω εντολή:
/{path}/{to}/mosquitto -c /{path}/{to}/mosquitto.conf
Mosquitto Publisher
Mosquitto Subscriber
Xρήσιμοι σύνδεσμοι
  https://mosquitto.org/download/
  https://mosquitto.org/documentation/
  https://sivatechworld.wordpress.com/2015/06/11/step-by-step-installing-and-configuring-mosquitto-with-windows-7/
  http://www.steves-internet-guide.com/install-mosquitto-broker/
  http://test.mosquitto.org/

## Slide 37
Στο 1ο παράθυρο (broker):
  C:\Program Files\mosquitto>mosquitto -p 1883
Σε 2ο παράθυρο
  Netstat –an –p tcp
Στο ίδιο παράθυρο καλείται ο subscriber
  mosquitto_sub -t rooms/room1/sensors/temp
Σε 3ο παράθυρο καλείται ο publisher :
  C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_pub -t rooms/room1/sensors/temp -m "1 2 3 4“
Στο 2ο εμφανίζεται 1 2 3 4
MQTT 101 Tutorial: Introduction and Hands-on using Eclipse Mosquitto - Atadiat
Mosquitto Τest @ windows

## Slide 38: Τεχνολογίες & σενάρια
Devices
  Programming Boards, Sensors, Smart Phones
Programming languages
  Java, Android, Javascript, Python
Messaging
  MQTT, Constrained Application Protocol (CoAP)
Scaled scenarios
  Home automation, smart cities, industrial applications

## Slide 39: Βιβλιοθηκεσ για JAVA & ANDROID

## Slide 40: Eclipse Paho Java client
https://eclipse.org/paho/clients/java/

## Slide 41: Eclipse Paho Java client

## Slide 42
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttClient;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttConnectOptions;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttException;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttMessage;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.persist.MemoryPersistence;
public class MqttPublishSample {
public static void main(String[] args) {
String topic = "MQTT Examples";
String content = "Message from MqttPublishSample";
int qos = 2;
String broker = "tcp://iot.eclipse.org:1883";
String clientId = "JavaSample";
MemoryPersistence persistence = new MemoryPersistence();
try {
MqttClient sampleClient = new MqttClient(broker, clientId, persistence);
MqttConnectOptions connOpts = new MqttConnectOptions();
connOpts.setCleanSession(true);
System.out.println("Connecting to broker: "+broker);
sampleClient.connect(connOpts);
System.out.println("Connected");
System.out.println("Publishing message: "+content);
MqttMessage message = new MqttMessage(content.getBytes());
message.setQos(qos);
sampleClient.publish(topic, message);
System.out.println("Message published");
sampleClient.disconnect();
System.out.println("Disconnected");
System.exit(0);
} catch(MqttException me) {
System.out.println("reason "+me.getReasonCode());
System.out.println("msg "+me.getMessage());
System.out.println("loc "+me.getLocalizedMessage());
System.out.println("cause "+me.getCause());
System.out.println("excep "+me);
me.printStackTrace();
}
}
}
JAVA Publisher
Edge server

## Slide 43: JAVA subscriber
Edge server

## Slide 44: Subscriber in JAVA
Edge server

## Slide 45: Eclipse Paho Android Client
https://eclipse.org/paho/clients/android/
IoT,
Android

## Slide 46: Eclipse Paho Android Client

## Slide 47: Χρήσιμοι σύνδεσμοι
MQTT
  http://mqtt.org/
Eclipse Paho Java client
  https://eclipse.org/paho/clients/java/
  https://www.eclipse.org/paho/files/javadoc/org/eclipse/paho/client/mqttv3/package-summary.html
Eclipse Paho Android Client
  https://eclipse.org/paho/clients/android/
Mosquitto Broker
  https://mosquitto.org

## Slide 48: Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Introduction to MQTT - learn.sparkfun.com
MQTT 101 Tutorial: Introduction and Hands-on using Eclipse Mosquitto – Atadiat
15 Frequently Asked MQTT Questions:
  https://www.hivemq.com/article/15-frequently-asked-mqtt-questions/