## Slide 1: Πολυμέσα και Ασύρματη Δικτύωση
Θεματική Ενότητα:
Δικτύωση Πολυμέσων
2026
Διδάσκων: Παντελής Μπαλαούρας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

## Slide 2: Εισαγωγη

## Slide 3: Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) μαθήματος
ΘΕ1: Εισαγωγή (Κεφ. 1 του βιβλίου)
ΘΕ2: Συστήματα Αναμονής
ΘΕ3: Ασύρματα/Κινητά Δίκτυα (ασύρματα τοπικά δίκτυα, υποστήριξη κινητικότητας στο διαδίκτυο, κινητά δίκτυα 3ης γενιάς) (Κεφ. 7 του βιβλίου)
ΘΕ4: Δικτύωση Πολυμέσων (Κεφ. 9 & Ενότητα 2.6 του βιβλίου).
  Οι διαφάνειες βασίζονται στις διαφάνειες του καθηγητή Λάζαρου Μεράκου
ΘΕ5: Ασφάλεια Δικτύων (Κεφ. 8 του βιβλίου)
Συνιστώμενο Βιβλίο:
Computer Networking: A Top-Down Approach, by Kurose & Ross, Addison-Wesley
Ελληνική Μετάφραση:
Εκδόσεις : Μ. Γκιούρδας
Οι περισσότερες από τις διαφάνειες αυτές αποτελούν προσαρμογή και απόδοση στα ελληνικά των διαφανειών που συνοδεύουν το βιβλίο Computer Networking : A Top-Down Approach, J.F Kurose and K.W. Ross, 6/E, Addison-Wesley.
All material copyright 1996-2012
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
Προσαρμογή και επιμέλεια της απόδοσης των πρωτότυπων διαφανειών στα ελληνικά : Λάζαρος Μεράκος

## Slide 5
Notes: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnew.in-24.com%2FNews%2F120299.html&psig=AOvVaw05FnCnvubaHuGi9mOJXhKM&ust=1640090338354000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCOCYyOGy8vQCFQAAAAAdAAAAABAO

## Slide 7: Δικτύωση Πολυμέσων: Ενότητες
Εφαρμογές δικτύωσης πολυμέσων
Ροή αποθηκευμένου βίντεο
Voice-over-IP
Πρωτόκολλα εφαρμογών συνομιλίας πραγματικού χρόνου

## Slide 8: ΠοΛΥΜΕΣΑ & απαιτησεις Δικτυωσης πολυμεσων

## Slide 9: Δικτύωση Πολυμέσων: Ενότητες
Εφαρμογές δικτύωσης πολυμέσων
  Τι είναι τα πολυμέσα;
  Ποιοι είναι οι 3 τύποι εφαρμογών δικτύωσης πολυμέσων
  Ποιες οι ιδιότητές τους και οι απαιτήσεις τους;
Ροή αποθηκευμένου βίντεο
Voice-over-IP
Πρωτόκολλα εφαρμογών συνομιλίας πραγματικού χρόνου
Εφαρμογές

## Slide 10: 1. ΠολυμΕΣΑ - ηχοσ
Εφαρμογές
Ήχος

## Slide 11: Πολυμέσα: Ήχος
Τι είναι ο ήχος
  φωνή, μουσική σε αναλογική μορφή
Το Διαδίκτυο μεταδίδει bits. ΑΡΑ: Mετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό σήμα
  Δειγματοληψία ήχου
  Κβαντοποίηση ήχου
  Συμπίεση ήχου
time
audio signal amplitude
analog
signal
sampling rate
(N sample/sec)
Εφαρμογές
Ήχος

## Slide 12: Δειγματοληψία ήχου
1.Δειγματοληψία: Αναλογικό σήμα ήχου σε δειγματοληψία σταθερού ρυθμού
  τηλέφωνο: 8.000 δείγματα/sec
  CD μουσικής: 44.100 δείγματα/sec
time
audio signal amplitude
analog
signal
sampling rate
(N sample/sec)
Εφαρμογές
Ήχος

## Slide 13: Κβαντοποίηση ήχου (1)
2. Κβαντοποίηση: Κάθε δείγμα κβαντίζεται, στρογγυλοποιείται
  κάθε κβαντισμένη τιμή αναπαρίσταται από bits, π.χ., 8 bits για 256 τιμές
  π.χ., 28=256 πιθανές κβαντισμένες τιμές, 216=65.536 τιμές
παράδειγμα: 8.000 δείγματα/sec, 8 bits (256 κβαντισμένες τιμές): 64.000 bps
ο δέκτης μετατρέπει τα bits σε αναλογικό σήμα:
  μικρή μείωση ποιότητας (quantization error)
Παλμοκωδική διαμόρφωση, Pulse Code Modulation, PCM
time
analog
signal
quantization error
sampling rate
(N sample/sec)
quantized value of
analog value
Εφαρμογές
Ήχος

## Slide 14: Κβαντοποίηση ήχου (2)
Εφαρμογές
Ήχος
Notes: https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBocbRnNPlAhUZ7eAKHeSbADkQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2F3zcurdia.com%2F2016%2F07%2F22%2F8_reasons_why_you_should_not_shoot_JPEG.html&psig=AOvVaw3a1z1LH_FAeIF97LEfkg8g&ust=1573048508319160

## Slide 15: Κβαντοποίηση ήχου (3)
Ψηφιακή τηλεφωνία – ISDN
  PCM, 8000 δείγματα/sec, 8 bits: 64 kbps κανάλι φωνής
Μουσικό CD:
  PCM, 44.100 δείγματα/sec, 16 bits, 2 κανάλια: 1.411 Mbps
Ασυμπίεστη μορφή, άρα απαιτήσεις σε
  Αποθηκευτικό χώρο και εύρος ζώνης
  Το PCM σπάνια χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο
Εφαρμογές
Ήχος

## Slide 16: Συμπίεση ήχου
3. Συμπίεση του όγκου με τεχνικές συμπίεσης
Η φωνή συνεχίζει να είναι καταληπτή
Η μουσική προσεγγίζει την ποιότητα των CD
Παραδείγματα τεχνικών συμπίεσης ήχου και ρυθμών
Εφαρμογές
Ήχος
Μουσική: στόχος ποιότητα σχεδόν σαν του CD
MPEG-1 Layer 3 (MP3): 96, 128, 160 kbps
Advanced Audio Coding (AAC) ή MPEG-4 Audio
  Καλύτερο ήχο για δεδομένο ρυθμό
  Γενικού σκοπού: όχι μόνο μουσική
Φωνή / τηλεφωνία πάνω από το Διαδίκτυο: 5.3 kbps και άνω
G.723.1: 5.3 και 6.4 kbps
  8 kHz/13-bit
G. 729: 8 kbps
GSM: 13 kbps
Σύγκριση τεχνικών συμπίεσης: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_audio_coding_formats

## Slide 17: 2. ΠολυμΕΣΑ - βιντεο
Εφαρμογές
Βίντεο

## Slide 18: Πολυμέσα: Βίντεο
πλαίσιο i
πλαίσιο i+1
video: ακολουθία εικόνων που εμφανίζονται με σταθερό ρυθμό
  π.χ. 24 εικόνες/sec
ψηφιακή εικόνα: πίνακας pixels
  κάθε pixel αναπαρίσταται από bits πχ. Full HD 1,920x1,080
Κωδικοποίηση/συμπίεση: χρησιμοποίησε πλεονασμό εντός και μεταξύ των εικόνων για να μειωθεί ο # bits που χρησιμοποιούνται για κωδικοποίηση της εικόνας
  χωρικό (εντός της εικόνας)
  χρονικό (από μια εικόνα στην άλλη)
Εφαρμογές
Βίντεο
https://images.app.goo.gl/uFUFYUQ4GsuRVn4u5

## Slide 19: Πολυμέσα: Βίντεο
……………………...…
παράδειγμα χωρικής κωδικοποίησης: αντί να στείλει N τιμές ίδιου χρώματος (όλα μωβ), στέλνει μόνο 2 τιμές: τιμή χρώματος (μωβ) και αριθμό επαναλαμβανόμενων τιμών (N)
……………………...…
πλαίσιο i
πλαίσιο i+1
παράδειγμα χρονικής κωδικοποίησης: αντί να στείλει ολόκληρο το πλαίσιο στο i+1, στέλνει μόνο τις διαφορές από το πλαίσιο i
Εφαρμογές
Βίντεο

## Slide 20: Πολυμέσα: Βίντεο
CBR (Constant Bit Rate): σταθερός ρυθμός κωδικοποίησης video
VBR (Variable Bit Rate): ο ρυθμός κωδικοποίησης video αλλάζει καθώς αλλάζει το ποσό χωρικής, χρονικής κωδικοποίησης
Kωδικοποιητής (Encoder) στον πομπό
Αποκωδικοποιητής (Decoder) στον δέκτη
Εφαρμογές
Βίντεο

## Slide 21: Kωδικοποιήσεις για ταινίες, μεταδόσεις
MPEG-1 (CD-ROM) 1.5 Mbps (CBR)
MPEG-2 (DVD) 3-6 Mbps (CBR & VBR)
MPEG-4 (συχνά χρησιμοποιείται στο Internet, < 1 Mbps)
Εφαρμογές
Βίντεο

## Slide 22: Kωδικοποιήσεις για τηλεδιάσκεψη
Η.261 (CBR). ISDN πολλαπλάσιοι ρυθμοί του 64kbps: έως 2 mbps video frame sizes: QCIF (176×144), CIF (352×288),
Η. 263, H.263+ (CBR):
  Ανάλυση frames: 128x96 (Sub-QCIF), 176x144 (QCIF), 352x288 (CIF), 704x576 (4CIF), 1408x1152 (16CIF)
  H.323 (RTP/IP-based videoconferencing), H.320 (ISDN-based videoconferencing)
Η. 264/MPEG-4 AVC (μέρος του MPEG4)
  Καλή ποιότητα σε χαμηλότερους ρυθμούς από ότι τα προηγούμενα MPEG-2, H.263, MPEG-4 Part 2) χωρίς να αυξάνεται η πολυπλοκότητα, πρακτική και οικονομική χρήση
  Ευέλικτο: εφαρμόζεται σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, συστημάτων και δικτύων
  Χαμηλούς έως υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης και ανάλυσης (4096×2304)
  broadcast, DVD storage, RTP/IP packet networks
Η. 265: Ακόμη περισσότερη συμπίεση, %52-64%, σε σχέση με το H.264
AV1
Εφαρμογές
Βίντεο

## Slide 23: Διαφορετικές ποιότητες βίντεο
Πολλαπλές εκδόσεις του ίδιου βίντεο σε διαφορετικές ποιότητες (ρυθμούς ή/και αναλύσεις)
  3 Mbps για υψίρυθμες συνδέσεις
  300 kbps για 3G συνδέσεις
Τηλεδιασκέψεις
  Συμπίεση (transcoding on the fly) για χρήστες με μικρότερο εύρος ζώνης
Εφαρμογές
Βίντεο

## Slide 24: 3. Τυποι εφαρμογων πολυμεσικησ επικοινωνιασ

## Slide 25: Δικτύωση πολυμέσων: 3 τύποι εφαρμογών (1)
Συνεχής ροή αποθηκευμένου ήχου, video
  αρχείο αποθηκευμένο (στο server): μπορεί να μεταδώσει ταχύτερα από ότι θα αναπαράγεται ο ήχος/video (υπονοεί αποθήκευση/ενταμίευση στον πελάτη)
  συνεχής ροή (streaming): μπορεί να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της (playout) πριν κατεβεί ολόκληρο το αρχείο
  συνεχής αναπαραγωγή: μόλις ξεκινήσει θα πρέπει να είναι συνεχής χωρίς παγώματα, τα δεδομένα πρέπει να στέλνονται από τον server και λαμβάνονται από τον client έγκαιρα
  διαδραστικότητα: ο χρήστης μπορεί να κάνει παύση, αλλάξει θέση προς τα μπροστά/πίσω. Το επίπεδο απόκρισης θα πρέπει να είναι αποδεκτό.
  Παραδείγματα υπηρεσιών:
  YouTube, Netflix, Hulu
  50 % > της κατερχόμενης κίνησης (downloading)
Εφαρμογές
Τύποι

## Slide 26: Δικτύωση πολυμέσων: 3 τύποι εφαρμογών (2)
Ζωντανή ροή ήχου, video
  π.χ., ζωντανό αθλητικό γεγονός (ποδόσφαιρο)
  η καθυστέρηση μπορεί να είναι πρόβλημα
  αποδεκτή η καθυστέρηση έως 10 δευτερόλεπτα
Εφαρμογές
Τύποι

## Slide 27: Δικτύωση πολυμέσων: 3 τύποι εφαρμογών (3)
Συνδιάλεξη φωνής/video over IP
  διαδραστική φύση συνομιλίας ανθρώπου με άνθρωπο, περιορίζει την ανοχή στις καθυστερήσεις
    ευαίσθητες στην καθυστέρηση (delay sensitive)
      ιδανικά < 150 msec
      ανάμεσα σε 150 και 400 msec αποδεκτές
      > 400 msec μη αποδεκτή
    ανθεκτικές σε απώλειες (loss tolerant)
Εφαρμογές
Τύποι

## Slide 28: Δικτύωση Πολυμέσων: Διάρθρωση
Εφαρμογές δικτύωσης πολυμέσων
Ροή αποθηκευμένου βίντεο
Voice-over-IP
Πρωτόκολλα εφαρμογών συνομιλίας πραγματικού χρόνου
Υποστήριξη δικτύου για πολυμέσα
VoD

## Slide 29: Τυποσ 1: Μεταδοση αποθηκευμενου βιντεο

## Slide 30: Ροή αποθηκευμένου βίντεο
VoD

## Slide 31: Συνεχής ροή αποθηκευμένου video
1. video
recorded
(30 fps)
2. video
sent
3. video received,
played out at client
(30 fps)
Cumulative data
streaming: αυτή τη στιγμή, ο πελάτης
αναπαράγει ένα προηγούμενο κομμάτι
του βίντεο, ενώ ο server στέλνει
επόμενο κομμάτι του βίντεο.
network
Delay
(σταθερή καθυστέρηση
σε αυτό το παράδειγμα)
time
VoD

## Slide 32: Συνεχής ροή αποθηκευμένου video: προκλήσεις
O περιορισμός της συνεχούς αναπαραγωγής: μόλις ξεκινήσει η αναπαραγωγή από τον πελάτη, πρέπει να ταιριάζει με τον αρχικό συγχρονισμό
  … αλλά οι καθυστερήσεις στο δίκτυο ποικίλλουν (jitter), οπότε θα χρειαστεί ενταμιευτής (buffer) στην πλευρά του πελάτη για να ταιριάξει τις απαιτήσεις αναπαραγωγής
άλλες προκλήσεις:
  αλληλεπίδραση πελάτη: pause, fast-forward, rewind, εναλλαγή μεταξύ θέσεων στο video
  πακέτα video μπορεί να χαθούν, αναμεταδοθούν
VoD

## Slide 33: Συνεχής ροή αποθηκευμένου video
μετάδοση constant bit
rate video
Cumulative data
time
μεταβλητή
καθυστέρηση
δικτύου
λήψη
Μεταβλητή καθυστέρηση
VoD
αναμενόμενος
χρόνος
αναπαραγωγής
to
to+Δ
to+2Δ

## Slide 34: Συνεχής ροή αποθηκευμένου video
μετάδοση constant bit
rate video
Cumulative data
time
μεταβλητή
καθυστέρηση
δικτύου
λήψη από
τον player
constant bit
rate αναπαραγωγή video
στο πελάτη
Καθυστέρηση αναπαραγωγής πελάτη
buffered
video
ενταμίευση στον πελάτη και καθυστέρηση αναπαραγωγής: καθυστερεί λίγο ώστε να
  εξαλείψει την οφειλόμενη στο δίκτυο διακύμανση της καθυστέρησης
  ανταποκριθεί σε στιγμιαία μείωση του διαθέσιμου εύρους ζώνης
VoD
to
to+Δ
to+2Δ
t3
t3+Δ
t3+2Δ
t1
t1+Δ

## Slide 35: Ενταμίευση στην πλευρά του πελάτη, αναπαραγωγή
variable fill
rate, x(t)
client application
buffer, size B
playout rate,
e.g., CBR r
buffer fill level, Q(t)
client
video server
Q
VoD

## Slide 36: Ενταμίευση στην πλευρά του πελάτη, αναπαραγωγή
variable fill
rate, x(t)
client application
buffer, size B
playout rate,
e.g., CBR r
video server
client
buffer fill level, Q(t)
Αρχικό γέμισμα ενταμιευτή μέχρι να ξεκινήσει η αναπαραγωγή στο tp
Η αναπαραγωγή ξεκινά στο tp
Το επίπεδο γεμίσματος του ενταμιευτή ποικίλλει ανάλογα με τον χρόνο, καθώς ο ρυθμός γεμίσματος x(t) ποικίλλει, ενώ ο ρυθμός αναπαραγωγής r είναι σταθερός
Q
VoD

## Slide 37: Ενταμίευση στην πλευρά του πελάτη, αναπαραγωγή
variable fill
rate, x(t)
client application
buffer, size B
playout rate,
e.g., CBR r
buffer fill level, Q(t)
video server
Ενταμίευση αναπαραγωγής: μέσος ρυθμός γεμίσματος (x), ρυθμός αναπαραγωγής (r):
x<r: ο ενταμιευτής τελικά αδειάζει (προκαλώντας το πάγωμα της αναπαραγωγής του video μέχρι να ξαναγεμίσει)
x>r: ο ενταμιευτής δεν θα αδειάσει, αρκεί η αρχική καθυστέρηση tp να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να απορροφήσει τη μεταβλητότητα στο x(t)
  δίλημμα αρχικής καθυστέρησης αναπαραγωγής tp : το άδειασμα του ενταμιευτή είναι λιγότερο πιθανό με μεγαλύτερες καθυστερήσεις, αλλά αργεί περισσότερο ο χρήστης να ξεκινήσει να βλέπει
VoD

## Slide 38: Διακριτές λύσεις – Διακριτές στοίβες πρωτοκόλλων
A. UDP: RTSP/RTP/UDP
UDP συνεχούς ροής (UDP Streaming)
B. HTTP/TCP
HTTP συνεχούς ροής (HTTP streaming) / TCP
HTTP προσαρμόσιμης συνεχούς ροής (adaptive HTTP streaming) / TCP
VoD

## Slide 39: Στοιβα: rtsp/rtp/udp/ip + RTCP
Μετάδοση αποθηκευμένου βίντεο

## Slide 40: Streaming Multimedia: UDP
Ο εξυπηρετητής στέλνει στον κατάλληλο για τον πελάτη ρυθμό
  συχνά, ρυθμός αποστολής = ρυθμός κωδικοποίησης= σταθερός
    2 Mbps, 8.000 bit/UDP πακέτο, 4msec (8.000 bit / 2 Mbps)
  ο ρυθμός μετάδοσης μπορεί να αγνοεί τα επίπεδα συμφόρησης ή διάθεσης επιπλέον εύρους ζώνης
Μικρή καθυστέρηση αναπαραγωγής (2-5 seconds) ώστε να εξαλείψει την οφειλόμενη στο δίκτυο διακύμανση της καθυστέρησης
Δεν υπάρχει αναμετάδοση χαμένων πακέτων (UDP όχι TCP). Ανάκαμψη από σφάλματα: επίπεδο εφαρμογής
  αρκεί να επιτρέπεται από χρονικούς περιορισμούς
VoD
RTP/UDP

## Slide 41: Streaming Multimedia: RTSP
Real Time Streaming Protocol (RTSP)
  Το αρχείο πολυμέσων ανακτάται μέσω RTSP
  Παράλληλη σύνδεση ελέγχου για αποστολή εντολών τύπου pause, rewind, forward, αλλαγή θέσης
  Απαιτεί RTSP server στην πλευρά του εξυπηρετητή, αυξάνει την πολυπλοκότητα
VoD
RTP/UDP

## Slide 42: Streaming Multimedia: RTP
Real Time Protocol (RTP) [RFC 2326]: τύποι φορτίου πολυμέσων
  RTP/UDP/IP + RTCP πακέτα ελέγχου
Το UDP μπορεί να μην περνά μέσα από firewalls
  Απαγορεύουν την UDP κίνηση, επιτρέπουν μόνο TCP κίνηση
VoD
RTP/UDP

## Slide 43: Ομάδα Ασκήσεων: Α1 - Αποθηκευμένο βίντεο συνεχούς ροής
Άσκηση: A1.1 – VoD: RTSP/RTP/UDP
  Οι εκπαιδευόμενοι θα ενασχοληθούν με υπηρεσίες παροχής αποθηκευμένου βίντεο σύμφωνα με τη στοίβα πρωτοκόλλων RTSP/RTP/UDP.
  Στόχος είναι να κατανοήσουν πως λειτουργεί η υπηρεσία παροχής αποθηκευμένου βίντεο βασισμένη στο RTSP/RTP/UDP και τα εμπλεκόμενα πρωτόκολλα, RTSP, SDP, RTP/RTCP.
VoD
RTP/UDP

## Slide 44: Πρωτοκολλο RTP

## Slide 45: Πρωτόκολλο πραγματικού χρόνου (Real-Time Protocol, RTP)
Το πρωτόκολλο RTP προσδιορίζει μια δομή για πακέτα που μεταφέρουν δεδομένα ήχου/βίντεο (RFC 3550)
Τύποι εφαρμογών
  Συνδιάλεξη/Τηλεδιάσκεψη
    Voice over IP
    Video conference
  Ζωντανή μετάδοση
    Σε συνεργασία με το RTSP για λήψη βιντεοροής από streaming server (PULL method): RTSP/RTP/UDP/IP
  Μετάδοση αποθηκευμένου βίντεο
    Πλέον χρησιμοποιείται στην πράξη η στοίβα πρωτοκόλλων HTTP (DASH)/TCP/IP
RTP

## Slide 46: Πρωτόκολλο πραγματικού χρόνου (Real-Time Protocol, RTP)
Ένα RTP πακέτο παρέχει
  Αναγνώριση του είδους του ωφέλιμου φορτίου (payload type)
  Αρίθμηση ακολουθίας (σειράς των πακέτων)
  Χρονοσφραγίδες (timestamping)
Τα πακέτα RTP ενθυλακώνονται σε UDP segments (RTP/UDP/IP)
Διαλειτουργικότητα (Interoperability): αν δυο εφαρμογές διαδικτυακής τηλεφωνίας «τρέχουν» RTP, τότε ενδεχομένως μπορούν να συνεργαστούν
RTP

## Slide 47: Το RTP «τρέχει» πάνω από το UDP
To RTP «τρέχει» στα τερματικά συστήματα.
Οι βιβλιοθήκες του RTP παρέχουν μια διεπαφή επιπέδου μεταφοράς που επεκτείνει το UDP (αριθμός θύρας, διεύθυνση IP)
  αναγνώριση είδους του ωφέλιμου φορτίου
  αριθμός ακολουθίας πακέτου
  χρονοσφραγίδες
RTP

## Slide 48: Παράδειγμα RTP
Θεωρήστε την αποστολή φωνής κωδικοποιημένης σε PCM (64 kbps) με RTP.
Η εφαρμογή συλλέγει τα κωδικοποιημένα δεδομένα σε chunks, π.χ., κάθε 20 msec = 160 bytes σε ένα chunk.
Το απόσπασμα ήχου μαζί με την επικεφαλίδα RTP αποτελούν το πακέτο RTP, που ενθυλακώνεται στο UDP segment.
Η επικεφαλίδα RTP υποδεικνύει τον τύπο κωδικοποίησης της φωνής σε κάθε πακέτο
  ο αποστολέας μπορεί να αλλάξει κωδικοποίηση κατά την διάρκεια μιας διάσκεψης
Η επικεφαλίδα RTP επίσης περιλαμβάνει τους αριθμούς ακολουθίας και τις χρονοθυρίδες.
RTP

## Slide 49: Ενθυλάκωση RTP
https://www.cs.csustan.edu/~john/Classes/Previous_Semesters/CS3000_Communication_Networks/2017_02_Spring/Notes/Student_Notes.pdf
Audio chunk
Notes: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cs.csustan.edu%2F~john%2FClasses%2FPrevious_Semesters%2FCS3000_Communication_Networks%2F2017_02_Spring%2FNotes%2Fchap28.html&psig=AOvVaw1nMFnpW_fElrUVJEwfS1PK&ust=1606230712665000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNDs5un5mO0CFQAAAAAdAAAAABAF

## Slide 50: Κεφαλίδα RTP (1)
Payload Type (7 bits): Υποδεικνύει την τρέχουσα μέθοδο κωδικοποίησης
που χρησιμοποιείται. Αν ο αποστολέας αλλάξει κωδικοποίηση κατά την
διάρκεια μίας κλήσης, ο αποστολέας ενημερώνει τον παραλήπτη διαμέσου
αυτού του πεδίου.
  Payload type 0: PCM μ-law, 64 kbps
  Payload type 3: GSM, 13 kbps
  Payload type 7: LPC, 2.4 kbps
  Payload type 26: Motion JPEG
  Payload type 31: H.261
  Payload type 33: MPEG2 video
Sequence Number (16 bits): Αυξάνει κατά ένα για κάθε RTP πακέτο
που στέλνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την ανίχνευση απωλειών πακέτων
για την αναδιάταξη των πακέτων
payload type
sequence number type
time stamp
Synchronization
Source ID
Miscellaneous fields
RTP

## Slide 51: Κεφαλίδα RTP (2)
Timestamp field (32 bits): Απεικονίζει την στιγμή της δειγματοληψίας του πρώτου byte σε ένα RTP πακέτο δεδομένων.
  Για τον ήχο, το ρολόι των χρονοσφραγίδων αυξάνει κατά ένα για κάθε περίοδο δειγματοληψίας (ανά δείγμα, για παράδειγμα, κάθε 125 μsecs για ένα ρολόι δειγματοληψίας με συχνότητα 8 KHz)
  Αν η εφαρμογή παράγει chunks των 160 κωδικοποιημένων δειγμάτων (20ms), τότε η χρονοσφραγίδα αυξάνει κατά 160 για κάθε RTP πακέτο όταν η πηγή είναι ενεργή. Το ρολόι των χρονοσφραγίδων συνεχίζει να αυξάνει με σταθερό ρυθμό όταν η πηγή δεν είναι ενεργή (αδρανής)
SSRC field (32 bits): Προσδιορίζει την πηγή της RTP συνεχούς ροής (stream).
  Κάθε πηγή ροής σε μία σύνοδο RTP (session) πρέπει να έχει ένα διακριτό SSRC
payload type
sequence number type
time stamp
Synchronization
Source ID
Miscellaneous fields
RTP

## Slide 52: RTP και QoS
Το RTP δεν παρέχει κανένα μηχανισμό που να διασφαλίζει την έγκαιρη παράδοση των δεδομένων ή κάποιον άλλο που να εγγυάται την ποιότητα υπηρεσίας (QoS)
Η ενθυλάκωση RTP είναι αντιληπτή μόνο στα τερματικά συστήματα: δεν είναι αντιληπτή στους ενδιάμεσους δρομολογητές
  Οι δρομολογητές που παρέχουν υπηρεσίες βέλτιστης προσπάθειας δεν κάνουν καμία ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουν ότι τα RTP πακέτα φτάνουν στον προορισμό έγκαιρα.
RTP

## Slide 53: Real-Time Control Protocol (RTCP)
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το RTP
Κάθε μέλος (αποστολείς και παραλήπτες) σε μια σύνοδο επικοινωνίας RTP μεταδίδει περιοδικά RTCP πακέτα ελέγχου προς όλα τα άλλα μέλη
Κάθε πακέτο RTCP περιέχει αναφορές από τον αποστολέα και/ή τον παραλήπτη
  Αναφέρουν στατιστικά στοιχεία που είναι χρήσιμα στην εφαρμογή
    πλήθος των πακέτων που εστάλησαν,
    πλήθος των χαμένων πακέτων,
    μεταβλητότητα χρόνου μεταξύ διαδοχικών αφίξεων (interarrival jitter), κτλ.
Η ανάδραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της απόδοσης
  Εκτίμηση ρυθμού απωλειών και μεταβλητότητας καθυστέρησης
  Οι αποστολείς μπορούν να τροποποιήσουν τις ταχύτητες μετάδοσής τους με βάση την πληροφορία ανάδρασης
RTCP

## Slide 54: RTCP: πολλαπλοί αποστολείς/παραλήπτες (multicast)
Κάθε σύνοδος RTP: αντιστοιχεί σε μία multicast address; Όλα τα RTP /RTCP πακέτα που ανήκουν στη σύνοδο χρησιμοποιούν την ίδια multicast address
RTP, RTCP πακέτα/ροές διαχωρίζονται μεταξύ τους μέσω διακριτών αριθμών θυρών
Για να μειωθεί η κίνηση, κάθε συμμετέχοντας μειώνει τη κίνηση RTCP όσο αυξάνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων στη συνεδρία
RTCP SR – Sender Report
RTP
RTCP RR – Receiver Report
RTCP RR
sender
receivers
RTCP

## Slide 55: RTCP πακέτα
Πακέτα αναφοράς αποστολέα (SR):
Το SSRC του ρεύματος δεδομένων RTP
την τρέχουσα ώρα
αριθμός απεσταλμένων πακέτων και bytes
Πακέτα αναφοράς παραλήπτη (RR):
ποσοστό απολεσθέντων πακέτων
ο τελευταίος αριθμός ακολουθίας
μέση τιμή της μεταβλητότητας της καθυστέρησης (average interarrival jitter)
Πακέτα περιγραφής πηγής (SDES):
Διεύθυνση e-mail του αποστολέα
το όνομα του αποστολέα
το προσδιοριστικό SSRC του σχετιζόμενου RTP ρεύματος δεδομένων
Επιτρέπουν την αντιστοίχιση μεταξύ του προσδιοριστικού SSRC και του ονόματος χρήστη/συστήματος
RTCP

## Slide 56: Συγχρονισμός των ροών δεδομένων
Το RTCP μπορεί να συγχρονίσει διαφορετικές ροές δεδομένων πολυμέσων εντός μιας συνόδου RTP
  Π.χ. μια εφαρμογή βιντεοδιασκέψεων όπου κάθε αποστολέας παράγει μια ροή δεδομένων RTP για την εικόνα/ βίντεο και μια για τον ήχο
Οι χρονοσφραγίδες στα πακέτα RTP διασυνδέονται με την συχνότητα δειγματοληψίας ήχου και βίντεο
  Όχι με τον πραγματικό χρόνο (wall-clock time)
Κάθε πακέτο αναφοράς RTCP του αποστολέα περιέχει (για το πακέτο που έχει παραχθεί πιο πρόσφατα στο συγκεκριμένο ρεύμα δεδομένων RTP):
  Χρονοσφραγίδα του πακέτου RTP
  Τον πραγματικό χρόνο δημιουργίας του πακέτου (wall-clock time) (NTP)
Οι παραλήπτες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτόν τον συσχετισμό για να συγχρονίσουν την αναπαραγωγή του ήχου και του βίντεο.
RTCP

## Slide 57: RTCP: bandwidth scaling
RTCP προσπαθεί να περιορίσει την κίνηση του στο 5% της παραγόμενης κίνησης της συνόδου
Π.χ.: ένας αποστολέας μεταδίδει video στα 2 Mbps
RTCP προσπαθεί να περιορίσει τη κίνησή του στα 100 Kbps
RTCP δίδει 75% στους παραλήπτες, 25% στον αποστολέα
75 kbps μοιράζεται ίσα ανάμεσα τους παραλήπτες:
  με R παραλήπτες, καθένας μεταδίδει RTCP κίνηση στα 75/R kbps.
Ο αποστολέας μεταδίδει RTCP κίνηση στα 25 kbps.
Ο κάθε συμμετέχοντας καθορίζει την περίοδο αποστολής RTCP υπολογίζοντας το μέσο μέγεθος των RTCP packet και και διαιρώντας με τον προαναφερόμενο ρυθμό μετάδοσης RTCP
RTCP

## Slide 58: Ομάδα Ασκήσεων: Α1 - Αποθηκευμένο βίντεο συνεχούς ροής
Άσκηση: A1.1 – VoD: RTSP/RTP/UDP
  Οι εκπαιδευόμενοι θα ενασχοληθούν με υπηρεσίες παροχής αποθηκευμένου βίντεο σύμφωνα με τη στοίβα πρωτοκόλλων RTSP/RTP/UDP.
  Στόχος είναι να κατανοήσουν πως λειτουργεί η υπηρεσία παροχής αποθηκευμένου βίντεο βασισμένη στο RTSP/RTP/UDP και τα εμπλεκόμενα πρωτόκολλα, RTSP, SDP, RTP/RTCP.

## Slide 59: Στοιβα: http(s)/tcp/ip
Μετάδοση αποθηκευμένου βίντεο

## Slide 60: Streaming Multimedia: HTTP
Το αρχείο πολυμέσων ανακτάται μέσω HTTP GET
Στέλνει με τον μέγιστο δυνατό ρυθμό μέσω TCP
VoD
HTTP/TCP

## Slide 61: Streaming Multimedia: HTTP
Το αρχείο πολυμέσων ανακτάται μέσω HTTP GET
Στέλνει με τον μέγιστο δυνατό ρυθμό μέσω TCP
  Μπορεί να «καταλάβει» διαθέσιμο εύρος ζώνης λόγω του TCP
  Ο ρυθμός παροχής παρουσιάζει διακυμάνσεις λόγω του ελέγχου συμφόρησης του TCP, αναμεταδόσεις (παράδοση σε σειρά)
  Μεγάλη καθυστέρηση αναπαραγωγής: εξομάλυνση του ρυθμού παροχής TCP
To TCP δεν αποκλείει συνεχή αναπαραγωγή
  HTTP/TCP διέρχεται ευκολότερα από τα firewalls και ΝΑΤ
  Δεν απαιτεί RTSP server, αρκεί ένας ΗΤTP server
  YouTube, Netflix ακολουθούν το ΗΤΤP Streaming
variable rate, x(t)
TCP send buffer
video
file
TCP receive buffer
application playout buffer
server
client
VoD
HTTP/TCP
r

## Slide 62: Streaming Multimedia: HTTP
1. Γεμίζει ο playout buffer μέχρι το κατώφλι Q προτού ξεκινήσει η κατανάλωση προς αναπαραγωγή με σταθερό ρυθμό r
  Όσο πιο μεγάλο το κατώφλι Q
    τόσο μεγαλύτερη η ανοχή σε διακυμάνσεις του x(t) λόγω μεταβλητότητας καθυστέρησης ή αυξομείωσης του εύρους ζώνης ανάμεσα στο server & client
    τόσο μεγαλύτερη η αναμονή (καθυστέρηση) για αναπαραγωγή tp
Στέλνει με τον μέγιστο δυνατό ρυθμό μέσω TCP
  Μπορεί να «καταλάβει» διαθέσιμο εύρος ζώνης λόγω του TCP
variable rate, x(t)
TCP send buffer
video
file
TCP receive buffer
application playout buffer
server
client
VoD
HTTP/TCP
Q
HTTP GET

## Slide 63: Ενταμίευση στην πλευρά του πελάτη, αναπαραγωγή
variable fill
rate, x(t)
client application
buffer, size B
playout rate,
e.g., CBR r
video server
client
buffer fill level, Q(t)
Η αναπαραγωγή ξεκινά στο tp με σταθερό ρυθμό αναπαραγωγής r
Το επίπεδο γεμίσματος του ενταμιευτή ποικίλλει ανάλογα με τον χρόνο, καθώς ο ρυθμός γεμίσματος x(t) ποικίλλει
  Στέλνει με τον μέγιστο δυνατό ρυθμό μέσω TCP, μπορεί να «καταλάβει» διαθέσιμο εύρος ζώνης λόγω του TCP
Q
VoD

## Slide 64: Streaming Multimedia: HTTP
Παύση αναπαραγωγής:
Γεμίζει ο playout buffer, σταματά να δέχεται από το TCP receive buffer, το οποίο με τη σειρά του γεμίζει και σταματά να δέχεται TCP πακέτα από το TCP send buffer, το οποίο με τη σειρά του γεμίζει και σταματά να διαβάζει δεδομένα από το αρχείο βίντεο.
Συμπέρασμα: Ένας γεμάτος ενταμιευτής της εφαρμογής θέτει έμμεσα ένα όριο στο ρυθμό μετάδοσης του βίντεο από τον εξυπηρετητή στον πελάτη
Προϋπόθεση: το B να είναι πεπερασμένο και μικρότερο από το μέγεθος του αρχείου
variable rate, x(t)
TCP send buffer
video
file
TCP receive buffer
application playout buffer
server
client
VoD
HTTP/TCP
Β

## Slide 65: Streaming Multimedia: HTTP
Επανέναρξη αναπαραγωγής:
Επανέρχεται η μετάδοση
Πρόωρος τερματισμός ή ανατοποθέτηση σε άλλο σημείο του βίντεο:
Τα δεδομένα που έχουν ήδη μεταφερθεί στον client δεν χρησιμοποιούνται
Άσκοπη κατανάλωση bandwidth
variable rate, x(t)
TCP send buffer
video
file
TCP receive buffer
application playout buffer
server
client
VoD
HTTP/TCP
Β
r

## Slide 66: Ομάδα Ασκήσεων: Α1 - Αποθηκευμένο βίντεο συνεχούς ροής
Άσκηση: A1.2 – VoD: HTTP/TCP
  Οι εκπαιδευόμενοι θα ενασχοληθούν με υπηρεσίες παροχής αποθηκευμένου βίντεο σύμφωνα με τη στοίβα πρωτοκόλλων HTTP/TCP.
  Στόχος είναι να κατανοήσουν πως λειτουργεί η υπηρεσία παροχής αποθηκευμένου βίντεο βασισμένη στο HTTP και τα βασικά του πρωτοκόλλου HTTP, σε σχέση πάντα με τη μετάδοση βίντεο.

## Slide 67: Streaming multimedia: DASH
HTTP streaming: ίδια κωδικοποίηση βίντεο
  1 αρχείο για όλους
    1 ανάλυση βίντεο
    1 ρυθμός κωδικοποίησης
    Ίδια απαίτηση για το απαιτούμενο εύρος ζώνης
  δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του χρήστη
    το τρέχων διαθέσιμο εύρος ζώνης για το χρήστη
    η ανάλυση της οθόνης
VoD
DASH

## Slide 68: Streaming multimedia: DASH
DASH: Dynamic, Adaptive Streaming over HTTP
server:
  χωρίζει το αρχείο video σε πολλαπλά κομμάτια μικρής διάρκειας (4 δευτ.)
  κάθε κομμάτι αποθηκεύεται, κωδικοποιείται σε διαφορετικούς ρυθμούς
  αρχείο manifest: παρέχει τα URL (συνδέσμους) σε διαφορετικά κομμάτια
πελάτης:
  περιοδικά μετράει το εύρος ζώνης από τον εξυπηρετητή στον πελάτη
  συμβουλεύεται το manifest, ζητάει ένα κομμάτι τη φορά
    επιλέγει το μέγιστο δυνατό ρυθμό κωδικοποίησης δεδομένου του τρέχοντος εύρους ζώνης
    μπορεί να επιλέξει διαφορετικούς ρυθμούς κωδικοποίησης σε διαφορετικά χρονικά σημεία (εξαρτάται από το διαθέσιμο εύρος ζώνης)
VoD
DASH

## Slide 69: Streaming multimedia: DASH
DASH: Dynamic, Adaptive Streaming over HTTP
“ευφυία” στον πελάτη: ο πελάτης καθορίζει
  πότε να ζητήσει κομμάτι (ώστε να μην αδειάσει ή υπερχειλίσει ο ενταμιευτής)
  τί ρυθμό κωδικοποίησης να ζητήσει (υψηλή ποιότητα όταν είναι διαθέσιμο περισσότερο εύρος ζώνης)
  πού να ζητήσει το κομμάτι (μπορεί να ζητήσει από URL server που είναι “κοντά” στον πελάτη ή έχει πολύ διαθέσιμο εύρος ζώνης)
VoD
DASH

## Slide 70: Ομάδα Ασκήσεων: Α1 - Αποθηκευμένο βίντεο συνεχούς ροής
Άσκηση: A1.3 – VoD: DASH
  Οι εκπαιδευόμενοι θα ενασχοληθούν με υπηρεσίες παροχής αποθηκευμένου βίντεο σύμφωνα με τo πρότυπο MPEG – DASH (Dynamic Adaptive Streaming over Http).
  Στόχος είναι να ξατανοήσουν πως λειτουργεί η υπηρεσία παροχής αποθηκευμένου βίντεο βασισμένη στο πρότυπο MPEG – DASH.

## Slide 71: Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εργαστηριακές Ασκήσεις

## Slide 72: Ομάδα
Απαραίτητη η εγγραφή στο μάθημα στο eclass
  Χρήση φόρουμ για ερωτήσεις
  Χρήση συστήματος υποβολής εργασιών
Έγγραφα
  Απαιτούμενη υποδομή
  Εκφώνηση άσκησης
  Υλικό αναφοράς
  Έντυπο για τη συγγραφή αναφορών
  Pass | Fail

## Slide 73: Ομάδα Ασκήσεων: Α1 - Αποθηκευμένο βίντεο συνεχούς ροής
Άσκηση: A1.1 – VoD: RTSP/RTP/UDP
  Οι εκπαιδευόμενοι θα ενασχοληθούν με υπηρεσίες παροχής αποθηκευμένου βίντεο σύμφωνα με τη στοίβα πρωτοκόλλων RTSP/RTP/UDP.
  Στόχος είναι να κατανοήσουν πως λειτουργεί η υπηρεσία παροχής αποθηκευμένου βίντεο βασισμένη στο RTSP/RTP/UDP και τα εμπλεκόμενα πρωτόκολλα, RTSP, SDP, RTP/RTCP.
Άσκηση: A1.2 – VoD: HTTP/TCP
  Οι εκπαιδευόμενοι θα ενασχοληθούν με υπηρεσίες παροχής αποθηκευμένου βίντεο σύμφωνα με τη στοίβα πρωτοκόλλων HTTP/TCP.
  Στόχος είναι να κατανοήσουν πως λειτουργεί η υπηρεσία παροχής αποθηκευμένου βίντεο βασισμένη στο HTTP και τα βασικά του πρωτοκόλλου HTTP, σε σχέση πάντα με τη μετάδοση βίντεο.

## Slide 74: Ομάδα Ασκήσεων: Α1 - Αποθηκευμένο βίντεο συνεχούς ροής
Άσκηση: A1.3 – VoD: DASH
  Οι εκπαιδευόμενοι θα ενασχοληθούν με υπηρεσίες παροχής αποθηκευμένου βίντεο σύμφωνα με τo πρότυπο MPEG – DASH (Dynamic Adaptive Streaming over Http).
  Στόχος είναι να ξατανοήσουν πως λειτουργεί η υπηρεσία παροχής αποθηκευμένου βίντεο βασισμένη στο πρότυπο MPEG – DASH.
Άσκηση: A1.4 – VoD: Apple HLS, MPEG-DASH
  Οι εκπαιδευόμενοι θα ενασχοληθούν με λογισμικά αναπαραγωγής βίντεο (αυτόνομες εφαρμογές, εφαρμογές plugins, video players), τεχνολογίες μετάδοσης βίντεο συνεχούς ροής (DASH, HLS).
  Στόχος είναι, να εξοικειωθούν με τα διαφορετικά πρωτόκολλα, τύπους, τεχνολογίες μετάδοσης βίντεο συνεχούς ροής και λογισμικά αναπαραγωγής βίντεο.

## Slide 75: Ομάδα Ασκήσεων: Α2 – Ζωντανές μεταδόσεις βίντεο συνεχούς ροής
Άσκηση: A2.1 – Live streaming: Apple HLS, MPEG-DASH.
  Οι εκπαιδευόμενοι θα ενασχοληθούν με τη ζωντανή μετάδοση βίντεο συνεχούς ροής και με λογισμικά αναπαραγωγής βίντεο (αυτόνομες εφαρμογές, εφαρμογές plugins, video players), τεχνολογίες μετάδοσης βίντεο συνεχούς ροής (DASH, HLS).
Άσκηση: A2.2 – Live streaming: IP κάμερα.
  Οι εκπαιδευόμενοι θα ενασχοληθούν με τη ζωντανή μετάδοση βίντεο συνεχούς ροής που προέρχεται από IP κάμερα.

## Slide 76: Video Streaming & CDNs: πλαίσιο
  Netflix, YouTube: 37%, 16% of downstream residential ISP traffic
  ~1B YouTube users, ~75M Netflix users
κίνηση video: κύριος καταναλωτής του εύρους ζώνης του Διαδικτύου (2015)
VoD
CDN
Notes: `

## Slide 77: Covid 19
https://www.sandvine.com/phenomena

## Slide 78: Video Streaming & CDNs: πλαίσιο
πρόκληση: κλιμάκωση – πως να φτάσουν ~1B users ;
  Είναι εφικτό με ένα μεγάλο mega-video server; Όχι (γιατί ;)
πρόκληση: ετερογένεια
  Διαφορετικοί χρήστες έχουν διαφορετικές δυνατότητες (π.χ., ενσύρματες συνδέσεις vs. Κινητές/ασύρματες, πλούσιο εύρος ζώνης vs πτωχού)
λύση: Δίκτυα διανομής περιεχομένου: κατανεμημένη υποδομή, επιπέδου εφαρμογής
VoD
CDN
Notes: `

## Slide 79: Δίκτυα διανομής περιεχομένου
πρόκληση: πώς να κάνει streaming περιεχομένου (επιλεγμένου από εκατομμύρια video) σε εκατοντάδες χιλιάδες ταυτόχρονων χρηστών;
επιλογή 1: ένας μεγάλος “mega-server”
  ένα μόνο σημείο αποτυχίας (single point of failure)
  σημείο δικτυακής συμφόρησης
  πολλαπλά αντίγραφα του video στέλνονται μέσω της εξερχόμενης ζεύξης
  μεγάλη απόσταση για μακρινούς πελάτες
  … απλά: η λύση αυτή δεν κλιμακώνεται
VoD
CDN

## Slide 80: Δίκτυα διανομής περιεχομένου
πρόκληση: πώς να κάνει streaming περιεχομένου (επιλεγμένου από εκατομμύρια video) σε εκατοντάδες χιλιάδες ταυτόχρονων χρηστών
επιλογή 2: αποθήκευσε/εξυπηρέτησε πολλαπλά αντίγραφα των video σε πολλαπλές γεωγραφικά κατανεμημένες τοποθεσίες (Δίκτυα διανομής περιεχομένου - Content Distribution Network - CDN)
  Σκοπός: Κατευθύνει την αίτηση του χρήστη στο CDN server που θα του παρέχει την καλύτερη εμπειρία χρήσης
    όχι απαραίτητα στον πιο κοντινό !
VoD
CDN

## Slide 81: Δίκτυα διανομής περιεχομένου
Δίλημμα: ιδιωτικό CDN ή να βασίζεται σε τρίτο CDN
  Iδιωτικό:
    το δίκτυο διανομής ανήκει στον πάροχο περιεχομένου (π.χ. Google)
  Τρίτο CDN:
    ο πάροχος περιεχομένου (π.χ. Netflix, Hulu) αγοράζει υπηρεσίες δικτύου διανομής από τρίτο (π.χ. Akamai)
VoD
CDN

## Slide 82: Δίκτυα διανομής περιεχομένου
Φιλοσοφίες τοποθέτησης εξυπηρετητών CDN
  εισέρχονται βαθιά: σπρώξε τους CDN servers βαθιά σε πολλά δίκτυα πρόσβασης (ISPs)
    συνεργατικές ομάδες (clusters of servers) κοντά στους χρήστες
    χρησιμοποιείται από το Akamai, 1700 τοποθεσίες
  κοντά στην Βάση: μικρότερος αριθμός (δεκάδες) από μεγαλύτερα clusters σε Points of Presents (PoPs) κοντά (αλλά όχι μέσα) σε δίκτυα πρόσβασης αλλά στα Ιnternet Exchange Points (IPXs)
    χρησιμοποιείται από το Limelight
VoD
CDN

## Slide 83
Δίκτυα διανομής περιεχομένου (CDNs)
…
…
…
…
…
…
ο χρήστης αιτείται περιεχόμενο από το CDN
CDN: αποθηκεύει αντίγραφα περιεχομένου στους κόμβους CDN
  π.χ. το Netflix αποθηκεύει αντίγραφα του MadMen
where’s Madmen?
manifest file
  κατευθύνεται σε κοντινό αντίγραφο, και το λαμβάνει
  μπορεί να διαλέξει διαφορετικό αντίγραφο εάν το μονοπάτι εμφανίζει συμφόρηση λόγω αυξημένου φόρτου
VoD
CDN
Notes: 83
Akamai: 100,000+ servers in 1000+ clusters in 1000+ networks in 70+ countries serving trillions of requests a day.
How many people use Netflix?

## Slide 84
Δίκτυα διανομής περιεχομένου (CDNs)
…
…
…
…
…
…
Internet host-host communication as a service
OTT προκλήσεις: αντιμετώπιση της συμφόρησης στο Διαδίκτυο
  Από ποιόν κόμβο CDN να λάβει το περιεχόμενο;
  Συμπεριφορά του θεατή όταν συμβαίνει συμφόρηση δικτύου;
  Ποιο περιεχόμενο να τοποθετηθεί σε ποιο κόμβο CDN ;
“over the top”
Notes: 84
peak load: 7million viewers, 2 Tbytes via

## Slide 85: CDN: “απλό” σενάριο πρόσβασης περιεχομένου
Ο Bob (πελάτης) ζητάει ένα video http://video.netcinema.com/6Y7B23V
το video είναι αποθηκευμένο στο CDN στο http://KingCDN.com/NetC6y&B23V
netcinema.com
KingCDN.com
1
1. Bob gets URL for video http://video.netcinema.com/6Y7B23V
from netcinema.com
web page
2
2. resolve http://video.netcinema.com/6Y7B23V
via Bob’s local DNS
netcinema’s
authorative DNS
3
3. netcinema’s DNS returns URL
http://KingCDN.com/NetC6y&B23V
4
4&5. Resolve
http://KingCDN.com/NetC6y&B23
via KingCDN’s authoritative DNS, which returns IP address of KIingCDN
server with video
5
6. request video from
KINGCDN server,
streamed via HTTP
KingCDN
authoritative DNS

## Slide 86: CDN στρατηγική επιλογής cluster
πρόκληση: πώς το CDN DNS επιλέγει “καλό” CDN κόμβο για streaming στον πελάτη;
Γνωρίζει την IP διεύθυνση του Local DNS του πελάτη
Α. Επιλέγει ένα CDN κόμβο πιο κοντά γεωγραφικά στον πελάτη
συσχέτιση IP διεύθυνσης με τόπο
  ο πελάτης δηλώνει ως Local DNS ένα απομακρυσμένο LDNS
  αγνοεί τις μεταβολές στο εύρος ζώνης και τη καθυστέρηση
Β. Επιλέγει ένα CDN κόμβο με μικρότερη καθυστέρηση (ή ελάχιστο # αλμάτων) προς τον πελάτη με μετρήσεις/βολιδοσκοπήσεις σε πραγματικό χρόνο
οι CDN κόμβοι (cluster) περιοδικά κάνουν ping στους ISPs πρόσβασης και αναφέρουν τα αποτελέσματα στο CDN DNS
Γ. IP anycast
επιλογή «βέλτιστης» διαδρομής βάση του BGP (μικρότερος αριθμός αλμάτων – Αs – μεταξύ δρομολογητών
ίδια IP διεύθυνση σε άλλους του CDN κόμβους
VoD
CDN

## Slide 87: CDN στρατηγική επιλογής cluster
Δ. Eναλλακτική: άσε τον πελάτη να αποφασίσει – δώσε στον πελάτη μία λίστα από μερικούς CDN servers
  ο πελάτης κάνει ping στους servers, επιλέγει τον “καλύτερο”
  προσέγγιση του Netflix
  DASH
VoD
CDN

## Slide 88: Μελέτη περίπτωσης: Netflix
2019: Video κίνηση 60% (12% Netflix, 12% YouTube)
37% της κατερχόμενης κίνησης στις ΗΠΑ (2015)
Aρχικά κατείχε πολύ λίγη υποδομή, χρησιμοποιoύσε υπηρεσίες τρίτων:
  δική της υποδομή: servers για εγγραφή και πληρωμή ηλεκτρονικά
  cloud υπηρεσίες της Amazon (τρίτος):
    το cloud φιλοξενεί τις ιστοσελίδες του Netflix για την περιήγηση του χρήστη
    το Netflix ανεβάζει τις ταινίες (studio master) στο cloud της Amazon (απορρόφηση περιεχομένου) προς επεξεργασία και δημιουργία εκδόσεων
    ανεβάζει τις διαφορετικές εκδόσεις από το cloud στα CDN (αναφόρτηση εκδόσεων)
VoD
CDN
Netflix
https://www.statista.com/markets/424/topic/542/online-video-entertainment/#overview

## Slide 89: Μελέτη περίπτωσης: Netflix
Cloud υπηρεσίες της Amazon (τρίτος):
φιλοξενεί τις ιστοσελίδες του Netflix για την περιήγηση του χρήστη
το Netflix ανεβάζει τις ταινίες (μήτρα - studio master) στο cloud (απορρόφηση περιεχομένου)
  δημιουργεί πολλαπλές εκδόσεις της ταινίας στο cloud (επεξεργασία περιεχομένου)
    διαφορετικούς ρυθμούς και κωδικοποιήσεις για αναπαραγωγή σε ποικιλία τερματικών/συστημάτων με διαφορετική ανάλυση και εύρος ζώνης
    DASH
ανεβάζει τις διαφορετικές εκδόσεις από το cloud στα CDN (αναφόρτωση εκδόσεων)
  2007: 3 CDN τρίτων φιλοξενούν περιεχόμενο: Akamai, Limelight, Level-3
  Σήμερα: ιδιωτικό δίκτυο διανομής: ISPs & IXPs
    Δωρεάν Netflix Ικρίωμα: 100 Tbytes, αρκετές θύρες 10 Gbps Ethernet
    Τοπικά IXP: 1 εξυπηρετητή με δημοφιλή βίντεο (ημερήσια βάση, εκτός ωρών αιχμής)
    IXP: δεκάδες εξυπηρετητές με όλη την βιντεοθήκη
VoD
CDN
Netflix

## Slide 90: Μελέτη περίπτωσης: Netflix
1
1. Bob manages Netflix account
Netflix registration,
accounting servers
Amazon cloud
CDN
CDN
CDN
2
2. Bob browses
Netflix video
3
3. Manifest file
returned for
requested video
4. DASH streaming
upload copies of multiple versions of video to CDNs
VoD
CDN
Netflix

## Slide 91: Δίκτυα κέντρων δεδομένων
10δες με 100δες χιλιάδες υπολογιστών, συχνά στενά συνδεδεμένων, σε κοντινή απόσταση
  e-business (π.χ. Amazon)
  servers περιεχομένου (π.χ. YouTube, Akamai, Apple, Microsoft)
  μηχανές αναζήτησης, εξόρυξη δεδομένων (π.χ. Google)
προκλήσεις:
  πολλαπλές εφαρμογές, κάθε μία εξυπηρετεί τεράστιο αριθμό πελατών
  διαχείριση/εξισορρόπηση φόρτου, αποφυγή επεξεργασίας, δικτύωση, συμφόρηση δεδομένων
Inside a 40-ft Microsoft container, Chicago data center
VoD
CDN
Data center

## Slide 92: Δίκτυα κέντρων δεδομένων
Server racks
TOR switches
Tier-1 switches
Tier-2 switches
Load
balancer
B
A
C
Border router
Access router
Internet
εξισορροπητής φόρτου: δρομολόγηση επιπέδου εφαρμογής
  λαμβάνει εξωτερικές αιτήσεις πελατών
  κατευθύνει το φόρτο στο data center
  επιστρέφει αποτελέσματα στον εξωτερικό πελάτη (κρύβοντας τα εσωτερικά του data center από τον πελάτη)
VoD
CDN
Data center
Load
balancer

## Slide 93: Δίκτυα κέντρων δεδομένων
Server racks
TOR switches
Tier-1 switches
Tier-2 switches
1
2
3
4
5
6
7
8
πλούσια διασύνδεση μεταξύ μεταγωγέων, racks:
  αυξημένη απόδοση μεταξύ racks (δυνατότητα πολλαπλών διαδρομών δρομολόγησης)
  αυξημένη αξιοπιστία μέσω πλεονασμού
VoD
CDN
Data center

## Slide 94: Modular Data Centers
VoD
CDN
Data center

## Slide 95: Τυποσ 3: ΣυνδιΑλεξη φωνΗς/video over IP

## Slide 96: Δικτύωση Πολυμέσων: Ενότητες
Εφαρμογές δικτύωσης πολυμέσων
Ροή αποθηκευμένου βίντεο
Voice-over-IP
Πρωτόκολλα εφαρμογών συνομιλίας πραγματικού χρόνου
Υποστήριξη δικτύου για πολυμέσα
VoIP

## Slide 97: Voice-over-IP (VoIP)
VoIP απαίτηση καθυστέρησης από-άκρο-σε-άκρο: χρειάζεται για να διατηρηθεί το στοιχείο της συνομιλίας
  περιλαμβάνει καθυστερήσεις δικτύου επιπέδου εφαρμογής (πακετάρισμα, αναπαραγωγή)
  μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρήσιμες, βλάπτουν τη διαδραστικότητα
  < 150 msec: καλό
  > 400 msec: κακό
εκκίνηση συνόδου: πώς ο καλούμενος διαφημίζει την IP δ/νση, τον αριθμό θύρας και τους αλγόριθμους κωδικοποίησης;
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας: προώθηση κλήσης, έλεγχος, καταγραφή
υπηρεσία έκτακτης ανάγκης: 911
VoIP

## Slide 98: Χαρακτηριστικά VoIP
Ήχος του ομιλητή: εναλλασσόμενες
  περίοδοι ομιλίας (talk spurts),
  περίοδοι σιγής (silent periods).
    64 kbps κατά την περίοδο ομιλίας
    Παράγονται πακέτα μόνο όταν μιλάει ο ομιλητής
  Τμήματα διάρκειας 20 msec με 8 Kbytes/sec: 160 bytes δεδομένων
Κεφαλίδες επιπέδου εφαρμογής προστίθενται σε κάθε τμήμα
  Αριθμός ακολουθίας
  Χρονοσφραγίδα δημιουργίας του πρώτου byte
Τμήμα + κεφαλίδα ενθυλακώνονται σε UDP ή TCP τμήμα.
Η εφαρμογή στέλνει το UDP τμήμα στο socket κάθε 20 msec κατά την διάρκεια της ομιλίας.
VoIP

## Slide 99: VoIP: απώλεια πακέτων
Απώλειες δικτύου: Το IP datagram χάνεται λόγω συμφόρησης του δικτύου (υπερχείλιση στους buffers των δρομολογητών)
Απώλειες καθυστέρησης: Το IP datagram φτάνει πολύ αργά για αναπαραγωγή στον δέκτη
  καθυστερήσεις: επεξεργασίας, αναμονής στην ουρά, καθυστερήσεις στα τερματικά συστήματα (αποστολέας, παραλήπτης)
  τυπική τιμή μέγιστης ανεκτής καθυστέρησης: 400 ms
  καθυστέρηση αναπαραγωγής, αριθμός ακολουθίας, χρονοσφραγίδες
VoIP

## Slide 100: VoIP: απώλεια πακέτων και καθυστέρηση (2)
Τυπική η χρήση UDP γιατί εάν TCP τότε
  Καθυστέρηση λόγω της επαναμετάδοσης πακέτων στο TCP
    Πιθανόν να ξεπεράσει τα 400 msec
  Μείωση ρυθμού μετάδοσης λόγω του ελέγχου συμφόρησης (απώλεια πακέτων λόγω καθυστέρησης)
Skype: χρήση UDP
  εκτός και αν ένας χρήστης χρησιμοποιεί NAT ή είναι πίσω από firewall που μπλοκάρει UDP
Στοίβα πρωτοκόλλων: RTP/UDP/IP & RTCP
VoIP

## Slide 101: VoIP: απώλεια πακέτων και καθυστέρηση (3)
Είναι καταστροφική η απώλεια UDP/IP πακέτων;
Ανοχή στις απώλειες: εξαρτάται από την κωδικοποίηση της φωνής, συγκάλυψη των απωλειών, ρυθμός απώλειας πακέτων μεταξύ 1% και 10% είναι συχνά ανεκτός
  Επίπεδο εφαρμογής: Μέθοδοι ανάκαμψης απώλειας πακέτων
    Μετάδοση πλεονασματικής πληροφορίας (Forward error correction)
    Διάπλεξη
Aπώλεια > 10%- 20% : Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να επιτευχθεί αποδεκτή ποιότητα ήχου
  Η υπηρεσία βέλτιστης προσπάθειας του επιπέδου δικτύου έχει τα όρια της
VoIP

## Slide 102: Ανάκαμψη από απώλειες πακέτων
Απώλειες πακέτων λόγω καθυστερημένης άφιξης
  Αιτία: διακύμανση της καθυστέρησης μετάδοσης πακέτων
    καθυστέρηση λόγω διάδοσης στις ζεύξεις, επεξεργασίας και αναμονής στους δρομολογητές
  Αντιμετώπιση: μέσω καθυστέρησης της αναπαραγωγής (play out delay)
    Σταθερή καθυστέρηση αναπαραγωγής, ή
    Προσαρμοσμένη, δυναμική καθυστέρηση αναπαραγωγής
      Ακολουθία πακέτων
      Χρονοσφραγίδες
Απώλειες πακέτων στο δίκτυο
  Αιτία: Είναι γεμάτοι ένας ή περισσότεροι ενταμιευτές των δρομολογητών στη διαδρομή από τον αποστολέα στον παραλήπτη
  Αντιμετώπιση: Όχι αναμετάδοση πακέτων αλλά Τεχνικές ανάκαμψης:
    μέσω μετάδοσης πλεονάζουσας πληροφορίας
    διάπλεξης
VoIP

## Slide 103
Απώλειες πακέτων λόγω καθυστερημένης άφιξης

## Slide 104: Διακύμανση της καθυστέρησης (Delay Jitter)
constant bit
rate
transmission
Cumulative data
time
variable
network
delay
(jitter)
client
reception
constant bit
rate playout
at client
client playout
delay
buffered
data
Σκεφτείτε την από άκρο-σε-άκρο καθυστέρηση δύο διαδοχικών πακέτων: η διαφορά μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη των 20 msec
Αριθμός ακολουθίας, χρονοσφραγίδες
VoIP
Καθυστέρηση αναπαραγωγής
20 msec
160 bytes
q

## Slide 105: VoIP: Σταθερή καθυστέρηση πριν την αναπαραγωγή
Υπόθεση: Ο παραλήπτης επιχειρεί να αναπαράγει κάθε κομμάτι ακριβώς q msecs (σταθερό) μετά την παραγωγή του.
  Το απόσπασμα έχει χρονοσφραγίδα t
  Ο παραλήπτης το αναπαράγει σε χρόνο p=t+q .
  Τα κομμάτια που φτάνουν μετά από τον χρόνο t+q: τα δεδομένα φτάνουν πολύ αργά για αναπαραγωγή, τα δεδομένα θεωρούνται «χαμένα»
Επιλογή κατάλληλης τιμής για το q:
  μεγάλο q: λιγότερες απώλειες πακέτων λόγω καθυστέρησης
  μικρό q: καλύτερη διαδραστική εμπειρία
  Max: 400 msec
VoIP
Καθυστέρηση αναπαραγωγής

## Slide 106: VoIP: Σταθερή καθυστέρηση πριν την αναπαραγωγή
Ο αποστολέας παράγει πακέτα κάθε 20 msec κατά την ομιλία (talk spurt)
Το πρώτο πακέτο λαμβάνεται σε χρόνο r
Πρώτη προγραμματισμένη αναπαραγωγή: ξεκινά σε χρόνο p
Δεύτερη προγραμματισμένη αναπαραγωγή: ξεκινά σε χρόνο p’
t
q
q’
  qmax: 400 msec

## Slide 107: Προσαρμοζόμενη καθυστέρηση αναπαραγωγής (1)
Δυναμική εκτίμηση της μέσης καθυστέρησης di στον παραλήπτη με βάρη
στην τρέχουσα καθυστέρηση ri - ti:
όπου u είναι μια σταθερά (π.χ., u = 0.01)
Στόχος: διττός
  Ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης αναπαραγωγής
  Διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα του ρυθμού απώλειας πακέτων λόγω καθυστέρησης
Προσέγγιση: ρυθμιζόμενη καθυστέρηση αναπαραγωγής:
  Παρακολούθηση και υπολογισμός καθυστέρησης δικτύου, προσαρμογή της καθυστέρησης αναπαραγωγής στην αρχή των διαστημάτων ομιλίας (talk spurts).
  Συμπίεση και επιμήκυνση των διαστημάτων σιωπής
  Τα αποσπάσματα (chunks) αναπαράγονται κάθε 20 msec κατά την ομιλία.
VoIP
Καθυστέρηση αναπαραγωγής

## Slide 108: Προσαρμοζόμενη καθυστέρηση αναπαραγωγής (2)
Είναι επίσης χρήσιμο να εκτιμήσουμε την μέση απόκλιση καθυστέρησης, vi
Οι εκτιμήσεις di και vi υπολογίζονται για κάθε πακέτο που λαμβάνεται, παρόλο που χρησιμοποιούνται στην αρχή των διαστημάτων ομιλίας (talk spurts).
Για το πρώτο πακέτο σε ένα διάστημα ομιλίας, ο χρόνος αναπαραγωγής είναι (έστω πακέτο i):
όπου K μια θετική σταθερά.
Τα εναπομείναντα πακέτα σε ένα διάστημα ομιλίας αναπαράγονται περιοδικά κάθε 20 msec.
VoIP
Καθυστέρηση αναπαραγωγής
, =

## Slide 109: Προσαρμοζόμενη καθυστέρηση αναπαραγωγής (3)
t
q
q’

## Slide 110: Προσαρμοζόμενη αναπαραγωγή (4)
E: Πώς ο παραλήπτης αντιλαμβάνεται ότι ένα πακέτο είναι το πρώτο ενός διαστήματος ομιλίας;
Α: Ελέγχει τους αριθμούς ακολουθίας πακέτων:
Εάν συνεχόμενοι -> Καμία απώλεια, ο παραλήπτης εξετάζει διαδοχικές χρονοσφραγίδες.
  Διαφορά διαδοχικών χρονοσφραγίδων > 20 msec ξεκινά νέο διάστημα ομιλίας.
Μερικές απώλειες πακέτων, ο παραλήπτης πρέπει να εξετάσει και τις χρονοσφραγίδες και τους αριθμούς ακολουθίας (sequence numbers).
VoIP
Καθυστέρηση αναπαραγωγής

## Slide 111
Απώλειες πακέτων στο δίκτυο

## Slide 112: VoIP: Ανάκαμψη από την απώλεια πακέτων (1)
Α. Απλό FEC
Για κάθε ομάδα n αποσπασμάτων (chunks) δημιουργείται ένα πλεονασματικό chunk εφαρμόζοντας exclusive OR στις n αρχικές
Στέλνει n+1 chunks, αυξάνοντας το απαιτούμενο bandwidth κατά 1/n.
Μπορεί να ανακατασκευάσει τα αρχικά n chunks, εάν χαθεί το πολύ ένα chunk από τα n+1.
Αυξάνει την καθυστέρηση αναπαραγωγής καθώς πρέπει να ληφθούν/ελεγχθούν τα n+1 αποσπάσματα
Πρόκληση: ανάκαμψη από απώλεια πακέτων με μικρή ανεκτή καθυστέρηση μεταξύ της αρχικής μετάδοσης και της αναπαραγωγής
κάθε ACK/NACK παίρνει ~ 1 RTT (περίπτωση TCP)
Εναλλακτική για UDP: Forward Error Correction (FEC)
  στείλε αρκετά πλεονάζοντα bits για να επιτρέψεις την ανάκαμψη χωρίς αναμετάδοση
VoIP
Απώλεια πακέτων

## Slide 113: Ανάκαμψη από την απώλεια πακέτων (2)
2ο σχήμα FEC
“piggyback lower quality stream”
παράλληλη αποστολή
μικρότερης ανάλυσης ροής
δεδομένων ήχου ως
πλεονάζουσα πληροφορία
για παράδειγμα, κανονική
ροή PCM στα 64 kbps και πλεονάζουσα ροή
GSM στα 13 kbps
Σε απώλεια μη-διαδοχικών πακέτων, ο παραλήπτης μπορεί να συγκαλύψει την απώλεια.
Μπορεί επίσης να προσθέσει το (n-1)-ιοστό και (n-2)-ιοστό από την χαμηλού ρυθμού bit έκδοση του υλικού.
VoIP
Απώλεια πακέτων

## Slide 114: Ανάκαμψη από την απώλεια πακέτων (3)
Β. Διάπλεξη (Interleaving)
Τα αρχικά πακέτα διασπώνται σε μικρότερα κομμάτια
Για παράδειγμα, 4 κομμάτια (των 5 msec) για κάθε αρχικό πακέτο
Τα μεταδιδόμενα πακέτα περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια από διαφορετικά chunks
Αν χαθεί ένα πακέτο, εξακολουθούμε να έχουμε το μεγαλύτερο μέρος κάθε αρχικό πακέτο
Δεν προσθέτει πλεονασμό
Όμως αυξάνει την καθυστέρηση αναπαραγωγής
VoIP
Απώλεια πακέτων

## Slide 115
Μελέτη περίπτωσης SKYPE

## Slide 116: Voice-over-IP: Skype
Ιδιοταγές πρωτόκολλο επιπέδου εφαρμογής (προκύπτει μέσω αντίστροφης μηχανικής / reverse engineering)
  κρυπτογραφημένα μηνύματα
Χαρακτηριστικά:
Δειγματοληψία: 16 ΚΗz
Πολλά και διαφορετικά πρότυπα συμπίεσης για ήχο & βίντεο
UDP με FEC ή TCP εάν υπάρχουν firewalls
Ο Skype Client (SC) προσαρμόζει την ποιότητα (άρα ρυθμό μετάδοσης) στις τρέχουσες συνθήκες του δικτύου
Χρησιμοποιεί τεχνικές Peer to Peer (P2P)
VoIP
Skype

## Slide 117: Voice-over-IP: Skype
supernode
overlay
network
Skype clients (SC)
Skype
login server
supernode (SN)
P2P συστατικά:
login server
πελάτες (SCs): οι ομότιμοι του skype συνδέονται απευθείας μεταξύ τους για VoIP κλήση
  ομότιμοι αναμεταδότες
υπερ-κόμβοι (super nodes – SN): ομότιμοι skype με ειδικές λειτουργίες
δίκτυο επικάλυψης: μεταξύ SNs για να εντοπίσει SCs
VoIP
Skype

## Slide 118: P2P Voice-over-IP: skype
Skype
login server
Λειτουργία πελάτη skype:
Κάνει log-in (username, password) στον κεντρικό skype login server
Συνδέεται στο δίκτυο skype, ερχόμενος σε επαφή με τα SN (αποθηκευμένη IP διεύθυνση) χρησιμοποιώντας TCP
Αποκτά την IP διεύθυνση του καλούμενου από τον SN και το SN δίκτυο επικάλυψης
Εκκινεί κλήση απευθείας στον καλούμενο
VoIP
Skype

## Slide 119: Skype: NAT
πρόβλημα: και η Alice και ο Bob βρίσκονται πίσω από NAT
  To NAT αποτρέπει εξωτερικούς ομότιμους να εκκινήσουν σύνδεση στους εσωτερικούς
  Ο εσωτερικός ομότιμος μπορεί να ξεκινήσει σύνδεση προς τα έξω
λύση αναμετάδοσης: Οι Alice, Bob διατηρούν ανοιχτές τις συνδέσεις προς τους SN τους
  Η Alice ειδοποιεί τον SN της να συνδεθεί στον Bob
  Ο SN της Alice συνδέεται στον SN του Bob
  Ο SN του Bob συνδέεται με τον Bob μέσω της ανοιχτής σύνδεσης που αρχικά εκκινήθηκε από τον Bob στον SN του
VoIP
Skype

## Slide 120: Skype: ομότιμοι ως αναμεταδότες

## Slide 121: Δικτύωση Πολυμέσων: Ενότητες
Εφαρμογές δικτύωσης πολυμέσων
Ροή αποθηκευμένου βίντεο
Voice-over-IP
Πρωτόκολλα εφαρμογών συνομιλίας πραγματικού χρόνου:
  SIP
  RTP
RTP

## Slide 122: SIP: Session Initiation Protocol [RFC 3261]
Μακροπρόθεσμο «όραμα» του SIP:
Όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις και οι βιντεοδιασκέψεις να πραγματοποιούνται μέσω του Internet.
Οι χρήστες αναγνωρίζονται από τα ονόματα τους ή από τις e-mail διευθύνσεις τους, παρά από τον αριθμό του τηλεφώνου.
Μπορείς να φτάσεις τον καλούμενο (αν το επιθυμεί), ανεξάρτητα με το που βρίσκεται, ανεξάρτητα από την IP συσκευή που χρησιμοποιεί.
SIP

## Slide 123: Υπηρεσίες του SIP
Εγκαθίδρυση μιας κλήσης
  Παρέχει μηχανισμούς στον καλούντα να ειδοποιήσει τον καλούμενο ότι θέλει να εκκινήσει μια κλήση.
  Παρέχει μηχανισμούς ώστε ο καλών και ο καλούμενος να συμφωνήσουν στο είδος του μέσου και την κωδικοποίηση που θα χρησιμοποιήσουν.
  Παρέχει μηχανισμούς να τερματίζουν τις κλήσεις.
Προσδιορισμός τρέχουσας IP διεύθυνσης του καλούμενου.
  Απεικονίζει έναν μνημονικό identifier στην τρέχουσα διεύθυνση IP.
Διαχείριση κλήσης
  Προσθήκη νέων μέσων κατά την διάρκεια της κλήσης
  Αλλαγή κωδικοποίησης κατά την διάρκεια της κλήσης
  Πρόσκληση άλλων
  Μεταφορά κλήσης και κλήση σε αναμονή
SIP

## Slide 124: Εγκαθίδρυση κλήσης σε μια γνωστή διεύθυνση ΙΡ
Το μήνυμα SIP invite της Alice υποδεικνύει τον αριθμό θύρας της & την IP διεύθυνση της. Υποδεικνύει την μέθοδο κωδικοποίησης που προτιμά να λαμβάνει η Alice (PCM μ-law)
Το μήνυμα 200 OK του Bob υποδεικνύει τον αριθμό θύρας του, την IP διεύθυνσή του & την προτιμώμενη μέθοδο κωδικοποίησης (GSM)
Τα μηνύματα SIP μπορούν να σταλούν πάνω από TCP ή UDP.
Προεπιλεγμένος αριθμός θύρας SIP: 5060.
SIP

## Slide 125: Εγκαθίδρυση κλήσης (συνέχεια)
Out-of-band επικοινωνία
  Μυνήματα SIP σε διαφορετικά sockets (port) από ότι τα δεδομένα
Tα SIP μηνύματα είναι αναγνώσιμα
Διαπραγμάτευση Codec:
  Υποθέστε ότι ο Bob δεν διαθέτει τον κωδικοποιητή PCM μ-law.
  Ο Bob θα απαντήσει με το μήνυμα 606 Not Acceptable Reply και μια λίστα κωδικοποιητών που δύναται να χρησιμοποιήσει.
  Η Alice τότε μπορεί να στείλει ένα καινούργιο INVITE message, αναγγέλλοντας έναν κατάλληλο κωδικοποιητή.
Απόρριψη κλήσης
  Ο Bob μπορεί να απορρίψει μια κλήση απαντώντας ότι είναι “busy,” “gone,” “payment required,” “forbidden”.
Τα μέσα μπορούν να μεταδοθούν μέσω του RTP ή άλλου πρωτοκόλλου.
SIP

## Slide 126: Παράδειγμα μηνύματος SIP
INVITE sip:bob@domain.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 167.180.112.24
From: sip:alice@hereway.com
To: sip:bob@domain.com
Call-ID: a2e3a@pigeon.hereway.com
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 885
c=IN IP4 167.180.112.24
m=audio 38060 RTP/AVP 0
Σημειώσεις:
Σύνταξη όπως τα HTTP μηνύματα.
sdp = session description protocol
Call-ID: μοναδικό για κάθε κλήση.
εδώ δεν γνωρίζουμε την
IP διεύθυνση του Bob.
θα χρειαστούν ενδιάμεσοι
SIP servers.
η Alice στέλνει και
λαμβάνει μηνύματα SIP χρησιμοποιώντας την
προεπιλεγμένη θύρα 5060.
η Alice προσδιορίζει στην επικεφαλίδα Via ότι: ο πελάτης SIP στέλνει και
λαμβάνει SIP μηνύματα
μέσω UDP.
SIP

## Slide 127: Μετάφραση ονομάτων και Θέση χρήστη
Ο καλών επιθυμεί να καλέσει τον καλούμενο, όμως διαθέτει μόνο το όνομα του καλούμενου ή την e-mail διεύθυνσή του.
Χρειάζεται να πάρει την διεύθυνση IP του host του καλούμενου:
  Ο χρήστης μετακινείται
  Πρωτόκολλο DHCP
  Ο χρήστης έχει διάφορες IP συσκευές (PC, κινητό, συσκευή αυτοκινήτου)
Τα αποτελέσματα μπορεί να εξαρτώνται από:
  Την ώρα της ημέρας (δουλειά, σπίτι)
  Τον καλούντα (δεν θέλεις ο εργοδότης σου να σου τηλεφωνεί στο σπίτι σου)
  Την κατάσταση του καλούμενου (κλήσεις στέλνονται στο φωνητικό ταχυδρομείο ενώ ο καλούμενος συνομιλεί με κάποιον άλλο.
SIP

## Slide 128: SIP Server / Registrar
REGISTER sip:domain.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 193.64.210.89
From: sip:bob@domain.com
To: sip:bob@domain.com
Expires: 3600
Μία λειτουργία του SIP server: registrar
Όταν ο Bob ξεκινά τον πελάτη SIP, ο πελάτης στέλνει μήνυμα SIP REGISTER στον registrar server του Bob.
Ανανέωση εγγραφής τακτικά
Νέα συσκευή, νέο μήνυμα register
Μήνυμα Register:
SIP

## Slide 129: SIP Server / Proxy
Άλλη μία λειτουργία του SIP server: proxy
Η Alice στέλνει μήνυμα invite στον δικό της proxy server
  Περιλαμβάνει την διεύθυνση sip:bob@domain.com
  Ο Proxy server είναι υπεύθυνος για την δρομολόγηση των μηνυμάτων SIP στον καλούμενο, πιθανώς μέσω πολλών proxies
Ο καλούμενος (Bob) στέλνει απάντηση (response) μέσω των ίδιων proxy servers.
Ο proxy επιστρέφει το απαντητικό μήνυμα SIP στην Alice
  Περιλαμβάνει την IP διεύθυνση του Bob.
Ο proxy server είναι ανάλογος του τοπικού DNS server
SIP

## Slide 130: Παράδειγμα
Ο jim@umass.edu κάνει κλήση στον keith@upenn.edu
1
1. Ο Jim στέλνει INVITE μήνυμα στο UMass SIP proxy.
2. UMass proxy προωθεί αίτηση
στον UPenn registrar server
2
3. Ο UPenn registar server επιστρέφει την απόκριση ανακατεύθυνσης, υποδεικνύοντας να προσπαθήσει το keith@eurecom.fr
3
5. eurecom registrar προωθεί INVITE στο 197.87.54.21, που τρέχει τον SIP πελάτη του keith
5
4
4. Umass proxy προωθεί την αίτηση στον Eurecom registrar server
8
6
7
6-8. Απόκριση SIP επιστρέφει στον Jim
9
9. Δεδομένα ρέουν μεταξύ πελατών
UMass SIP proxy
UPenn SIP
registrar
Eurecom SIP
registrar
128.119.40.186
SIP

## Slide 131: Σύγκριση με το H.323
Το H.323 είναι επίσης ένα πρωτόκολλο σηματοδοσίας σε πραγματικό χρόνο, διαδραστικό
Το H.323 είναι ένα πλήρες, κάθετα ενοποιημένο σύνολο (suite) πρωτοκόλλων για διασκέψεις πολυμέσων: σηματοδοσία, δήλωση, έλεγχος παραλαβής, μετάδοση και codecs.
Το SIP είναι ένα μεμονωμένο συστατικό. Συνεργάζεται με το RTP, αλλά δεν απαιτεί την χρήση του. Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα πρωτόκολλα και υπηρεσίες.
Το H.323 αναπτύχθηκε από την International Telecommunication Union - ITU (τηλεφωνία).
Το SIP αναπτύχθηκε από το IETF: δανείζεται πολλά στοιχεία από το HTTP. Το SIP έχει μια γεύση Web, ενώ το H.323 έχει μια γεύση τηλεφωνίας.
Το SIP χρησιμοποιεί την αρχή KISS : Keep it simple stupid !
SIP

## Slide 132: Τέλος Ενότητας

## Slide 133: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Μεράκος Λάζαρος 2014. «Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ. Ενότητα 4: Δικτύωση Πολυμέσων». Έκδοση: 1.01. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
http://opencourses.uoa.gr/courses/DI15