## Slide 1: Ορεινή Υδρονομία Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Χειμαρρικές Διευθετήσεις
Ε. Ανδρεαδάκης
Μάιος 2021

## Slide 2: Περιεχόμενα
Ορισμοί και εννοιολογικό πλαίσιο
Αρχές, στόχοι και συστήματα διευθέτησης χειμαρρικών υδάτων
Έργα διευθέτησης ορεινών υδάτων

## Slide 3: Ορισμοί και Εννοιολογικό Πλαίσιο
Ορεινά ύδατα και χείμαρροι
  Χειμαρρικότητα
  Χειμαρρικά ρεύματα
  Ριπίδια
  Υδρολογία
  Υδρογραφικά δίκτυα
Φερτά υλικά και στερεοπαροχή
  Παραγωγή φερτών υλικών
  Μεταφορά φερτών υλικών
  Απόθεση φερτών υλικών
Μορφολογική εξέλιξη χειμάρρων
Υδρογεωνομική επίδραση της βλάστησης

## Slide 4: Ποταμοί και Χείμαρροι
Ποταμοί | Χείμαρροι
Ρέουν κυρίως σε ευρείες κοιλάδες | Ρέουν σε πολύ μικρές κοιλάδες και σε χαράδρες
Έχουν μεγάλη λεκάνη απορροής (μεγαλύτερη από 1500 ~ 2000 Km2) | Έχουν μικρή λεκάνη απορροής (έκταση ορεινής λεκάνης έως 300Km2)
Παρουσιάζουν σχετικά ήπια κλίση λεκάνης απορροής | Παρουσιάζουν έντονη κλίση λεκάνης απορροής
Έχουν πλατιά κοίτη και μικρή κλίση πυθμένα | Έχουν στενή κοίτη και σημαντική κλίση πυθμένα
Mεγάλη παροχή Q | Μικρή σχετικά παροχή Q
Σχετικά σταθερή δίαιτα | Ανώμαλη δίαιτα
Δημιουργούν παρατεταμένες πλημμύρες | Δημιουργούν αιφνίδιες και σύντομες πλημμύρες
Στη λεκάνη τους κυριαρχούν τα τμήματα με ημιπεδινή, λοφώδη και ημιορεινή διαμόρφωση | Στην λεκάνη τους κυριαρχούν τα τμήματα με ημιορεινή, ορεινή και πολύ ορεινή διαμόρφωση
Τροφοδοσία με ιζήματα κυρίως από παραποτάμους | Τροφοδοσία με ιζήματα από όλη τη λεκάνη

## Slide 5: Χειμαρρικά ρεύματα
Χειμαρρικά ή χειμαρρώδη καλούνται
  τα φυσικά ρεύματα (ορεινοί ποταμοί, χειμαρροπόταμοι, χείμαρροι)
  με έκταση λεκάνης απορροής έως 1500-2000Km2,
  τα οποία εμφανίζουν έντονη χειμαρρικότητα, κυρίως λόγω ανθρωπογενών επιδράσεων και άλλων διαταραχών στο φυσικό περιβάλλον του χώρου δράσης τους, η οποία εκφράζεται με την μεταφορά σημαντικής ποσότητας φερτών υλών και με την ανώμαλη δίαιτα του νερού.

## Slide 6: Χειμαρρικά ρεύματα
Μικρά χειμαρρικά ή μικρά χειμαρρώδη ρεύματα χαρακτηρίζονται
  τα φυσικά ρεύματα
  με έκταση ορεινής λεκάνης απορροής έως 300Km2 περίπου,
  τα οποία αποτελούν τους συμβάλλοντες των χειμαρροποτάμων και ποταμών ή εμφανίζονται και ως αυτοτελείς μονάδες του υδρογραφικου δικτύου,
  παρουσιάζουν ιδιαίτερα ανώμαλη δίαιτα νερού και
  αποσπούν από τα ορεινά, μεταφέρουν και αποθέτουν στα πεδινά σχετικά άφθονες φερτές ύλες κατά κανόνα λόγω διαταραχής του φυσικού περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς επιδράσεις.
  Διακρίνονται σε χείμαρρους, σε χέραδους ή χείμαρρους λάβας και σε ρύακες, με χαρακτηριστικό στοιχείο την αστάθεια του γεωλογικού υποβάθρου, το χώρο εμφάνισης και την ένταση και ποσότητα μεταφοράς γεωϋλικών.

## Slide 7: Χειμαρρικότητα
Χαρακτηριστικό διακριτικό στοιχείο μεταξύ ποταμών και χειμάρρων είναι η ακανόνιστη δίαιτα
Ενδεικτική παράμετρος είναι ο λόγος μεταξύ παροχής αιχμής και μέσης παροχής (Qmax/Qmean), που δείχνει μεγαλύτερη χειμαρρικότητα (discharge variability), όσο μεγαλύτερος είναι.
Η ημερήσια τιμή Qmax/Qmean, είναι ενδεικτικό ότι χρησιμοποιείται ως δείκτης έντασης πλημμύρας και ενίοτε εμφανίζει σημαντικές τιμές ακόμα και σε ώριμα τροπικά ποτάμια συστήματα, γεγονός που συνδέεται και με τις εποχικότητα των βροχοπτώσεων, όπως οι μουσώνες
Σύγχρονες έρευνες έχουν δείξει τη χρησιμότητα διαφόρων δεικτών που σχετίζονται με τις μέγιστες, ελάχιστες και μέσες παροχές μέσα στο έτος (εποχικά) ή στη διάρκεια πολλών ετών, όπως οι δείκτες DVIa, DVIy και CVQ, που φαίνεται ότι σχετίζονται με την τάση των χειμάρρων να δημιουργούν ριπίδια στα οποία αντανακλώνται και σημαντικές κλιματικές μεταβολές.

## Slide 9: Χειμαρρικός χώρος
Λεκάνη απορροής του χειμάρρου (από τον υδροκρίτη ως την εκβολή του). Περιλαμβάνει δύο τμήματα:
  Ορεινή λεκάνη απορροής (από τον υδροκρίτη έως την έξοδο από την ορεινή περιοχή)
  Πεδινή λεκάνη απορροής (από το σημείο εξόδου ως την εκβολή στον τελικό αποδέκτη)
Ριπίδιο ή κώνος απόθεσης: η περιοχή που επηρεάζεται από την απόθεση των στερεών του χειμάρρου.
Δέλτα: η περιοχή των αποθέσεων στις θέσεις εκβολής μέσα στον τελικό αποδέκτη.

## Slide 10: Μορφολογία του χειμαρρικού χώρου
Κατηγορία μικρού χειμαρρικού ρεύματος | Μέγιστο χειμαρρικό υψόμετρο | Μορφολογικά τμήματα του χειμαρρικού χώρου | Σχηματική αναπαράσταση των μορφολογικών ενοτήτων
Ρεύματα των λοφωδών και ημιορεινών περιοχών | <1000m | Ορεινή λεκάνη απορροής Κοίτη αναμόχλευσης Δέλτα | 
Ρεύματα των ορεινών και πολύ ορεινών περιοχών | 1000-2000m |  | 
Ρεύματα των αλπικών περιοχών | 2000-3000m | Ορεινή λεκάνη απορροής Κοίτη εκκένωσης (λαιμός) Κοίτη εκβολής Δέλτα | 
Ρεύματα του αιώνιου χιονιού | >3000m |  | 

## Slide 11: Μορφομετρία
Μορφομετρικό χαρακτηριστικό | Υπολογισμός
Έκταση ορεινής λεκάνης | Εμβαδόν ορεινής λεκάνης (km2)
Σχήμα ορεινής λεκάνης / βαθμός στρογγυλομορφίας | Εμβαδόν λεκάνης (km2)/Περίμετρος λεκάνης (km)
Υψομετρία ορεινής λεκάνης | Μέγιστο υψόμετρο Ελάχιστο υψόμετρο Μέσο υψόμετρο
Κλίσεις ορεινής λεκάνης και κεντρικής κοίτης | Μέση κλίση λεκάνης απορροής % Μέση κλίση κεντρικής κοίτης %
Υψογραφική καμπύλη | Αθροιστική καμπύλη της κατανομής της επιφάνειας της λεκάνης ανά υψομετρική ζώνη

## Slide 12: Κοκκομετρία του κινητού πυθμένα
Χαρακτηριστική διάμετρος | Σύμβολο, υπολογισμός
Μέγιστη διάμετρος του μίγματος | dmax
Ελάχιστη διάμετρος του μίγματος | dmin
Μέση διάμετρος του μίγματος | αριθμητικός μέσος όρος όλων των διαμέτρων
Διάμετρος ορισμένου βάρους | dx, όπου x το ποσοστό του βάρους του δείγματος που είναι μικρότερο ή ίσο με αυτή τη διάμετρο
Αντιπροσωπευτική διάμετρος | dm (σταθμισμένος μέσος όρων όλων των διαμέτρων με το βάρος)

## Slide 13: Αρχές, στόχοι και συστήματα διευθέτησης χειμαρρικών υδάτων
Η διευθέτηση χειμαρρικών υδάτων είναι αφενός ο μετριασμός των επικίνδυνων ιδιοτήτων των ρευμάτων αυτών και αφετέρου η εκμετάλλευση των μη επικίνδυνων ιδιοτήτων τους προς όφελος του ανθρώπου.

## Slide 14: Αρχές, στόχοι και συστήματα διευθέτησης χειμαρρικών υδάτων
Επικίνδυνες ιδιότητες των χειμαρρικών ρευμάτων θεωρούνται:
  η διάβρωση των ορεινών περιοχών, η μεταφορά του υλικού μέσα από τις κοίτες και η απόθεση σε περιοχές με μικρή κλίση, μέσα ή και έξω από τις κοίτες
  η παροχέτευση μεγάλων ποσοτήτων νερού από έντονες βροχοπτώσεις προς τις πεδινές περιοχές με αποτέλεσμα τη δημιουργία ξαφνικών πλημμυρών.

## Slide 15: Αρχές, στόχοι και συστήματα διευθέτησης χειμαρρικών υδάτων
Μη επικίνδυνες ιδιότητες των χειμαρρικών ρευμάτων θεωρούνται:
  οι ακανόνιστες παροχές του νερού στις κοίτες, με ακραίες περιπτώσεις όπως μεγάλες περίοδοι με μηδενική παροχή τη θερινή περίοδο και επεισόδια μεγάλης παροχής από παρατεταμένες βροχοπτώσεις συνήθως το χειμώνα, με αποτέλεσμα την απορροή του συνόλου του νερού προς τη θάλασσα χωρίς εκμετάλλευση.
  η δημιουργία μικροπεριβαλλόντων και μικρο-βιοτόπων με μεγάλες διαφορές από τα γειτονικά περιβάλλοντα, ειδικά στις εκβολές τους σε λίμνες, με το σχηματισμό μικρών δέλτα και μικρών υδροβιοτόπων

## Slide 16: Αρχές, στόχοι και συστήματα διευθέτησης χειμαρρικών υδάτων
Οι στόχοι της διευθέτησης διακρίνονται ως εξής:
  Προστατευτική διευθέτηση
    Αποτροπή διάβρωσης της λεκάνης
    Αποτροπή κατολισθήσεων και συναφών φαινομένων
  Υδρολογική διευθέτηση
    Ρύθμιση της δίαιτας του ρεύματος για αξιοποίηση του νερού της απορροής

## Slide 17: Αρχές, στόχοι και συστήματα διευθέτησης χειμαρρικών υδάτων
Η αξιοποίηση του νερού και του χειμαρρικού χώρου γίνεται με τα εξής συστήματα:
  Συστήματα παραδοσιακής διευθέτησης
  Ειδική προστατευτική διευθέτηση
    Προστατευτική διευθέτηση με διαλογή φερτών υλικών
    Φυσική διαμόρφωση τεχνητών κοιτών
Οι παρεμβάσεις εξαρτώνται από το χειμαρρικό δυναμικό και το χειμαρρικό τύπο του ρεύματος.

## Slide 18: Έργα διευθέτησης χειμαρρικών υδάτων
Τεχνικά έργα
Αγροτεχνικά έργα
Φυτοτεχνικά (βιοτεχνικά) έργα

## Slide 19: Έργα διευθέτησης χειμαρρικών υδάτων
Τεχνικά έργα
  Φράγματα
    Βαρύτητας
    Χωμάτινα
    Ξύλινα
    Άλλα
  Πρόβολοι, Παράλληλοι τοίχοι, Λιθεπενδύσεις
  Διαμόρφωση κοιτών, διώρυγες
  Αναχώματα

## Slide 20: Έργα διευθέτησης χειμαρρικών υδάτων

## Slide 21: Έργα διευθέτησης χειμαρρικών υδάτων
Αγροτεχνικά έργα
  Κατεργασία εδάφους
  Κατασκευή βαθμίδων (επιπέδων ή ταφροειδών)
  Κατασκευή τάφρων
  Κλαδοπλέγματα, φακελλώματα, κλαδοστρώματα
  Λοιπά χωματουργικά

## Slide 22: Έργα διευθέτησης χειμαρρικών υδάτων
Φυτοτεχνικά έργα
  Δασώσεις και αναδασώσεις
  Θαμνώσεις και αναθαμνώσεις
  Χλοάσεις και αναχλοάσεις
  Φ/Τ μέθοδοι διευθέτησης εστιών παραγωγής φερτών υλικών
  Φ/Τ μέθοδοι σταθεροποίησης και ανύψωσης κοιτών