## Slide 1: Η Οικονομοτεχνική Διάσταση της Διαχείρισης των Ορυκτών Πρώτων Υλών
Ο κύκλος της διαχείρισης

## Slide 2
Διαθέσιμοι πόροι γής-Κατάλληλο γεωτεκτονικό περιβάλλον
Αντίθετα από άλλες βιομηχανίες που σχετίζονται με την αξιοποίηση φυσικών πόρων, οι ορυκτοί πόροι είναι κρυμμένοι,δεν τους βρίσκει κανείς, καθόλου εύκολο μερικές φορές. Η εύρεση ενός κοιτάσματος,το οποίο αξίζει εκμετάλλευσης είναι μία πολύ δύσκολη υπόθεση. Είναι λόγω αυτής της μοναδικής πρόκλησης και ιδιομορφίας ,ώστε να θεωρείται απαραίτητη η πρόσβαση σε μεγάλες περιοχές γής σε περιοχές όπου η γεωλογία καί το γεωτεκτονικό περιβάλλον είναι κατάλληλο, για την έρευνα των ορυκτών πρώτων υλών. Η θέση των κοιτασμάτων υπαγορεύεται από τη γεωλογία οποιονδήποτε δεδομένων περιοχών και αυτές οι πιθανές περιοχές μπορούν μερικές φορές να είναι μέσα σε ευαίσθητες περιοχές και οικοσυστήματα,ή να αντιμετώπιζουν ανταγωνισμό στις χρήσεις γης. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει προσεκτικά να ζυγίσουμε να ισορροπήσουμε και να λάβουμε υπόψη μας τις τάσεις κατανάλωσης οι οποίες οδηγούν στην εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων.
Η κατασκευή ενός μεταλλείου είναι μια πολύ μεγάλη, ακριβή και σύνθετη διαδικασία. Πιο κάτω θα κάνουμε μια συνοπτική περιγραφή όλης αυτής της διαδικασίας.

## Slide 3
Στρατηγική και τακτική έρευνα (5-9 χρόνια ):
Η εύρεση ενός νέου κοιτάσματος το οποίο είναι αξιοποιήσιμο, δεν είναι γρήγορη ή εύκολη και δεν ολοκληρώνεται καθόλου εύκολα. Οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις επενδύουν πολύ μεγάλα ποσά,ναι μέγαλο ρίσκο,προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες φάσεις στρατηγικής και τακτικής έρευνας για την ανεύρεση ένος κοιτάσματος. Απασχολούν γεωλόγους,μεταλλειολόγους και άλλους ειδικούς επιστήμονες προκειμένου να συγκεντρώσουν τα στοιχεία υπαίθρου, και χρησιμοποιούν τις δορυφορικές εικόνες, τις γεωφυσικές και γεωχημικές έρευνες, καθώς και άλλες καινοτόμες τεχνολογίες προκειμένου να βοηθηθούν για να κάνουν μια ανακάλυψη ενός κοιτάσματος.
Η διαδικασία έρευνας στηρίζεται και σε πολλές άλλες επιστημονικές ειδικότητες, εκτός από τους γεωλόγους και μεταλλειολόγους, και όσο μεγαλύτερο και πιο πολύπλοκο είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα, τόσο περισσότεροι εξειδικευμένοι επιστήμονες,εργατοτεχνίτες,εργάτες και άλλες ειδικότητες είναι απαραίτητες. Οι πιλότοι, τα τρυπάνια, οι δοκιμαστές, οι χειριστές εξοπλισμού, οι επιθεωρητές, οι μηχανικοί, και πολλοί άλλοι όλοι διαδραματίζουν τους ουσιαστικούς ρόλους στην ανακάλυψη των αξιοποιήσιμων ορυκτών κοιτασμάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κοντά στα λειτουργούντα μεταλλεία,οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις πολύ συχνά, εκτελούν και νέα ερευνητικά προγράμματατα,προκειμένου να προσδιοριστούν νέα αξιοποιήσιμα κοιτάσματα δίπλα στα υπάρχοντα ώστε να επεκτείνουν τη ζωή της λειτουργίας των μεταλλείων.
Περιβαλλοντική αξιολόγηση & έγκριση:
Είναι το στάδιο στο οποίο έχουμε τις διαπραγματεύσεις και τις τρέχουσες διαβουλεύσεις όλων όσων συμμετέχουν ή έχουν σχέση με το πρόγραμμα και την επένδυση. Η διαδικασία της περιβαλλοντικής αξιολόγησης και της άδειας είναι εξαιρετικά σύνθετη και μπορεί να πάρει χρόνια για να ολοκληρωθεί.
Είναι αυτή η φάση στη διάρκεια της οποίας μια επιχείρηση προτείνει ένα πλήρες μεταλλευτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πλήρη αποκατάσταση μετά το πέρας της εκμετάλλευσης, έναν ικανοποιητικό τελικό στόχο σε ό,τι αφορά τις χρήσεις γης, και ένα σχέδιο παρακολούθησης όλης αυτής της διαδικασίας.Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί στις Αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες (το περιβαλλοντικό γραφείο αξιολόγησης) για την έγκριση. Η επιχείρηση πρέπει επίσης να περάσει μέσα από αυστηρές διαδικασίες και διαπραγματεύσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρόκειται να πραγματοποιηθεί, πρέπει δε να το κάνει με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να σέβεται τις ανάγκες και τις ευαισθησίεςαυτών των κοινωνιών. Η επιχείρηση οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διαπραγματευθεί κατά τρόπο δίκαιο και ισορροπημένο με τις τοπικές κοινωνίες ώστε να επιτύχει σταθερές σχέσεις οι οποίες κυρίως σχετίζονται με τα οφέλη που αποκομίζουν οι κοινωνίες αυτές από την υλοποίηση του προγράμματος.
Η υλοποίηση της μεταλλευτικής επένδυσης θα αρχίσει αφού ολοκληρωθούν όλες οι εγκρίσειςτων περιβαλλοντικών αδειών.

## Slide 4
Κατασκευή (1-3 έτη):
Μετά από την ανακάλυψη και την αξιολόγηση, τις τελικές μελέτες σκοπιμότητας την απόκτησητων αδειών και των εγκρίσεων αρχίζει η φυσική κατασκευή της λειτουργίας του μεταλλείου.
Η γενική ευθύνη του σχεδίου, του προγραμματισμού και της κατασκευής της λειτουργίας αναλαμβάνεται συνήθως από το Εξειδικευμένο τμήμα μεταλλευτικών ερευνών της μεταλλευτικής επιχείρησης.
Είναι σε αυτή τη φάση στη διάρκεια της οποίας αγοράζεται ο εξοπλισμός, και κατόπιν εξετάζεται και βαθμολογείται για να λειτουργήσει στα βέλτιστα επίπεδα με στόχο την αποδοτικότερη παραγωγή.
Λειτουργία του μεταλλείου(10-30 έτη):
Εξόρυξη:
Υπάρχουν δύο μέθοδοι εξόρυξης: Η επιφανειακή και η υπόγεια.Η επιφανειακή μέθοδοςπεριλαμβάνει την απομάκρυνση Σημαντικού όγκου αδρανών υλικών,Και είναι οικονομικότερη.
Οι μέθοδοι υπόγειας μεταλλείας χρησιμοποιούνται όταν το μεταλλοφόρο σώμα αναπτύσσετε σε μεγάλα βάθη και είναι σαφώςακριβότερη μέθοδος σε σχέση με την επιφανειακή εξόρυξη.
Επεξεργασία του μεταλλεύματος:
Αυτά είναι τα βήματα που απαιτούνται για να αλλάξουν το ακατέργαστο, σπασμένο μετάλλευμα σε χρησιμοποιήσιμο υλικό ή για να ελευθερώσουν και να χωρίσουν τα πολύτιμα ορυκτά από τα αδρανή πετρώματα.
Περάτωση Μεταλλευτικής δραστηριότητας:
Η περάτωση ενός μεταλλείου δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι το μετάλλευμα έχει εξαντληθεί. Τις περισσότερες φορές, η διακοπή μίας μεταλλευτικής δραστηριότητας επέρχεται από ποικίλους παράγοντες που πολύ συχνά σχετίζονται σχετικούς με τις τιμές της αγοράς και την ζήτηση. Η λειτουργία ενός μεταλλείου δεν μπορεί να διακοπεί αμέσως. Το να κλείσει ένα μεταλλείο μπορεί να πάρει αρκετούς μήνες και απαιτεί προσεκτικό προγραμματισμό.
Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος που πρέπει να τηρηθεί έτσι ώστε η επιχείρηση μπορεί να σιγουρευτεί ότι όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της αποκατάστασης του μεταλλευτικού χώρου και την παρακολούθηση της διαδικασίας αυτής. Η επιχείρηση πρέπει επίσης να εξασφαλίσει ότι η τοπική κοινωνία στην οποία υπήρχε η μεταλλευτική δραστηριότητα θα έχει επίσης μια ομαλή μετάβαση στη νέα πραγματικότητα αφότου διακόπτεται η λειτουργία.
Αποκατάσταση (1-4 έτη) και παρακολούθηση (5 έτη και παραπάνω):
Η περιβαλλοντική διαχείριση είναι ένα βασικό μέρος όλων των διαδικασιών μεταλλείας από την έναρξη εώς το τέλος.

## Slide 5
Η σημαντικότερη οικονομικής φύσεως κυρίως πτυχή που συνδέεται με την αξιολόγηση των ΟΠΥ αφορά όλο τον κύκλο έρευνας- αξιοποίησης-έρευνας , στην διάρκεια της οποίας έχουμε μετατροπή εντοπισθέντων γεωλογικών αποθεμάτων σε τελικά εμπορεύσιμα προϊόντα. Οι κυριότεροι παράγοντες αυτής της διαδικασίας δίδονται στην παρακάτω ΕΙΚΟΝΑ1. Είναι φανερό από την εικόνα αυτή ότι ένα γεωλογικό απόθεμα ΟΠΥ που βρίσκεται σε ένα κοίτασμα μέσω διαδοχικών σταδίων που αναφέρονται σε διαφόρους κλάδους της μεταλλευτικής βιομηχανίας μετατρέπεται τελικά σε εμπορεύσιμο προϊόν. Οι οικονομικοί και τεχνικοί παράγοντες που προσδιορίζουν τις παραπάνω αλληλοδιαδεχόμενες φάσεις συνιστούν την λεγόμενη αξιολόγηση της τελικής οικονομικής αξίας ενός κοιτάσματος. Οι παράγοντες αυτοί συνδέονται με :
-Την εκτίμηση του κόστους και του ρίσκου στην διάρκεια της όλης ερευνητικής πορείας, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες τελικού οικονομικού οφέλους.
-Την εκτίμηση του κόστους ανάπτυξης ενός μεταλλείου, και κατόπιν της όλης εξορυκτικής δραστηριότητας.
-Την εκτίμηση του κόστους της διαδοχικής επεξεργασίας τους μεταλλεύματος είτε στη φάση του εμπλουτισμού είτε στη φάση της μεταλλουργικής ή άλλης κατεργασίας.
-Την εκτίμηση του κόστους της μεταφοράς των εμπορευσίμων προϊόντων.
Όλα τα παραπάνω φυσικά προσδιορίζονται και από την εκάστοτε υπάρχουσα τεχνολογία. Γι'αυτό και οι επενδύσεις στην βασική και εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα είναι τεράστιας σημασίας. Βασικός επίσης παράγοντας που επιδρά στην οικονομική αξιολόγηση των ΟΠΥ είναι οι παρούσες και μελλοντικές καταστάσεις της αγοράς ΟΠΥ, σε παγκόσμιο κύρια επίπεδο. Αυτές συνδέονται με τις συνθήκες προσφοράς, ζήτησης,την γενικότερη κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, τους παράγοντες που προσδιορίζουν τις τιμές κάθε ΟΠΥ, καθώς και τις αλληλοεπιδράσεις τους στο γενικότερο πλαίσιο των εξελίξεων και τάσεων της διεθνούς αγοράς όλων των πρώτων υλών γενικότερα.
  Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (Ο.Π.Υ) – OI ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ (I.)

## Slide 6
Εικόνα 1. Οι παράγοντες που συνιστούν την διαδικασία
έρευνας-αξιολόγησης-αξιοποίησης των Ο.Π.Υ

## Slide 7: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Ο.Π.Υ(ΙΙ.)
Οι συγκεντρώσεις χρήσιμων συστατικών στο στερεό φλοιό της γης αποτελούν μια κατηγορία πόρων που η τυχόν αξιοποίηση τους συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση του συνολικά παραγόμενου προϊόντος.
Με τον όρο αξιοποίηση νοείται το σύνολο των δράσεων εκείνων που βαθμιαία μεταβάλουν μια συγκέντρωση ορυκτής πρώτης ύλης ή γεωθερμικού ρευστού σε τελικό προϊόν μετάλλου ή ενέργειας.
Το σύνολο αυτών των δράσεων, που στην διεθνή βιβλιογραφία απαντάτε και με την ονομασία μεταλλευτικός κύκλος, συνίσταται από δύο ξεχωριστά αλλά και ταυτόχρονα απόλυτα διασυνδεδεμένα στάδια.
Το πρώτο στάδιο αντιστοιχεί στην έρευνα εντοπισμού της ορυκτής πρώτης ύλης ή γεωθερμικού ρευστού, ενώ το δεύτερο στην εκμετάλλευσή των, αν αυτά θεωρηθούν οικονομικώς εκμεταλλεύσιμα.
Πρόκειται για μια συνεχή και επίπονη διαδικασία αύξησης ανακτώμενων πληροφοριών, εισροής συντελεστών παραγωγής, και προστιθέμενης αξίας που διέπεται από ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλους κλάδους της παραγωγής, οι οποίες απαιτούν αυξημένη δέσμευση κεφαλαίων ,και αυξημένους κινδύνους για την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος.
Οι κίνδυνοι αφορούν και τα δύο επιμέρους στάδια του μεταλλευτικού κύκλου και συνδέονται άμεσα με τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλονται και συσχετίζονται μεταξύ τους οι τιμές μιας σειράς προσδιοριστικών παραμέτρων οι οποίες και καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα.
Στη διεθνή βιβλιογραφία οι παράμετροι αυτές διαχωρίζονται σε ενδογενείς και εξωγενείς και αφορούν, οι μεν πρώτες εκείνες που συνδέονται με τα φυσικά χαρακτηριστικά της ορυκτής πρώτης ύλης όπως ποσότητα και ποιότητα αποθεμάτων, ανάκτηση χρήσιμων συστατικών, περιεκτικότητα βλαβερών συστατικών , γεωτεχνικά χαρακτηριστικά περιβαλλόντων πετρωμάτων κ.λ.π. και οι δεύτερες στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και αφορούν μεταξύ άλλων:
-την τιμή διάθεσης του μεταλλευτικού προϊόντος,
-τις νομισματικές ισοτιμίες,
-την κοινωνική και πολιτική αποδοχή,
-την περιβαλλοντική διάσταση της έρευνας και του ερευνητικού αποτελέσματος που θα προκύψει.

## Slide 8
Το πρώτο στάδιο αυτού του κύκλου, η έρευνα και αναζήτηση Ο. Π. Υ., είναι μια μακροχρόνια και σύνθετη διαδικασία με πολλά επίπεδα έρευνας και κόμβους αποφάσεων που περιλαμβάνει ένα πλήθος δράσεων, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι:
-O μεγάλος χρόνος
-H μεγάλες δαπάνες εκτέλεσης
-H ανάγκη χρησιμοποίησης έμπειρου και εξειδικευ­μένου προσωπικού
-O μεγάλος κίνδυνος
Ταυτόχρονα αποτελεί και μια οικονομική δραστηριότητα και υπό αυτήν τη άποψη πρέπει να αποδίδει μια απτή και μετρήσιμη αξία στους φορείς που την χρηματοδοτούν.
Τα παραπάνω υπαγορεύουν τόσο τη συστηματική και μεθοδική υλοποίησης των διαφόρων φάσεων της έρευνας , όσο και την αξιολόγησή τους με σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια έτσι ώστε η κάθε επόμενη φάση να εξαρτάται από την έκβαση της προηγούμενης. Η ανά φάση αξιολόγηση της ερευνητικής διαδικασίας, τελικό προϊόν της οποίας είναι ένα κοίτασμα. που θα αξιοποιηθεί με την ανάπτυξη του αντίστοιχου μεταλλείου / ορυχείου, αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα της οικονομίας των μεταλλευτικών επενδύσεων.

## Slide 9
Ορισμένες χαρακτηριστικές παράμετροι που συνδέονται με την προσφορά ΟΠΥ προσδιορίζονται αποφασιστικά από το γεωλογικό περιβάλλον. Τέσσερις παράγοντες σημαντικοί που αναφέρονται στο περιβάλλον αυτό και συνδέονται με τα κοιτάσματα αναφέρονται στο γεγονός ότι τα αποθέματα ΟΠΥ είναι :
Αρχικά άγνωστα
Ορισμένου μεγέθους
Μεταβλητά σε ότι αφορά τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά
Με δεδομένη γεωγραφική θέση
Εφόσον τα κοιτάσματα ΟΠΥ είναι αρχικά άγνωστα πρέπει πρώτα να εντοπισθούν, να "περιxαρακωθούν" πριν παρθούν αποφάσεις σε ότι αφορά την αξιολόγησή τους. Η όλη διαδικασία της έρευνας ΟΠΥ είναι θεμελιώδους σημασίας για την μεταλλευτική βιομηχανία. Η όλη διαδικασία της έρευνας - αξιοποίησης των ΟΠΥ αρχίζει με την έρευνα για εντοπισμό τους. Είναι μία πορεία όχι μόνο χρονοβόρα (3-4 χρόνια) σε ότι αφορά την επενδυτική πλευρά αλλά εμπεριέχει και τον σημαντικό κίνδυνο της απώλειας των επενδυομένων πιστώσεων αν δεν βρεθεί κοίτασμα. Το υψηλό ρίσκο είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της έρευνας για ΟΠΥ, και ο παράγων της τύχης, ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση της επιστημονικής τεκμηρίωσης, είναι σημαντικός.
Από τη στιγμή που θα βρεθεί ένα κοίτασμα έχει ένα δεδομένο αποθεματικό δυναμικό και επομένως κάποια στιγμή στην διάρκεια της εκμετάλλευσης του θα εξαντληθεί. Οι δεδομένες διαστάσεις ενός κοιτάσματος βάζουν εξ'αρχής κάποια τεχνικά και οικονομικά πλαίσια στις δυνατότητες οικονομικής λειτουργίας ενός μεταλλείου και στους ρυθμούς παραγωγής. Σαν γενικό κανόνα θα λέγαμε ότι : σε κάθε τόννο μεταλλεύματος που εξορύσσεται από κάποιο κοίτασμα, αντιστοιχεί ένας τόννος λιγότερος που παραμένει στο μεταλλείο. Είναι φανερό επομένως ότι χρειάζεται συνεχής ερευνητική προσπάθεια για να διατηρηθεί σταθερό τουλάχιστον το επίπεδο παραγωγής κάθε μεταλλευτικής επιχείρησης. Το γεγονός ότι οι ΟΠΥ είναι μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι είναι η βάση των μακροπρόθεσμων σκέψεων και μελετών σχετικά με την μελλοντική ανεπάρκεια κάποιων εξ αυτών, σχετικά με τα όρια έως που μπορεί να φθάσει η ανάπτυξη, σχετικά με τον ρόλο της μεταλλευτικής βιομηχανίας στην οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας.
Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Π Ρ Σ Φ Ο Ρ Α Σ Ο.Π.Υ (1)

## Slide 10
Οι ΟΠΥ έχουν μεν ένα δεδομένο αποθεματικό δυναμικό είναι όμως συνηθέστατα μεταβλητής ποιότητας. Το γεγονός ότι μέσα στο ίδιο κοίτασμα έχουμε μεταβαλλόμενες ποιότητες μας αναγκάζει να εισάγουμε την έννοια της ελάχιστα αποδεκτής περιεκτικότητας στα χρήσιμα μέταλλα για να είναι κάποιο κοίτασμα οικονομικό (cut-off), καθώς και την προσεκτική εξέταση των διαδοχικών σταδίων της έρευνας προκειμένου να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε ή όχι.
Τέλος οι ΟΠΥ βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές, δεν έχουν την δυνατότητα να κινηθούν (...!) ίσως σε πλεονεκτικότερες από πλευράς αγοράς περιοχές. Κατά συνέπεια η ανάπτυξη ενός μεταλλείου, η εξόρυξη, και η φάση τουλάχιστον του εμπλουτισμού γίνονται εκεί που βρίσκεται και το κοίτασμα. Γίνεται επομένως αμέσως φανερή η μεγάλη σημασία της δυνατότητας και του κόστους μεταφοράς, της ύπαρξης νερού, της ύπαρξης της αναγκαίας κοινωνικής υποδομής (κατοικίες, ψυχαγωγία, κλπ). Αν κάποιο κοίτασμα βρίσκεται σε δύσβατη και απομονωμένη περιοχή είναι αμέσως φανερό ότι οι παραπάνω παράγοντες δυνατόν να έχουν καθοριστική επίδραση στην απαιτούμενη επένδυση και το λειτουργικό κόστος για το άνοιγμα κάποιου μεταλλείου ακόμη και αν το κοίτασμα ικανοποιεί τις λοιπές οικονομοτεχνικές προδιαγραφές.
Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ-ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ σε ότι αφορά την τοποθεσία των ΟΠΥ σε τοπικό αλλά κύρια σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τεράστιας σημασίας.
Φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες βρίσκονται να έχουν σημαντικά αποθέματα, στρατηγικών πολλές φορές, ΟΠΥ ενώ χώρες με βιομηχανική ανάπτυξη που τις χρειάζονται να μην έχουν. Ο καθαρά αυτός γεωλογικός παράγοντας εξηγεί γιατί οι ΟΠΥ είναι τόσο σημαντικές για την εγχώρια και παγκόσμια οικονομία, και το αίτιο κοινωνικοπολιτικών συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, αίτιο επαναστάσεων και ξένων επεμβάσεων παλαιότερα σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, παλαιότερα, προκειμένου να ελέγχουν μεγάλα κοιτάσματα στρατηγικών ΟΠΥ.
Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Π Ρ Σ Φ Ο Ρ Α Σ Ο.Π.Υ (2)

## Slide 11
Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Η ίδια η φύση της μεταλλευτικής δραστηριότητας, παρουσιάζει πολυπλοκότητα και ιδιομορφίες οι οποίες εισάγουν επιπρόσθετες παραμέτρους κινδύνου στην διαδικασία αξιολόγησης μιας νέας επένδυσης. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν αυτή την εικόνα είναι :
(α) Η μη ανανεωσιμότητα των ορυκτών φυσικών πόρων
Η τελική εκροή ενός έργου Έρευνας και Αναζήτησης μιας Ο.Π.Υ. δηλαδή το κοίτασμα, είναι πεπερασμένο, εξαντλήσιμο και από τη στιγμή που θα εξορυχθεί δεν αναγεννάται. Η διάρκεια ζωής της εκμετάλλευσης ενός κοιτάσματος, είναι επομένως συνάρτηση του μεγέθους των αποθεμάτων και του ρυθμού παραγωγής, είναι πεπερασμένη. Η εξάντληση του κοιτάσματος, ολοκληρωτική ή μερική, καθορίζει και τη χρονική περίοδο ολοκλήρωσης του έργου.
(β) Η μοναδικότητα κάθε κοιτάσματος
Η χωροθέτηση ενός κοιτάσματος και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά συντελούν και στην μοναδικότητά του, η οποία σχετίζεται με τις πολύ συγκεκριμένες φυσικοχημικές συνθήκες γένεσης και μετασχηματισμού (θερμοκρασίες, πιέσεις κτλ.) που επικρατούσαν στην περιοχή κατά την περίοδο της γεωλογικής της ιστορίας. Το γεγονός αυτό προσδίδει αβεβαιότητα αναφορικά με τις ανακτόμενες πληροφορίες τόσο για τα αποθέματα και την περιεκτικότητα του όσο και για τις συνθήκες της εκμετάλλευσης οι οποίες επιδρούν στη διαμόρφωση του κόστους της.
(γ) Η χρονική διάρκεια των μεταλλευτικών επενδύσεων
Η μεγάλη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας έως την έναρξη της παραγωγής, αλλά και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την πραγματική απόσβεση των επενδυόμενων κεφαλαίων, καθιστά τις μεταλλευτικές επενδύσεις υψηλού κινδύνου και ευάλωτες σε πολλές εξωγενείς παραμέτρους, όπως στη διακύμανση των τιμών και στον ανταγωνισμό από υποκατάστατα προϊόντα.

## Slide 12
(δ) Η γεωγραφία των εκμεταλλεύσεων
Τα κοιτάσματα εντοπίζονται εκεί που οι φυσικές διεργασίες τα έχουν τοποθετήσει και όχι εκεί που θα ήταν επιθυμητό από τους επιχειρηματίες αλλά και από τις κοινωνίες. Σημαντικά κοιτάσματα μπορεί να υπάρχουν κάτω από ένα χωριό, σε ένα απομακρυσμένο μέρος ή σε ένα τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Μια εκμετάλλευση πρέπει να είναι ανταγωνιστική τόσο σε επίπεδο αγορών όσο και σε επίπεδο επενδύσεων. Επειδή οι ιδιότητες των καθαρών μετάλλων είναι οι ίδιες ανεξάρτητα από το πού παράγονται, το κόστος παραγωγής καθορίζει και την ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης με βάση τα διεθνή δεδομένα για το προϊόν. Οι τιμές των περισσότερων ορυκτών μετάλλων καθορίζονται διεθνώς ενώ το κόστος τοπικά. Πιθανοί επενδυτές δεν αναλύουν μόνο το επενδυτικό κλίμα της κάθε υποψήφιας χώρας αλλά και τις μελλοντικές τάσεις, τις κυβερνητικές πολιτικές, το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, τη γραφειοκρατία, το βαθμό διαφθοράς. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν επιπρόσθετους κινδύνους και προβληματισμούς τόσο στο στάδιο της Έρευνας και Αναζήτησης μιας Ο.Π.Υ. όσο και στο στάδιο μιας μεταλλευτικής επένδυσης.
(ε) Επίδραση στο φυσικό περιβάλλον
Η πιθανότητα ενός ερευνητικού προγράμματος να εντοπίσει οικονομικά αξιοποιήσιμο κοίτασμα είναι πολύ μικρή και το ερευνητικό κόστος στις περισσότερες των περιπτώσεων αρκετά υψηλό. Για να αυξηθεί η πιθανότητα αυτή η βιομηχανία χρειάζεται πρόσβαση σε μεγάλες εκτάσεις. Η μετάβαση από το ερευνητικό στάδιο σ' αυτό της εκμετάλλευσης συνοδεύεται από τη μετάβαση σε μικρές περιοχές για όσο χρόνο διαρκεί η εκμετάλλευση του ορυκτού πόρου. Σε κάθε περίπτωση όμως η πραγματοποίηση εκμετάλλευσης επιφέρει αναπόφευκτες αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον, η έκταση των οποίων εξαρτάται από την εφαρμοζόμενη τεχνολογία ασφαλούς λειτουργίας των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, το επίπεδο αποκατάστασης περιβάλλοντος και το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει την τελευταία.
(στ) Κοινωνική ανεκτικότητα
Η εξόρυξη είναι μια οικονομική δραστηριότητα με πολλές φορές αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις. Ο κίνδυνος αρνητικής κοινωνικής ανεκτικότητας και αποδοχής ενός μεταλλευτικού έργου, οδηγεί σε επιπρόσθετο επιχειρηματικό κίνδυνο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, διάφορες ομάδες και φορείς εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα τόσο σε ένα έργο Έρευνας και Αναζήτησης όσο και στην υλοποίηση της επένδυσης με τελείως διαφορετικές επιδιώξεις και στόχους (π.χ. ρυθμιστικές αρχές, τοπική αυτοδιοίκηση, περιβαλλοντικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις).Όλοι αυτοί ασκούν μεγάλη και πολλές φορές καταλυτική επίδραση στην εξέλιξη ενός Έργου. Η παράμετρος αυτή εμφανίζεται να διαδραματίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στο επιτυχές ή όχι ενός έργου Ε&Α μιας Ο.Π.Υ. Αξιολογούμενα έργα με θετικό πρόσημο οικονομικής αποδοτικότητας και περιβαλλοντικά ανεκτά μπορεί να παραμείνουν αναξιοποίητα.

## Slide 13
Η Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ - Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Ο.Π.Υ (1)
Ο ρόλος της μεταλλευτικής βιομηχανίας στην οικονομία είναι να εντοπίσει περιχαρακώσει, να αναπτύξει ένα κοίτασμα με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα και κατόπιν να προχωρήσει στην εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία του τελικού προϊόντος. Ένα οικονομικό λοιπόν κοίτασμα είναι το κυρίαρχο σημείο στην όλη παραπάνω διαδικασία. Τα οικονομικά χαρακτηριστικά αυτής της διαδικασίας προσδιορίζονται από ένα αριθμό τεχνικών παραμέτρων οι οποίες αντανακλούν εν μέρει το γεωλογικό περιβάλλον με το οποίο συνδέονται οι ΟΠΥ. Στην ΕΙΚΟΝΑ.2 δίδεται αναλυτικά ένα διάγραμμα ροής όπου φαίνονται τα διάφορα στάδια μέσω των οποίων οι ΟΠΥ μετατρέπονται από εμφανίσεις σε κοίτασμα και κατόπιν σε εμπορεύσιμα προϊόντα. Η φυσική παρουσία των ΟΠΥ και η ζήτηση της αγοράς για πρώτες ύλες δίδουν το βασικό κίνητρο για να κινηθεί η όλη διαδικασία έρευνας-αξιοποίησης των ΟΠΥ.
Στην ΕΙΚΟΝΑ 3. Δίδονται αναλυτικότερα οι διάφορες φάσεις της κοιτασματολογικής έρευνας για ΟΠΥ όπως αποτυπώθηκε από την Γαλλική Γεωλογική Υπηρεσία (BRGM) το 1981 και όπως με μικροτροποποιήσεις εφαρμόζεται στις αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες και από την μεταλλευτική βιομηχανία διεθνώς.. Στην Εικόνα αυτή δίδονται λεπτομερώς οι προδιαγραφές, και οι εκτελούμενες εργασίες σε ότι αφορά τις φάσεις της έρευνας, τους αντικειμενικούς στόχους κάθε ερευνητικού σταδίου τις εμπλεκόμενες επιστημονικές ειδικότητες , η χωρική έκταση της έρευνας , η μέση χρονική διάρκεια κάθε ερευνητικής φάσης καθώς και το κόστος. Σε ότι αφορά το κόστος δίδεται σε Γαλλικά Φράγκα και δραχμές είναι ενδεικτικό, αναφέρεται σε δεδομένα του 1981(και στην ισοτιμία φράγκου-δραχμής της εποχής εκείνης) αλλά είναι χρήσιμο για καθαρά συγκριτικούς λόγους και κυρίως για να δοθεί η ποσοτική διάσταση της μεγάλης αύξησης του κόστους καθώς προχωρούμε σε λεπτομερέστερες ερευνητικές φάσεις.

## Slide 14
ΕΙΚΟΝΑ 2

## Slide 15
Στο διαχωρισμό των φάσεων που προτείνει το BRGM, δίδονται οι προδιαγραφές, και οι εκτελούμενες εργασίες σε ότι αφορά τις φάσεις της έρευνας, τους αντικειµενικούς στόχους κάθε ερευνητικού σταδίου τις εµπλεκόµενες επιστημονικές ειδικότητες , τη χωρική έκταση της έρευνας , τη µέση χρονική διάρκεια κάθε ερευνητικής φάσης καθώς και το ενδεικτικό κόστος.
Στο αρχικό στάδιο της έρευνας εντοπίζονται οι ευρύτερες περιοχές όπου-µε βάση γεωλογικά, µεταλλογεννετικά στοιχεία υπάρχουν υψηλές πιθανότητες να υπάρχει ο ζητούμενος τύπος του κοιτάσµατος. Στις περιοχές αυτές αρχίζουν οι ενδεδειγμένες σε κάθε περίπτωση γεωλογικές, γεωφυσικές και γεωχηµικές έρευνες. Το αρχικό στάδιο της έρευνας θεωρείται επιτυχές εφόσον εντοπισθούν εμφανίσεις του ζητούμενου κοιτάσµατος. Στο στάδιο αυτό έχουμε µία εμφάνιση άγνωστου μεγέθους και αξίας. Σ’ αυτό το σημείο αρχίζει το επόμενο στάδιο που έχει σαν στόχο την περιχαράκωση της εμφάνισης µε λεπτομερέστερες γεωλογικές, γεωφυσικές, και γεωχηµικές έρευνες καθώς και γεωτρήσεις. Στο τέλος αυτού του σταδίου πραγματοποιείται η οικονομοτεχνική αξιολόγηση που μπορεί να δείξει αν προδιαγράφεται οικονομικός στόχος.
Οι αξιολογήσεις διαχωρίζονται σε : χονδρική εκτίμηση, προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας, προμελέτη σκοπιμότητας, τελική μελέτη σκοπιμότητας, ενώ τα όρια σφάλματος προσδιορισμού των βασικών μεγεθών είναι της τάξης: του ±25% έως ±40% σε μια χονδρική εκτίμηση, του ±15% έως ±25% σε μια προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας, του ±10% έως ±15% σε μια προμελέτη σκοπιμότητας και του ±2% έως ±10% σε μια τελική μελέτη σκοπιμότητας. Ο σκοπός της εκπόνησης ενδιά­μεσων μελετών σκοπιμότητας είναι η διαπίστωση του κατά πόσο θα πρέπει να συνεχιστεί ή όχι η έρευνα για τη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων για το υπό μελέτη κοίτασμα, εάν το αποτέλεσμα της μελέτης είναι αρνητικό ή θετικό αντίστοιχα. Βλεπ. Κεφ. 3
Με την διενέργεια της έρευνας επιδιώκεται η απόκτηση δεδομένων και η μετατροπή τους σε πληροφορίες και γνώση σε σχέση με τον τρόπο γέννησης της ερευνώμενης μεταλλοφορίας, του γεωλογικού περιβάλλοντος, και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την γεωμετρία, την ποσότητα, και περιεκτικότητα σε χρήσιμα και βλαπτικά συστατικά του εν δυνάμει κοιτάσματος.

## Slide 16
Όπως φαίνεται στην ΕΙΚΟΝΑ 2 και στην ΕΙΚΟΝΑ.3 η φάση της έρευνας-αξιολόγησης των ΟΠΥ, αποτελείται από διαδοχικά στάδια. Στο τέλος κάθε σταδίου αξιολογείται ή περαιτέρω συνέχιση της έρευνας ή όχι. Στο αρχικό στάδιο της έρευνας εντοπίζονται οι ευρύτερες περιοχές όπου-με βάση γεωλογικά, μεταλλογεννετικά στοιχεία υπάρχουν υψηλές πιθανότητες να υπάρχει ο ζητούμενος τύπος ή τύπο του κοιτάσματος. Στις περιοχές αυτές κατόπιν αρχίζουν οι ενδεδειγμένες σε κάθε περίπτωση γεωλογικές, γεωφυσικές και γεωχημικές έρευνες. Το αρχικό στάδιο της έρευνας θεωρείται επιτυχές εφόσον εντοπισθούν εμφανίσεις του ζητούμενοι κοιτάσματος. Στο στάδιο αυτό έχουμε μία εμφάνιση άγνωστου μεγέθους και αξίας. Από δω αρχίζει το επόμενο στάδιο που στόχο έχει την περιχαράκωση της εμφάνισης με γεωτρήσεις, λεπτομερέστερες γεωλογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές έρευνες. Αν στο τέλος του σταδίου αυτού η οικονομοτεχνική αξιολόγηση που θα γίνει δείξει ότι προδιαγράφεται οικονομικός στόχος προχωρούμε σε εντατικό γεωτρητικό πρόγραμμα με στόχο την πλήρη περιχαράκωση του κοιτάσματος, την μέτρηση των ποιοτικών (περιεκτικότητες π.χ. σε ζητούμενα μέταλλα, εμπλουτισημότητα) και ποσοτικών (αποθεματικό δυναμικό σε επίπεδο C1-B) του χαρακτηριστικών. Η οικονομοτεχνική αξιολόγηση που θα γίνει στο τέλος αυτού του σταδίου θα μας δείξει αν το κοίτασμα αυτό είναι οικονομικά αξιοποιήσιμο, και μπορεί επομένως να αρχίσει μεταλλευτική δραστηριότητα. Εδώ τελειώνει και η φάση της έρευνας-αξιολόγησης.
Η επόμενη φάση είναι αυτή της ανάπτυξης μεταλλείου. Ένα πράγμα που προσδιορίζεται άμεσα είναι η βέλτιστη παραγωγική ικανότητα. Συνηθέστατα επίσης είναι αναγκαίος ο εμπλουτισμός του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος ώστε το προκύπτον συμπύκνωμα να μπορεί να μεταφερθεί με μικρότερο κόστος και φυσικά να πωληθεί σε καλύτερη τιμή. Έτσι η δημιουργία της μονάδας εμπλουτισμού γίνεται ταυτόχρονα με το έργο ανάπτυξης του μεταλλείου.
Όταν τελειώσουν τα έργα αυτά τότε αρχίζει η επόμενη φάση. Η φάση της παραγωγής, της μεταλλείας. Στη διάρκεια της φάσης αυτής δυνατόν να έχουμε την απομάκρυνση των αχρήστων (αδρανών) υλικών σε περίπτωση υπαίθριας εκμετάλλευσης ή τον σχεδιασμό της υπόγειας εκμετάλλευσης.
Στη φάση αυτή έχουμε επίσης την μετατροπή των περισσοτέρων αποθεμάτων σε Β ή και Α με κάνναβο γεωτρήσεων, ανατινάξεις, υποστυλώσεις, το "γέμισμα" των περιοχών από τις οποίες ήδη εξορύχθη μετάλλευμα με αδρανή κύρια υλικά κλπ.
Η Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ - Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Ο.Π.Υ (2)

## Slide 17: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ
Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι αξιολόγησης διερευνούν της αποδοτικότητα του επενδυόμενου κεφαλαίου που αποτελεί ίσως το μοναδικό κριτήριο λήψης αποφάσεων για την υλοποίηση μιας μεταλλευτικής επένδυσης ή και την συνέχιση της ερευνητικής διαδικασίας ενός έργου Ε & Α. στα στάδια των “τακτικών” και “λεπτομερών” ερευνών .
Τα καθιερωμένα οικονομικά κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται κυρίως στο κοίτασμα αυτό καθεαυτό, λαμβάνοντας μερικώς υπόψη την επίδραση εξωγενών παραμέτρων (κυρίως την τιμή πώλησης του μεταλλεύματος ή του μετάλλου και το επιτόκιο αναγωγής) χωρίς να καλύπτουν ολοκληρωμένα τη δυναμική του συστήματος. Η πολυπλοκότητα και η αλληλεξάρτηση των παραμέτρων που συνδέονται με την εκμετάλλευση ενός κοιτάσματος, παρουσιάζεται ενδεικτικά στο παρακάτω σχήμα .
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας έντονος προβληματισμός για το ζήτημα της προσδοκώμενης ωφέλειας από την αξιοποίηση ενός κοιτάσματος. Η άποψη της κλασικής θεωρίας για την αποδοχή μιας επένδυσης εφόσον οι μελλοντικές ταμειακές εισροές είναι τουλάχιστον ίσες με τις ταμειακές εκροές, αναπροσαρμοσμένες με το κατάλληλο επιτόκιο, δεν λαμβάνει υπόψη τον δυναμικό χαρακτήρα ούτε της ερευνητικής διαδικασίας αλλά ούτε και μιας μελλοντικής εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα οδηγεί πολλές φορές σε λανθασμένες επιλογές.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η λήψη μιας απόφασης θα πρέπει να βασίζεται σε μια περισσότερο ολιστική και συστημική προσέγγιση, σταθμίζοντας όλους τους παράγοντες που συναρτώνται όχι μόνο με τα χαρακτηριστικά του δεδομένου κοιτάσματος αλλά και με την πρόβλεψη της εξέλιξης των εξωγενών παραμέτρων. Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότερες επενδυτικές αποφάσεις παρουσιάζουν τρία ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, καθεμιά σε διαφορετικό βαθμό (Dixit και Pidnyck, 1994):
Οι επενδύσεις είναι μερικώς ή εντελώς μη αναστρέψιμες. Το αρχικό κόστος της επένδυσης είναι τουλάχιστον μερικώς μη ανακτήσιμο (sunk cost). Δηλαδή, αν ο φορέας της επένδυσης αλλάξει γνώμη, δεν μπορεί να το ανακτήσει εξ ολοκλήρου.
Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές απολαβές (rewards) από την επένδυση.
Υπάρχουν μερικά περιθώρια σχετικά με το χρόνο υλοποίησης (timing) της επένδυσης. Με την αναβολή της δράσης, αναμένεται περισσότερη πληροφόρηση (αλλά ποτέ, όπως είναι φυσικό, απόλυτη βεβαιότητα) σχετικά με την μελλοντική εξέλιξη ορισμένων ενδογενών (π.χ. λειτουργικό κόστος) και εξωγενών παραμέτρων (συνθήκες αγοράς, κτλ.) που μπορεί να επηρεάζουν την απόδοση της επένδυσης.

## Slide 18
Σχήμα. Απλοποιημένο, διάγραμμα αξιολόγησης κοιτάσματος

## Slide 19
Η καθιέρωση, στην χρηματοοικονομική ορολογία, της έννοιας της μη ανακτησιμότητας (irreversibillity) του κεφαλαίου και η αναγνώριση του καταλυτικού της ρόλου στην λήψη αποφάσεων προσέδωσε μια νέα διάσταση στην αξιολόγηση μιας επένδυσης. Η σύγχρονη αντίληψη δείχνει ότι η δυνατότητα αναβολής μιας μη ανακτήσιμης επένδυσης επηρεάζει καθοριστικά την τελική απόφαση. Αναιρείται όμως έτσι η θεμελίωση των μεθόδων της νεοκλασικής θεωρίας και καθίσταται αμφίβολος ο κανόνας της καθαρής παρούσας αξίας, ο οποίος αναφέρει ότι «η επένδυση σε ένα σχέδιο είναι συμφέρουσα όταν η παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών είναι τουλάχιστον ίση με το κόστος επένδυσης».
Η ιδιότητα της μη ανακτησιμότητας συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση της συνολικής επενδυτικής συμπεριφοράς. Η επένδυση καθίσταται ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μια σειρά παραγόντων, όπως στην αβεβαιότητα για τις μελλοντικές τιμές του προϊόντος και του λειτουργικού κόστους (καθορίζουν τις ταμειακές ροές), στην αβεβαιότητα για τα μελλοντικά επιτόκια (κόστος κεφαλαίου) ή και για την περίπτωση της Ελλάδος συμπεριφορές της Διοίκησης (Άδειοδοτήσεις κ.λ.π.) Σημαντική επίδραση έχει επίσης και η χρονική περίοδος υλοποίησης της επένδυσης. Ο κίνδυνος απώλειας των επενδυόμενων κεφαλαίων καθιστά πιο διστακτικό τους χρηματοδότες της επένδυσης, κυρίως στις περιπτώσεις που το μέγεθος των απαραίτητων οικονομικών πόρων είναι υψηλό, όπως συμβαίνει με τις επενδύσεις της έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων, οι οποίες είναι επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου.
Η χρήση παλαιότερα του πρακτικού κριτηρίου του χρόνου επανείσπραξης του κεφαλαίου (payback period) είναι ενδεικτικό στοιχείο της προσπάθειας να μετρηθεί ο βαθμός του επιχειρηματικού κινδύνου για το ενδεχόμενο απώλειας των κεφαλαίων.
Οι παραδοσιακές τεχνικές αξιολόγησης με τη χρήση μόνο ενός οικονομικού κριτηρίου, όπως το κριτήριο της καθαρής παρούσας αξίας των ταμειακών ροών που αναμένονται από την εκμετάλλευση του κοιτάσματος ή της εσωτερικής απόδοσης κεφαλαίου, παρουσιάζουν αδυναμία να περιλάβουν όλα τα, συνήθως συγκρουόμενα, κριτήρια λήψης αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά όμως, η διαμόρφωση μεγάλων και πολύπλοκων μοντέλων παρουσιάζει δυσκολία στο χειρισμό τους.

## Slide 20: Η ΚΑΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Ο.Π.Υ.
Η γη και γενικά οι φυσικοί πόροι συνεισφέρουν στην παραγωγική διαδικασία ως “συντελεστές παραγωγής” και γι’ αυτό έχουν τιμή (Γ. Μηλιός 1993).
Η γη είναι ένα πεπερασμένο αγαθό αλλά όχι και πεπερασμένης συνολικής αξίας, κυρίως λόγω των βελτιώσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν με ανθρώπινες παρεμβάσεις και λόγω της αυξανόμενης διαχρονικά στενότητας της. Η πρόσθεση κόστους υπό μορφή εργασίας και κεφαλαίου, σε δεδομένη από την φύση μορφή του εδάφους ,του προσδίδει νέες ιδιότητες και δημιουργεί ένα νέο βελτιωμένο έδαφος από το οποίο επίσης παράγεται αξία με απορροή αντίστοιχης προσόδου.
Με την ασκούμενη κάθε φορά πολιτική διαγράφονται οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς και διαμορφώνεται η έννοια του κοιτάσματος, που συνίσταται από το διαρκές αγαθό έδαφος και από το αναλώσιμο προϊόν των βελτιώσεων που δημιουργούν οι λοιποί συντελεστές παραγωγής.
Με βάση τα παραπάνω μπορεί να ειπωθεί ότι το κοίτασμα είναι ένα προϊόν, που περιέχει συνδυασμό όλων των συντελεστών παραγωγής, επειδή η δημιουργία του απαιτεί έδαφος, εργασία, και κεφάλαιο.
Η παραγωγή του ακολουθεί τους κανόνες του γεωλογικού περιβάλλοντος ,της μορφολογίας, τις απαιτήσεις του χωροταξικού σχεδιασμού, τις δυνατότητες της τεχνολογίας, τους περιορισμούς της πολιτείας και αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών της μεταλλευτικής παραγωγής και των αναγκών της κοινωνίας για τα προϊόντα αυτής.
Αντικείμενο της Έρευνας και Αναζήτησης, που ταυτόχρονα αποτελεί και μια διαδικασίας παραγωγής, είναι η ανακάλυψη (εντοπισμός) των κοιτασμάτων, ο υπολογισμός της ποσότητας και ποιότητας των αποθεμάτων τους καθώς επίσης και η συγκέντρωση στοιχείων για τον υπολογισμό της αξίας τους, δηλαδή του οικονομικού οφέλους που θα προκύψει από την εκμετάλλευση τους (Κ. Μάστορης (1986). Η μεγάλη διάρκεια της έρευνας, οι μεγάλες δαπάνες, και η μικρή πιθανότητα επιτυχίας υπαγορεύουν συστηματική και μεθοδική εργασία.
Η εργασία γίνεται κατά διαδοχικές φάσεις, με τρόπο, ώστε η κάθε φάση να εξαρτάται από την έκβαση της προηγούμενης. Στη διεθνή και Ελληνική βιβλιογραφία έχει καθιερωθεί η αναφορά σε επιμέρους στάδια και φάσεις της έρευνας που διακρίνονται μεταξύ τους με βάση το είδος των εργασιών που περιλαμβάνουν.(Rendu,J.M. 1971,Μάστορης Κ,1984,1986, Mackenzie,B.W., Bilodeau M L 1986, BRGM 1981) Mackenzie 1989 όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα

## Slide 24
Στο διαχωρισμό των φάσεων που προτείνει το BRGM, δίδονται οι προδιαγραφές, και οι εκτελούμενες εργασίες σε ότι αφορά τις φάσεις της έρευνας, τους αντικειµενικούς στόχους κάθε ερευνητικού σταδίου τις εµπλεκόµενες επιστημονικές ειδικότητες , τη χωρική έκταση της έρευνας , τη µέση χρονική διάρκεια κάθε ερευνητικής φάσης καθώς και το ενδεικτικό κόστος.
Στο αρχικό στάδιο της έρευνας εντοπίζονται οι ευρύτερες περιοχές όπου-µε βάση γεωλογικά, µεταλλογεννετικά στοιχεία υπάρχουν υψηλές πιθανότητες να υπάρχει ο ζητούμενος τύπος του κοιτάσµατος. Στις περιοχές αυτές αρχίζουν οι ενδεδειγμένες σε κάθε περίπτωση γεωλογικές, γεωφυσικές και γεωχηµικές έρευνες. Το αρχικό στάδιο της έρευνας θεωρείται επιτυχές εφόσον εντοπισθούν εμφανίσεις του ζητούμενου κοιτάσµατος. Στο στάδιο αυτό έχουμε µία εμφάνιση άγνωστου μεγέθους και αξίας. Σ’ αυτό το σημείο αρχίζει το επόμενο στάδιο που έχει σαν στόχο την περιχαράκωση της εμφάνισης µε λεπτομερέστερες γεωλογικές, γεωφυσικές, και γεωχηµικές έρευνες καθώς και γεωτρήσεις. Στο τέλος αυτού του σταδίου πραγματοποιείται η οικονομοτεχνική αξιολόγηση που μπορεί να δείξει αν προδιαγράφεται οικονομικός στόχος.
Κατά το Ν. Αποστολίδη (1986), οι αξιολογήσεις διαχωρίζονται σε : χονδρική εκτίμηση, προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας, προμελέτη σκοπιμότητας, τελική μελέτη σκοπιμότητας, ενώ τα όρια σφάλματος προσδιορισμού των βασικών μεγεθών είναι της τάξης: του ±25% έως ±40% σε μια χονδρική εκτίμηση, του ±15% έως ±25% σε μια προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας, του ±10% έως ±15% σε μια προμελέτη σκοπιμότητας και του ±2% έως ±10% σε μια τελική μελέτη σκοπιμότητας. Ο σκοπός της εκπόνησης ενδιά­μεσων μελετών σκοπιμότητας είναι η διαπίστωση του κατά πόσο θα πρέπει να συνεχιστεί ή όχι η έρευνα για τη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων για το υπό μελέτη οίτασμα, εάν το αποτέλεσμα της μελέτης είναι αρνητικό ή θετικό αντίστοιχα.
Με την διενέργεια της έρευνας επιδιώκεται η απόκτηση δεδομένων και η μετατροπή τους σε πληροφορίες και γνώση σε σχέση με τον τρόπο γέννησης της ερευνώμενης μεταλλοφορίας, του γεωλογικού περιβάλλοντος, και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την γεωμετρία, την ποσότητα, και περιεκτικότητα σε χρήσιμα και βλαπτικά συστατικά του εν δυνάμει κοιτάσματος.

## Slide 25
Στην διάρκεια των τελευταίων σαράντα χρόνων η Έρευνα και Αναζήτηση των Ο.Π.Υ. τέθηκε σε ένα διαφορετικό οργανωτικό και διαχειριστικό πλαίσιο.
Οι βασικότεροι λόγοι αυτών των αλλαγών οφείλονται, αφ’ ενός στις μεταβολές των συνθηκών διενέργειας της έρευνας ,μεταβολές που σχετίζονται με την αύξηση της απαιτούμενης ερευνητικής δραστηριότητας για τον εντοπισμό και την εκτίμηση· των χαρακτηριστικών των κοιτασμάτων, αφ ετέρου στις απαιτήσεις των χρηματοδοτών της έρευνας για πολιτικές "ανταποδοτικότητας" και "λογοδοσίας των πόρων που διατίθενται για την έρευνα εντοπισμού Ο.Π.Υ.( Deborah Lord, Mike Etheridge 2001),M.Wagner (1999).
Ο M. Wagner (1999) προσομοιάζει την Έρευνα Αναζήτησης και Εντοπισμού (Exploration) των μεταλλευτικών επιχειρήσεων, με την Έρευνα και Ανάπτυξη που διενεργούν οι επιχειρήσεις άλλων βιομηχανικών κλάδων (Πληροφορικής, Χημικής Βιομηχανίας κ.λπ.)τόσο σε σχέση με τις διατιθέμενες δαπάνες ως ποσοστό των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους όσο και ως προς τους επιχειρηματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα έργα Έρευνας και Ανάπτυξης.
Οι απαιτήσεις αυτές οδήγησαν αρκετούς ερευνητές στη διαμόρφωση μοντέλων λήψης αποφάσεων και μοντέλων στοχοθεσίας της ερευνητικής διαδικασίας . Οι ,B.W.Mackenzie (1981), V.Rudeno (1981), R.G. Burn (1984) ανέπτυξαν κυρίως στατιστικά μοντέλα στοχοθεσίας, καθώς και μοντέλα προσδιορισμού του απαραίτητου αριθμού έργων για προκαθορισμένο σφάλμα εκτίμησης, .για τις αρχικές φάσεις των έργων

## Slide 26
Στην διαδικασία του εμπλουτισμού έχουμε συνήθως τα εξής στάδια: σπάσιμο και κατόπιν κονιοποίηση του μεταλλεύματος, επίπλευση, ξήρανση, απομάκρυνση των αχρήστων υλικών, διαχωρισμό του προκύπτοντος εμπλουτισμένου προϊόντος, φόρτωση για την αγορά.
Με αυτό τον τρόπο ένα μετάλλευμα εξορυσσόμενο με περιεκτικότητα π.χ. 2% Cu και 5% Zn μετά τον εμπλουτισμό μπορεί να μας δώσει ένα προϊόν με 25% Cu και 55% Zn με απώλειες στο απομακρυνόμενο αδρανές υλικό που δεν ξεπερνούν το 10% σε Cu και 20% σε Zn.
Η επόμενη φάση συνδέεται με μεταφορά του εμπλουτίσματος σε εργοστάσιο τελικής μεταλλουργικής επεξεργασίας για την τελική παραγωγή των πολλαπλής προστιθέμενης αξίας μετάλλων ή κραμάτων ή άλλων τελικών προϊόντων.
Τα οικονομικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας έρευνας-­αξιοποίησης των ΟΠΥ προσδιορίζονται από τρεις δυναμικούς παράγοντες :
1.Την ζήτηση της αγοράς για ΟΠΥ η οποία και μεταβάλλεται διαχρονικά εξ αιτίας μιας σειράς παραγόντων όπως π.χ. μεταβαλλόμενες ανάγκες και χρήσεις, μεταβολές στις ιδιότητες των τελικών παραγόμενων προϊόντων, την ύπαρξη υποκατάστατων υλικών και το σχετικό κόστος παραγωγής των, την ανάπτυξη νέων βελτιωμένων προϊόντων, μεταβολές στις συνθήκες μεταφοράς, αλλαγές στην τεχνολογία μεταλλουργικής επεξεργασίας.
2.Οι ΟΠΥ είναι μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι, εξαντλούνται σε συνάρτηση με τους ρυθμούς εκμετάλλευσης. Επομένως απαιτείται συνεχής έρευνα για να διατηρηθούν τα υπάρχοντα επίπεδα εξόρυξης. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε και κάτι άλλο σημαντικό. Η γεωλογική επιστήμη, οι μέθοδοι που ακολουθούνται, είναι φυσικό, ότι θα ανακαλύψουν και αξιολογήσουν πρώτα τα "εύκολα" κοιτάσματα. Εκεί δηλαδή που είναι ποιο κοντά στην επιφάνεια της Γης είναι μεγαλύτερου αποθεματικού δυναμικού και ποιοτικά τα πλουσιότερα, είναι συχνά κοντύτερα στις αγορές. Κατά συνέπεια τα κοιτάσματα αυτά, κατά κανόνα ανακαλύπτονται, εκμεταλλεύονται και εξαντλούνται πρώτα. Ετσι κοιτάσματα που βρίσκονται βαθύτερα, π.χ. τα λεγόμενα τυφλά κοιτάσματα ή κοιτάσματα χαμηλότερα σε αποθεματικό ή ποιότητες μένουν για να αξιοποιηθούν αργότερα και φυσικά με υψηλότερο κόστος. Είναι φυσικό λοιπόν ότι η συνεχής εξάντληση των καλύτερων κοιτασμάτων επιφέρει διαχρονικά αύξηση του κόστους έρευνας-αξιοποίησης.
3.Υπάρχει ευτυχώς και ένας τρίτος παράγοντας που έρχεται να εξισορροπήσει ως ένα σημείο τον δεύτερο. η εντυπωσιακή προϊούσα τεχνολογική πρόοδος. Η σημαντική επίδρασή της ανάγεται στην βελτιστοποίηση της έρευνας και των ακολουθουμένων μεθόδων, από πλευράς ποιότητας αλλά και κόστους, στην αντίστοιχη βελτιστοποίηση των μεθόδων εξόρυξης και εμπλουτισμού. Γι‘ αυτό τον λόγο τα προγράμματα τεχνολογικής έρευνας-ανάπτυξης ΟΠΥ έχουν σημαντικότατη σημασία στην μελλοντική επιτυχέστερη αλλά και φθηνότερη έρευνα, στην παραγωγή καλύτερων και φθηνότερων τελικών προϊόντων.
Η Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ - ΑΞ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Ο.Π.Υ (3)

## Slide 27
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ΄ΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Ο.Π.Υ(1)
1. Αξία της Μεταλλοφορίας
Η αξία μιας μεταλλοφορίας είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων οι οποίοι περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. .
α ) Ποσότητα της μεταλλοφορίας και επίδραση της στην διάρκεια ζωής του μεταλλείου και στον ρυθμό παραγωγής.
Αν όλοι οι άλλοι παράγοντες θεωρηθούν σταθεροί όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος της εξορύξιμης μεταλλοφορίας τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ζωής του μεταλλείου και η οικονομική του αξία . Έτσι η διάρκεια ζωής ενός μεταλλείου σε έτη δίδεται από τον απλό τύπο:
Παράγοντες που επηρεάζουν συχνά την διάρκεια ζωής του μεταλλείου είναι οι παρακάτω:
Νομικοί περιορισμοί, εξελίξεις στην αγορά των Ο.Π.Υ , πολιτικές εξελίξεις και προβλέψεις, απόσβεση της επένδυσης.
Ρυθμός παραγωγής
Ένας εμπειρικός και συχνά χρησιμοποιούμενος απλός τύπος για τον προσδιορισμό της μέσης ετήσιας παραγωγής ( ΜΕΠ) του μεταλλείου είναι ο ακόλουθος :
Η παραπάνω σχέση είναι όπως προαναφέραμε εμπειρική και πολύ γενική . Οι κυριότεροι παράγοντες που σχετίζονται με την μέση ετήσια παραγωγή είναι οι παρακάτω:
Διάρκεια ζωής του μεταλλείου σε έτη = Συνολικό μετρηθέν απόθεμα / Μέση ετήσια παραγωγή
ΜΕΠ = ( Μετρηθέν εξορύξιμο απόθεμα ) Χ 0.75/ 6.5

## Slide 28
Είδος εξόρυξης που προσφέρει η συγκεκριμένη μεταλλοφορία : οι δύο βασικοί τύποι είναι η υπόγεια και η επιφανειακή εξόρυξη . Καθώς η υπόγεια μπορεί να φθάσει να έχει το τριπλάσιο κόστος από την επιφανειακή πρέπει η περιεκτικότητα της μεταλλοφορίας σε εμπορεύσιμα προϊόντα να είναι ανάλογη αυτού του υψηλότερου κόστους .
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των επιφανειακών εξορύξεων είναι η εκσκαφή μεγάλης ποσότητας στείρου πετρώματος προκειμένου να αποκαλυφθεί το μετάλλευμα . Η εξόρυξη μεταλλεύματος και η εξόρυξη στείρων προχωρούν παράλληλα και η σχέση αποκάλυψης δηλαδή ο λόγος του όγκου των στείρων προς το βάρος του μεταλλεύματος είναι θεμελιώδης οικονομική παράμετρος . Για παράδειγμα ένας λόγος 4:1 , σημαίνει ότι 4m3 στείρων πρέπει να εξορυχθούν για κάθε 1 τόννο παραγομένου μεταλλεύματος. Αυτό σημαίνει ότι αν το εξορυκτικό κόστος είναι 2$/τον. τότε το κόστος ανά τόννο μεταλλεύματος είναι: 4Χ2+2= 10 $/τον. Αντιστοίχως αν ο λόγος είναι 8:1 τότε το κόστος είναι 18 $/τον. Συνήθως, η σχέση αποκάλυψης λαμβάνεται σαν ο μαθηματικός λόγος κυβικών στείρων προς 1 τόννο μεταλλεύματος.
Έτσι αν ορίσουμε a: το κόστος εκσκαφής 1m3 στείρων (σταθερά) , b: το κόστος εκσκαφής για την παραγωγή 1( ενός) τόννου μεταλλεύματος (σταθερά), c: ο απαιτούμενος αριθμός m3 αποκάλυψης για παραγωγή 1 τόννου μεταλλεύματος τότε το κόστος χ είναι γραμμική συνάρτηση του c της μορφής : x= b + ac.
Εάν κατά τον υπολογισμό αυτό στείρα και μετάλλευμα υπολογίζονται σε ton(τόννους) και θεωρούνται ότι έχουν το ίδιον κόστος δηλαδή α=- b/ton τότε ισχύει η σχέση :
Οι υπόγειες εκμεταλλεύσεις είναι γενικώς μικρότερης κλίμακας από τις υπαίθριες . Αυτό οφείλεται εν μέρει με την περισσότερο επιλεκτική φύση των υπογείων εξορύξεων με την έννοια ότι δεν χρειάζονται μεγάλες ποσότητες στείρων να εκσκαφθούν για να αποκαλυφθεί και εξορυχθεί το μετάλλευμα .
Το κόστος των υπογείων εξορύξεων έχει όμως μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη μέθοδο που ακολουθείται αλλά σε μεγάλα κοιτάσματα όπου η εξόρυξη είναι μηχανοποιημένη το κόστος ανά τόννο μεταλλεύματος είναι συγκρίσιμο με αυτό της υπαιθρίου εξόρυξης.
Αντιθέτως αν η μεταλλοφορία είναι φλεβική και μάλιστα σε λεπτές φλέβες που απαιτούν χειρωνακτικές μεθόδους τότε το κόστος μιας υπόγειας εξόρυξης μπορεί να υπερδιπλασιασθεί.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά το χαμηλότερο γενικά κόστος της υπαίθριας εξόρυξης ο λόγος στείρων /μεταλλεύματος αυξάνει καθώς το βάθος της εκσκαφής αυξάνει και αναλογικά αυξάνει το εξορυκτικά κόστος μέχρις σημείου να εξισωθεί με το κόστος μιας υπογείου εκμεταλλεύσεως .
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ΄ΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Ο.Π.Υ(2)
ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ x= (c+1).α = (c+1).b

## Slide 29
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά το χαμηλότερο γενικά κόστος της υπαίθριας εξόρυξης ο λόγος στείρων /μεταλλεύματος αυξάνει καθώς το βάθος της εκσκαφής αυξάνει και αναλογικά αυξάνει το εξορυκτικά κόστος μέχρις σημείου να εξισωθεί με το κόστος μιας υπογείου εκμεταλλεύσεως .
Έκταση των εξορύξεων . Οι οικονομικές αρχές που διέπουν το μέγεθος μιας επιχειρήσεως καταλήγουν στο ότι ,συνήθως όσο μεγαλύτερη είναι η ετήσια εξόρυξη τόσο χαμηλότερο είναι το κόστος ανά τόννο εξορυσσομένου μεταλλεύματος .
Προσπέλαση της μεταλλοφορίαs : Υπάρχουν περιορισμοί στα βάθη των ανοικτών ορυγμάτων και στις διαστάσεις των στοών οι οποίοι περιορίζουν την παραγωγή . Οι υπόγειες μέθοδοι εμφανίζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στην φύση και το αντικείμενά τους ανάλογα με τα γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της μεταλλοφορίας και των πετρωμάτων που συνδέονται με την μεταλλοφορία. .
Μερικές μέθοδοι είναι κατάλληλες, για μεγάλης κλίμακας παραγωγή σε ευρείες ζώνες μεταλλοφορίας ενώ άλλες χρησιμοποιούνται για μικρά μεταλλευτικά έργα σε στενές φλέβες.
Περιορισμοί δαπάνης κεφαλαίων .Πιθανόν να υπάρχουν περιορισμοί στην διαθεσιμότητα των κεφαλαίων για την ανάπτυξη και τον εξοπλισμό ενός μεταλλείου .Κατά συνέπεια μπορεί να μην είναι δυνατόν να επιτύχουμε την μέγιστη επιθυμητή παραγωγή , παρά την ύπαρξη και την διαθεσιμότητα επαρκών αποθεμάτων.
β ) Ποιότητα της Μεταλλοφορίας.
Η περιεκτικότητα δεν είναι παρά ένα μόνο στοιχείο της ποιότητας της μεταλλοφορίας , έστω και σημαντικό. Στην ποιότητα όμως υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες όπως η ορυκτολογική σύσταση και η κοκκομετρική διαβάθμιση.
Σπάνια το μη εμπλουτισμένο μετάλλευμα ε ναι εμπορεύσιμο προϊόν και κάποιος βαθμός διαχωρισμού των στείρων από το μετάλλευμα είναι απαραίτητος .
Οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού κυμαίνονται από χαμηλού κόστους (π.χ διαχωρισμός άμμου από τα χαλίκια) μέχρι πολύπλοκες, υψηλού κόστους εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό των θειούχων ορυκτών του μολύβδου και του ψευδαργύρου .

## Slide 30
γ ) Γεωγραφική θέση της Μεταλλοφορίας .
Τα εμπορεύσιμα προϊόντα (εμπλουύτισμα ή μέταλλα ή βιομηχ.ορυκτά) πρέπει να μεταφέρονται στην αγορά προς πώληση ενώ παράλληλα οι κάθε είδους προμήθειες του μεταλλείου ακολουθούν την αντίστροφη πορεία .
Η δυνατότητα επί τόπου χρήσης ενέργειας, νερού και εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού πρέπει επίσης να ληφθεί υπ’ όψιν όπως επίσης και η ύπαρξη επί τόπου εγκαταστάσεων για την διαμονή την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία του προσωπικού .
δ ) Συνθήκες της αγοράς
Το προϊόν της πώλησης του εξορυσσομένου μεταλλεύματος είναι το μόνο έσοδο μιας μεταλλευτικής επιχείρησης. Από αυτό η μεταλλευτική επιχείρηση πρέπει να εξοφλήσει το κεφάλαιο και τους τόκους του δανείου που πιθανότατα συνήψε για την ανάπτυξη του μεταλλείου , να πληρώσει το εξορυκτικό κόστος ,το κόστος, μεταφοράς του προϊόντος και τους φόρους καθώς και τα μερίσματα των μετοχών της εφ’ όσον είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο..
Παράλληλα δεν μπορεί εκ του ασφαλούς να προϋποτίθεται ότι η ζήτηση του προϊόντος αυξάνεται αρκετά γρήγορα ώστε να απορροφήσει όλη τη νέα παραγωγή και γι' αυτό απαιτείται μια λογική πρόγνωση για την μελλοντική κατανάλωση και την τιμή του προϊόντος κατά την διάρκεια ζωής του μεταλλείου ή τουλάχιστον κατά τα δέκα πρώτα χρόνια της δραστηριότητας του . Η τιμή του προϊόντος είναι το πιο σημαντικό στοιχείο σε μια μελέτη σκοπιμότητας ακόμα και στο πλέον αρχικό στάδιο της έρευνας αλλά και το πιο δύσκολο να προβλεφθεί .
Πολλά μεταλλευτικά προϊόντα, κυρίως τα βασικά μέταλλα πωλούνται στο χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (London Metal Exchange) ή της Νέας Υόρκης όπου τίθεται μια τιμή εκκίνησης κάθε εργάσιμη μέρα και σημαντικές διακυμάνσεις είναι δυνατόν να συμβούν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για μια σειρά από πολιτικούς, οικονομικούς ή και κερδοσκοπικούς λόγους.
Πρέπει να τονισθεί ότι οι περισσότερες μεταλλευτικές επιχειρήσεις ιδίως οι μικρότερες δεν ασκούν κανένα έλεγχο πάνω στις τιμές αυτές που είναι ζωτικές για τα περισσότερα ενεργά μεταλλεία . 0ι νόμοι της αγοράς υποδεικνύουν ότι κατά την διάρκεια περιόδων χαμηλών τιμών πρέπει το κόστος παραγωγής να ελαχιστοποιείται και το χρηματικό απόθεμα να μεγιστοποιείται. Ένας τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι να εξορυχθεί η μέγιστη δυνατή ποσότητα εύκολου στην εξόρυξη μεταλλεύματος με την μεγαλύτερη δυνατή περιεκτικότητα πράγμα καθόλου εύκολο. Εναλλακτικά όταν οι τιμές ανεβαίνουν μπορεί να εξορυχθεί μετάλλευμα κατωτέρας ποιότητας.Εν τούτοις οι διαδικασίες εξόρυξης παρουσιάζουν αδράνεια και δεν μπορούν να μεταβληθούν τόσο εύκολα.

## Slide 31
ε) Το οικονομικό κλίμα
Ποια είναι η γενική κατάσταση , το οικονομικό κλίμα της αγοράς ; Πέρα από την αύξηση των εργατικών δαπανών και του κόστους του εξοπλισμού ο πληθωρισμός, τα υψηλά επιτόκια μπορεί να έχουν καταστρεπτικά αποτελέσματα αν οδηγήσει σε υψηλότερες δανειακές επιβαρύνσεις των μεταλλευτικών επιχειρήσεων. Για τις μεταλλευτικές εταιρίες οι οικονομικές παλινδρομήσεις είναι διπλής σημασίας γιατί ενώ σε περιόδους πληθωρισμού και ύφεσης οι τιμές των μεταλλευμάτων πέφτουν, και τα επιτόκια αυξάνονται ,το κόστος λειτουργίας του μεταλλείου εξακολουθεί να αυξάνεται .
Το παρακάτω παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό.
Στο τέλος της δεκαετίας του 1970 ανακαλύφθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή μεγάλα κοιτάσματα χαλκού ,ακριβώς την στιγμή που η παγκόσμια οικονομία εισήρχετο σε περίοδο ύφεσης. Αυτό οδήγησε σε μια δραματική πτώση της τιμής του χαλκού μέχρι το όριο των 1,19$/lb τον. Ιούνιο του 1982 ,και πολλοί παραγωγοί υπέστησαν οικονομική ζημιά. Εν τούτοις το αντίθετο συνέβη στο τέλος της δεκαετίας του 1980 όταν η οικονομική έξαρση ανάκαμψη σε παγκόσμιο επίπεδο οδήγησε τις τιμές από 1,19$/ lb το 1986 στα 3,70 $/lb το 1988 . Κατ' αντιδιαστολή το 1989 ξεκίνησε νέα περίοδος υφέσεως η οποία συνεχίσθηκε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το 1992 η μέση τιμή του χαλκού ήταν 2,29$/lb και έπεσε κάτω από τα 2,20 $/lb το 1993 .
στ) Η πολιτική σταθερότητα της Χώρας παραγωγής
Βασικά μια εταιρία που αναπτύσσει ένα μεταλλείο επιθυμεί να αποσβεσθεί η επένδυση της και να υπάρξει κάποιο αξιόλογο κέρδος αλλιώς η επένδυση θα γίνει αλλού ή δεν θα γίνει καθόλου. Υπάρχουν πολλοί άλλοι αναγκαίοι και επιθυμητοί στόχοι όπως η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων, η αποδοτική εξόρυξη , η πληρωμή των τοπικών και εθνικών φ6ρων κλπ. αλλά σπάνια αυτά μπορούν να επιτευχθούν αν δεν είναι το μεταλλείο μια ελκυστική επένδυση.
Η κυβέρνηση της χώρας που φιλοξενεί μια μεταλλευτική επιχείρηση μπορεί να έχει διαφορετικές προτεραιότητες όπως συνεχής απασχόληση ,κοινωνικοί στόχοι κλπ. ενώ η πληρωμή μερισμάτων στους μετόχους και η εξόφληση των δανείων να έχουν γι' αυτήν δευτερεύουσα σημασία . Επί πλέον σε ορισμένες χώρες η εισροή ξένου κεφαλαίου δεν είναι αρεστή με την λογική της κατοχής ενός εθνικού κεφαλαίου από ξένους επενδυτές .
Έτσι είναι ουσιώδες να λειτουργεί κανείς εντός των ορίων του νόμου και αν είναι αναγκαίο στα πλαίσια κοινής συμφωνίας μεταλλειοκτήτου και κράτους .
Υπάρχουν σε αναπτυσσόμενες κυρίως χώρες σημαντικά αποθέματα βεβαιωμένης μεταλλοφορίας τα οποία είναι αναξιοποίητα γιατί δεν έχει γίνει κατορθωτό να επιτευχθεί μια ικανοποιητική συμφωνία μεταξύ Κράτους και επενδυτή .

## Slide 32
ζ) Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες ,αιτήσεις για χορήγηση μεταλλευτικής παραχωρήσεως μπορεί να προσκρούσουν σε αντιρρήσεις σχετικές με περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως σκόνη υπερβολικός θόρυβος ,ατμοσφαιρική και υδατική μόλυνση, αύξηση της κυκλοφοριακής πυκνότητας και πιθανές δονήσεις λόγω ανατίναξης εκρηκτικών υλών.
Με σύγχρονο εξοπλισμό και σχεδιασμό σχεδόν τα περισσότερα αν όχι όλα τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν αλλά με αύξηση του κόστους. Το κόστος αυτό είναι ουσιαστικά ένα πρόσθετο λειτουργικό έξοδο το οποίο μειώνει τα κέρδη μιας επιχείρησης και κατά συνέπεια την αξία της .
η) Κυβερνητικοί έλεγχοι
Οποιαδήποτε ιδιωτική ή και δημόσια μεταλλευτική επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί εντός των ορίων της εθνικής μεταλλευτικής νομοθεσίας και μιας οικονομικής πολιτικής της οποίας η εφαρμογή ελέγχεται από την κυβέρνηση. Η οικονομική πολιτική έχει συνήθως ουσιώδη σημασία επειδή καθορίζει παραμέτρους όπως η φορολογία των κερδών, φόρους εισαγωγής σε εξοπλισμό και μεταβίβαση των μερισμάτων και κεφαλαίου στο εξωτερικό αν υπάρχουν ξένοι επενδυτές και κεφάλαια. Αν αυτή η μεταβίβαση δεν μπορεί να εξασφαλισθεί τότε η αξία του προτεινομένου μεταλλείου και η όλη ελκυστικότητα της επένδυσης θα είναι υποβαθμισμένη .
θ) Εργατική πολιτική
Σε κάθε μεταλλευτική επένδυση θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα από πλευράς εργατικής νομοθεσίας και συνδικαλισμού. Εργατικές διαφωνίες μπορούν να σταματήσουν την λειτουργία ενός μεταλλείου εξ ίσου αποτελεσματικά με τις βλάβες των μηχανημάτων και οι συνεχείς απεργίες και αντιδικίες επί εργασιακών θεμάτων μπορούν να καταστήσουν ένα μεταλλείο ζημιογόνο .
Σε πολλές χώρες τα εργατικά συνδικάτα είναι κοντά στην κυβέρνηση και αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ κράτους και επενδυτή αυτή θα περιλαμβάνει και μια εργατική συμφωνία .

## Slide 33: Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ-Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ο Ι & Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Σ Τ Η Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α -Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Τ Ω Ν Ο.Π.Υ
Πριν αναφερθούμε στα βασικά οικονομικά κριτήρια αξιολόγησης της αποδοτικότητας μιας επένδυσης στον χώρο των Ο.Π.Υ είναι χρήσιμο να δώσουμε την έννοια και ένα παράδειγμα της χρηματικής ροής(cash-flow) δεδομένου ότι αποτελεί βασικό στοιχείο στην παραπάνω εκτίμηση.
      Α) Η ‘Έννοια της χρηματικής ροής (Cash-Flow)
Σε όλες τις επενδύσεις αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταλλευτικές επενδύσεις υπάρχουν δύο φάσεις σε ότι αφορά την χρηματική διάσταση τους. Η πρώτη φάση η οποία μπορεί να έχει και κάποια σημαντική χρονική διάρκεια είναι η φάση που εκρέει χρήμα από την επιχείρηση, είναι η φάση που δαπανούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επένδυση. Είναι επίσης η φάση που αποκτούνται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Στον χώρο της έρευνας-αξιοποίησης των Ο.Π.Υ η φάση αυτή αφορά τις φάσεις έρευνας-αξιολόγησης ενός κοιτάσματος και σχεδιασμού- ανάπτυξης ενός μεταλλείου σε περίπτωση θετικής κατάληξης της έρευνας. Η φάση αυτή στην συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να έχει σημαντική χρονική διάρκεια π.χ 5-6 χρόνια.
Η δεύτερη φάση που έχει και την μεγαλύτερη χρονική διάρκεια συνδέεται με την εισροή χρήματος στην επιχείρηση. Είναι η φάση που συνδέεται με την λειτουργία της και εμπεριέχει τη διάσταση του κέρδους, και της αποπληρωμής της επένδυσης. Στην διάρκεια της φάσης αυτής έχουμε επίσης εκροές χρημάτων που συνδέονται με τα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης και την εκπλήρωση των όποιων υποχρεώσεων της απέναντι σε τρίτους.(Βλπ..Eικόνες 3&4 ).
Η χρηματική ροή (Cash-Flow) είναι το αλγεβρικό άθροισμα μεταξύ των πραγματικών χρηματικών εισροών και εκροών για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Συνήθως υπολογίζουμε τις χρηματικές ροές σε ετήσια βάση. Έτσι έχουμε:
Συμβατικά οι εκροές χρήματος από την επιχείρηση είναι αρνητικές(είναι --) ενώ οι εισροές χρήματος είναι θετικές(είναι +).
Χρηματική ροή (Cash-Flow) = Ετήσιες χρηματικές εισροές – Ετήσιες χρηματικές εκροές.

## Slide 34
Εικόνα 3. Κατανομή της χρηματικής ροής σε σχέση με τον χρόνο για τον όλο κύκλο έρευνας-ανάπτυξης-αξιοποίησης οικονομικού κοιτάσματος.Η χρηματική ροή αναφέρεται στο αρχικό μέγεθος χωρίς φοροαπαλλαγές ή πληρωμή φόρων.(Από B.W.MACKENZIE 1987)
Εικόνα 4.. Κατανομή της μέσης χρηματοοικονομικής ροής(cash flow) σε σχέση με τον χρόνο για τον όλο κύκλο έρευνας-ανάπτυξης-αξιοποίησης ενός κοιτάσματος. Στην εικόνα αυτή και σε σχέση με την προηγούμενη η χρηματοοικονομική ροή αναφέρεται στα τελικά μεγέθη επένδυσης κέρδους μετά τις όποιες φοροαπαλλαγές την περίοδο της έρευνας και την πληρωμή φόρων στην περίοδο λειτουργίας του μεταλλείου.

## Slide 35
Πίνακας 1. Προγραμματιζόμενη Χρηματική Ροή στο μεταλλευτικό έργο μεταλλείου EURECA

## Slide 36: Β)Εκτίμηση των κριτηρiων ιδιωτικο-χρηματικής αποδοτικότητας
  Τα μακροπρόθεσμα οικονομικά κριτήρια που αφορούν επενδύσεις στην έρευνα των Ο.Π.Υ προσδιορίζονται από την χρήση μιας παραμέτρου η οποία ονομάζεται ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ο.Π.Υ(Expected Value) (E.V). Η παράμετρος αυτή αντιπροσωπεύει το μέσο μέγεθος (κέρδος ή ζημιά) που θα προκύψει από την έρευνα ενός κοιτάσματος σε μακροπρόθεσμη βάση, όταν οι επιτυχίες και αποτυχίες που συνδέονται με ένα σημαντικό αριθμό μεταλλοφόρων εμφανίσεων συνεκτιμηθούν. Η έννοια της επιτυχίας ή αποτυχίας συνδέεται με το αν μια μεταλλοφόρος εμφάνιση εξελιχθεί σε οικονομικό κοίτασμα (επιτυχία) ή παραμένει εμφάνιση χωρίς τελικό οικονομικό ενδιαφέρον (αποτυχία). Το (E.V) μπορεί να εκτιμηθεί από την διαχρονική κατανομή της αναγκαίας οικονομικής χρηματικής ροής (cash flow) για ανακάλυψη-αξιολόγηση και εκμετάλλευση ενός οικονομικού κοιτάσματος (Εικόνες 3 και 4). Για μια μεταλλευτική εταιρεία που λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια τα κέρδη και τα όποια κόστη πρέπει να υπολογiζονται μετά την αφαίρεση των φόρων. Δεδομένου ότι στις μεταλλευτικές επενδύσεις ο παράγοντας του χρόνου είναι πολύ σημαντικός το μέσο κόστος, και κέρδος πρέπει να υπολογισθεί σε μια κοινή βάση ώστε οι υπολογισμοί αυτοί να έχουν αξία. Έτσι όπως θα αναπτυχθεί παρακάτω όλα τα μεγέθη που αφορούν μελλοντικές χρηματικές εκροές και εισροές πρέπει να μετατρέπονται σε παρόντα μεγέθη σε μεγέθη δηλαδή που αναφέρονται στην χρονική περίοδο έναρξης της έρευνας. Η τεχνική αυτή με την οποία γίνεται ο επαναϋπολογισμός μελλοντικών αξιών ή ποσών σε σημερινές ή παρούσες αξίες με βάση κάποιο επιτόκιο καλείται ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ (discοunting).
  Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις σε ότι αφορά τον υπολογισμό του Αναμενόμενου μεγέθους οφέλους στο οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω. Οι πλέον ευρέως χρηcιμοποιούμενοι μέθοδοι υπολογισμού του Α.Μ.Ο (Ε.V) είναι:
  Αναμενόμενο μέγεθος ανά μεταλλοφόρο εμφάνιση (e.v)
  Αναμενόμενο μέγεθος ανά κοίτασμα (E.V)
  Περίοδος αποπληρωμής κεφαλαίου (pay-back period)
  Καθαρή Παρούσα Αξία (Ν.Ρ.V)
  Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (I.R.R)
  Οι δυο πρώτοι μέθοδοι είναι απλές και γρήγορες προσεγγίσεις προκειμένου να εξετάσουμε αν μια επένδυση για έρευνα και εκμετάλλευση ΟΠΥ είναι οικονομική ή όχι ενώ οι μέθοδοι της «Καθαράς Παρούσης Αξίας» και του «Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης» είναι πιο ακριβείς, πιο πολύπλοκοι στους υπολογισμούς και είναι οι μέθοδοι που πάντα χρησιμοποιούνται όταν φτάνει η ώρα για τελική λήψη απόφασης προκειμένου μια επένδυση, σε οποιοδήποτε στάδιο, θα προχωρήσει ή όχι.

## Slide 37
Το κόστος, το ρίσκο της επένδυσης, και το καθαρό κέρδος είναι οι τρεις παράγοντες που προσδιορίζουν την όλη πορεία έρευνας-αξιοποίησης των ΟΠΥ. Έτσι η οικονομική διάσταση αυτής της πορείας μετράται από την σχέση μεταξύ των απαιτουμένων επενδύσεων για τον εντοπισμό, περιχαράκωση, αξιολόγηση ενός κοιτάσματος, και των καθαρών κερδών που συνδέονται με την ανάπτυξη και εκμετάλλευσή του. Οι παράμετροι αυτοί συμβολίζονται ως εξής :
C = Μέσο ή τυπικό κόστος έρευνας συνδεόμενο με τον εντοπισμό μιας μεταλλοφόρας εμφάνισης.
p =Πιθανότητα να έχουμε κοίτασμα ΟΠΥ (με την οικονομική έννοια του όρου) με δεδομένο τον εντοπισμό μεταλλοφόρας εμφάνισης.
R = Μέσο όφελος, απολαβή συνδεόμενη με την ανακάλυψη και εκμετάλλευση ενός τέτοιου κοιτάσματος.
Έτσι μπορούμε να πούμε ότι :
το C αντιπροσωπεύει την επένδυση στην όλη φάση της έρευνας που είναι απαραίτητη για να υπάρξει επιτυχία του τεθέντος στόχου, ενώ το R είναι το κίνητρο της όλης προσπάθειας, το αποτέλεσμα, η επιβράβευση που συνεπάγεται η ερευνητική προσπάθεια. Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του κόστους της επένδυσης και του προκύπτοντος οφέλους από την εκμετάλλευση του κοιτάσματος είναι το λεγόμενο ρίσκο της ανακάλυψης του, η πιθανότητα επιτυχίας σε δεδομένη χρονική στιγμή δηλ. το p. Σαν κανόνα θα λέγαμε ότι η όλη διαδικασία έρευνας-αξιοποίησης ΟΠΥ χαρακτηρίζεται από μεγάλο ρίσκο σε ότι αφορά την φάση της έρευνας και ένα σημαντικό δυνατό όφελος που θα προκύψει από την ανακάλυψη και εκμετάλλευση ενός οικονομικού κοιτάσματος, σε σχέση με το όλο κόστος της επένδυσης που έγινε για την ανακάλυψή του.
Συχνά, στην διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης ενός κοιτάσματος, είναι χρήσιμο να συνδυάσουμε τις παραμέτρους του κόστους και του ρίσκου σε ένα μετρήσιμο μέγεθος, το Ε.
Έτσι (1)
όπου Ε = το μέσο κόστος έρευνας για να ευρεθεί και να περιχαρακωθεί ένα οικονομικό κοίτασμα.
Η εκτίμηση του κόστους του ρίσκου και των προκυπτόντων απολαβών από την όλη διαδικασία έρευνας-αξιοποίησης ΟΠΥ είναι απαραίτητη προκειμένου να μετρηθεί το αν μια επένδυση είναι οικονομικά ελκυστική. Τα διάφορα οικονομικά κριτήρια μπορούν να διαιρεθούν σε μάκρο- και βραχυ πρόθεσμα. Το εάν μια επένδυση είναι μακροπρόθεσμα ελκυστική, συμφέρουσα εκτιμάται από την μέτρηση του λεγόμενου αναμενόμενου μεγέθους οφέλους. Τα βραχυπρόθεσμα κριτήρια συνδέονται με την προσμέτρηση και αντιμετώπιση των εκάστοτε προκυπτόντων ρίσκων. Η έννοια του αναμενόμενου μεγέθους οφέλους για μια μεγάλη μεταλλευτική επιχείρηση αναφέρεται στο μέσο όφελος που έχουμε από την εκμετάλλευση ενός κοιτάσματος διαχρονικά όταν συνεκτιμηθούν οι επιτυχίες και αποτυχίες ανακάλυψης ενός μεγάλου αριθμού κοιτασμάτων.
Ε = C/p

## Slide 38
Το αναμενόμενο τελικό μέγεθος οφέλους (Expected Value) (Ε.V) ανά επιτυχία σε ότι αφορά την ανακάλυψη οικονομικού κοιτάσματος συνδέεται με το γεγονός ότι απαιτούνται ερευνητικές δαπάνες Ε προκειμένου να φθάσουμε στον προσδιορισμό οικονομικού κοιτάσματος η αξιοποίηση του οποίου θα μας δώσει ένα R μέσο όφελος. Έτσι έχουμε :
Βασισμένοι στον υπολογισμό του κόστους, του ρίσκου (πιθανότητα p ανακάλυψης κοιτάσματος) και των προκυπτόντων απολαβών από την όλη διαδικασία έρευνας-αξιοποίησης, είναι δυνατόν να έχουμε τα κριτήρια για την εκτίμηση του αναμενόμενου οφέλους (Ε.V) με βάση την χρονική κατανομή της αναγκαίας οικονομικής ροής (cash flow) για την ανακάλυψη-αξιολόγηση και εκμετάλλευση ενός οικονομικού κοιτάσματος. Η κατανομή αυτή αρχικά υπολογίζεται με βάση το "εν δυνάμει" αρχικό μέγεθος της οικονομικής χρηματικής ροής, πριν δηλαδή την αφαίρεση των φόρων (Εικόνα.3). Αυτό το "εν δυνάμει" αρχικό μέγεθος περιλαμβάνει όλα τα απ' ευθείας κόστη και απολαβές που υπεισέρχονται στον όλο κύκλο της μεταλλευτικής βιομηχανίας και στην ουσία μετρά την παραγωγική ικανότητα συγκεκριμένης ΟΠΥ ενώ ταυτόχρονα είναι ενδεικτικό τι είναι διαθέσιμο για συμμετοχή στην αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) σε επίπεδο μεταξύ της βιομηχανίας και του κράτους πριν την αφαίρεση των φόρων. Στην συνέχεια το "εν δυνάμει" αυτό αρχικό μέγεθος της οικονομικής ροής επαναϋπολογίζεται μετά την αφαίρεση των φόρων. Το προκύπτον μέγεθος είναι ουσιαστικά ένδειξη του αν υπάρχει ή όχι κίνητρο για επένδυση από μια μεταλλευτική επιχείρηση και με βάση αυτό το τελικό μέγεθος η επιχείρηση αποφασίζει αν αξίζει ή όχι επένδυση σε κάποια ή κάποιες ΟΠΥ (Εικόνα 4).
1. Αναμενόμενο μέγεθος ανά μεταλλοφόρο εμφάνιση (e.v)
Αυτό σημαίνει: Για κάθε χρονική στιγμή που επενδύεται ένα ποσό C (το τυπικό κόστος έρευνας) για την ανακάλυψη μιας μεταλλοφόρου εμφανίσεως υπάρχει μια πιθανότητα (p) ότι η εμφάνιση αυτή δυνατόν να δώσει οικονομικό κοίτασμα που θα δώσει με τη σειρά του ένα μέσο όφελος (R).
2. Αναμενόμενο μέγεθος ανά κοίτασμα (Ε. V)
Όπως ήδη περιγράφτηκε παραπάνω εξίσωση (2) έχουμε : E.V = R-E = R-C/p
Με λίγα λόγια το αναμενόμενο μέγεθος οφέλους ανά επιτυχία σε ότι αφορά την ανακάλυψη οικονομικού κοιτάσματος συνδέεται με το γεγονός ότι απαιτούνται ερευνητικές δαπάνες Ε προκειμένου να φθάσουμε στον προσδιορισμό οικονομικού κοιτάσματος η αξιοποίηση του οποίου θα μας δώσει ένα R μέσο όφελος.
E.V = R-E = R-C/p (2)
e.v = p.R-C (3)

## Slide 39
  Δίδουμε παρακάτω ένα παράδειγμα για τις δυο πρώτες μεθόδους υπολογισμού όπως αυτό περιγράφεται από τον ΜΑCΚΕΝΖΙΕ (1985).
  Μεταξύ 1951-1974 στη διάρκεια ερευνητικής δραστηριότητας στην μεταλλογενετική επαρχεία του Καναδά CΑΝΑDΙΑΝ SHIELD έγιναν έρευνες που έδωσαν 2100 μεταλλοφόρες εμφανίσεις. Το μέσο κόστος ανά ανακάλυψη μεταλλοφόρου εμφανίσεως ήταν C=145.000 $. Από τη συνέχιση της έρευνας προέκυψε ότι από τις 2100 εμφανίσεις 39 έδωσαν τελικά οικονομικά κοιτάσματα. Το μέσο όφελος (R) από την εκμετάλλευση κάθε τέτοιου κοιτάσματος εκτιμήθηκε στα 27,000,000 $.
  Ας υπολογίσουμε τώρα με βάση το παραπάνω δεδομένα τα μεγέθη (e.v) και (E.V). Για το σκοπό αυτό ακολουθούμε τα εξής στάδια: α) Προσδιορίζουμε την πιθανότατα (p) να βρεθούν οικονομικά κοιτάσματα (39) ανάμεσα σε 2100 μεταλλοφόρες εμφανίσεις ήτοι: p=39/2100=0.018 ή 1.8% πιθανότητα να βρεθεί ένα οικονομικό κοίτασμα.
  ‘Έτσι e.v=p.R-C(3) ή e.v=0.018x27,000,000-145.000=$341,000. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο αναμένεται καθαρό κέρδος 341,000$ (μετά την αφαίρεση των φόρων) επαναϋπολογισμένο στην περίοδο έναρξης της έρευνας και με δεδομένο ότι επενδύονται 145,000$ για να ανακαλυφθεί μια μεταλλοφόρος εμφάνιση.
  Επίσης έχουμε(2) Ε.V=R-C/p =27,000,000 – 145,000/0.018= 18.945.000$. Αυτό σημαίνει ότι ένα καθαρό κέρδος περίπου $19 εκατομμυρίων προκύπτει από την ανακάλυψη ενός οικονομικού κοιτάσματος.
  Είναι ευνόητο ότι όταν (e.v) ή (E.V) >0 τότε έχουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να προχωρήσει μια ερευνητική επένδυση. Αρνητικό μέγεθος για (e.v) ή (E.V) σημαίνει οικονομικές απώλειες. Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να υπογραμμίσουμε ότι αρνητικές τιμές του (Ε.V) χαρακτηρίζουν τα αρχικά στάδια της έρευνας για ΟΠΥ δεδομένου ότι έχουμε μόνο χρηματικές εκροές. Επίσης αρνητικές τιμές του (E.V) χαρακτηρίζουν μεταλλεία που βρίσκονται στο τέλος τπς ζωής τους δηλαδή όταν τα προς εκμετάλλευση αποθέματα έχουν εξαντληθεί.
  .(Εικόνα 5). Είναι φανερό λοιπόν ότι στη διάρκεια των αρχικών σταδίων και ειδικά όταν το υπό έρευνα γεωτεκτονικό περιβάλλον δίδει αρνητικό (E.V) είναι απόλυτα αναγκαία η βέλτιστη γεωλογική, τεκτονική, γεωχημική, γεωφυσική, και κοιτασματολογική προσέγγιση σε συνδυασμό με την δυνατόν καλύτερη οργάνωση και συντονισμό των διαφόρων επιστημονικών ομάδων ώστε να εξασφαλίσουμε γρήγορα την σωστή απόφαση για συνέχιση ή διακοπή της έρευνας.

## Slide 40
Εικόνα 6.Μεταβολή των μεγεθών ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ(Α.Μ.Ο ήE.V) σε συνάρτηση με τον χρόνο και τα στάδια ανάπτυξης μιας επένδυσης έρευνας-αξιοποίησης Ο.Π.Υ

## Slide 41
  Υπάρχουν 3 κύριοι παράμετροι ρίσκου που προσδιορίζουν το μέγεθος του αναμενόμενου οικονομικού οφέλους (Ε.V). Αυτοί είναι :
  1.Η ευαισθησία που διέπει την όλη οικονομική ροή μιας επένδυσης, αρχίζοντας από το στάδιο της έρευνας, σε σχέση με τις σημαντικές αβεβαιότητες και την μεταβαλλόμενη φύση των τιμών των ΟΠΥ.
  2.Η αβεβαιότητα του τελικού οφέλους που προκύπτει από την ανακάλυψη-αξιοποίηση ενός οικονομικού κοιτάσματος εξ αιτίας της ευμετάβλητης φύσης των διαφόρων γεωλογικών χαρακτηριστικών μεταξύ των διαφόρων κοιτασμάτων.
  3.Το ρίσκο που συνεπάγεται πάντα η έρευνα και ανακάλυψη ενός κοιτάσματος.
  Οι τρεις αυτοί παράγοντες ρίσκου είτε ο καθένας μόνος του είτε και οι τρεις μαζί αντιπροσωπεύουν τον ουσιαστικό κίνδυνο που υπάρχει για κάθε μεταλλευτική επιχείρηση σε ότι αφορά τα κέρδη της, την ανάπτυξή της, την ίδια της την επιβίωση τελικά.
  Ο πρώτος παράγοντας ρίσκου που αναφέρθηκε, συνδέεται με την αγορά των πρώτων υλών, και ειδικότερα με αυτή των ΟΠΥ. Υπάρχει αναμφίβολα ένας μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας που συνδέεται με την βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη των συχνών αυξομειώσεων, και των μακροπρόθεσμων τάσεων των τιμών των περισσοτέρων ΟΠΥ, συμπεριλαμβανομένων και των συνεχώς μεταβαλλομένων των ισοτιμιών των ισχυρότερων νομισμάτων.
  Η όλη οικονομική πλευρά του κύκλου έρευνας-αξιοποίησης των ΟΠΥ, είναι πολύ ευαίσθητη στις μεταβολές των τιμών τους. Απαιτείται επομένως προσαρμοστικότητα σε ότι αφορά τον όλο σχεδιασμό και εκτέλεση μιας επένδυσης στον τομέα της μεταλλευτικής βιομηχανίας ώστε να είναι θέση να αντιμετωπίσει απρόσμενες μεταβολές στην διεθνή αγορά των ΟΠΥ οι οποίες οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα συμβούν. Ένας τρόπος να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα αυτό είναι μία πιο πολυδιάστατη στρατηγική επιλογής στόχων έρευνας. Π.χ. η έρευνα πρέπει να στοχεύει σε πολυμεταλλικά κοιτάσματα ή να στοχεύει σε διαφορετικούς τύπους κοιτασμάτων.
  Ο δεύτερος τύπος ρίσκου συνδέεται με το ευμετάβλητο του οφέλους που προκύπτει από την ανακάλυψη και αξιοποίηση ενός κοιτάσματος. Ο συνυπολογισμός του ρίσκου αλλά και των ωφελημάτων που συνδέονται με το ευμετάβλητο των γεωλογικών παραμέτρων μεταξύ διαφόρων κοιτασμάτων παίζει σημαντικό ρόλο στον όλο σχεδιασμό μιας μεταλλευτικής επένδυσης.

## Slide 42
Η δυνατότητα ότι κάποιο πρόγραμμα έρευνας μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό ενός οικονομικού στόχου αξίας δισεκατομμυρίων δραχμών αν και μια τέτοια πιθανότητα μαθηματικά είναι πολύ χαμηλή - αποτελεί πάντα μεγάλη πρόκληση για έναν επενδυτή αλλά και πηγή μεγάλου ρίσκου.
Ο τρίτος τύπος ρίσκου συνδέεται με το γεγονός της χαμηλής πιθανότητας ανακάλυψης ενός οικονομικού κοιτάσματος στη διάρκεια της έρευνας σε σχέση με τον αριθμό των εντοπιζομένων εμφανίσεων ΟΠΥ.
Με βάση την διεθνή εμπειρία και δεδομένα τυπικά υπάρχει 1-2% (0.01-0.02) πιθανότητα για τον εντοπισμό ενός οικονομικού κοιτάσματος στη διάρκεια μιας καλά οργανωμένης και εκτελούμενης έρευνας σε μια ευρύτερη περιοχή και με ευνοϊκό γεωτεκτονικό περιβάλλον.
Η πρακτική σημασία του ρίσκου που συνδέεται με τον εντοπισμό ενός κοιτάσματος στη διάρκεια της έρευνας συνδέεται με το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της μέσης επένδυσης που απαιτείται για τον εντοπισμό και περιχαράκωση ενός κοιτάσματος (ε) και της ερευνητικής επένδυσης που απαιτείται για να είμαστε σίγουροι ότι μία έρευνα θα στεφθεί με τελική οικονομική επιτυχία.
Το ύψος της ερευνητικής επένδυσης (Εp) που απαιτείται - σε σχέση με ένα δεδομένο χρονικό ορίζοντα - για να υπάρξει μια σημαντική πιθανότητα ή βεβαιότητα ανακάλυψης ενός τουλάχιστον οικονομικού κοιτάσματος (k>1) υπολογίζεται από την εξίσωση
Π.χ. αν k>1 =0.95 τότε Εp = 2.99 ε.
Με άλλα λόγια η επένδυση που χρειάζεται για να είμαστε 95% σίγουροι ότι η έρευνα μας θα είναι επιτυχής είναι περίπου 3 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την μέση επένδυση που γίνεται συνήθως για τον εντοπισμό και περιχαράκωση ενός οικονομικού κοιτάσματος.
Τα 3 υπόλοιπα και βασικότερα κριτήρια προσέγγισης του ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ που ουσιαστικά αποτελούν και απλά ή σύνθετα κριτήρια ιδιωτικο-χρηματικής αποδοτικότητας είναι:
Ep = ε[ln(1-k>1)]

## Slide 43
Τα 3 υπόλοιπα και βασικότερα κριτήρια προσέγγισης του ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ που ουσιαστικά αποτελούν και απλά ή σύνθετα κριτήρια ιδιωτικο-χρηματικής αποδοτικότητας είναι:
  Α.. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (PAY-BACK PERIOD)
Η μέθοδος αυτή, που καλείται και περίοδος επανάκτησης κεφαλαίου (recoupmerιt periοd) ή επανείσπραξης της επένδυσης (pay-off ριriod), είναι απλή και υπολογίζει τον αριθμό των ετών που απαιτούνται, ώστε οι καθαρές εισπράξεις ή εισροές (έσοδα) να καλύψουν το ύψος του επενδυόμένου κεφαλαίου (επένδυση):
Έτσι π.χ., αν μια επένδυση έχει αρχική δαπάνη 80 εκατ.ΕΥΡΩ και αναμένεται να αποφέρει μέση καθαρή είσπραξη 10 εκατ. ΕΥΡΩ για δέκα χρόνια, η περίοδος αποπληρωμής ή επανάκτησης κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί στα πρώτα οκτώ χρόνια και τούτο γιατί από την σχέση (1) έχουμε :
80/10 = 8 έτη.
Αν οι ετήσιες εισροές (έσοδα) δεν είναι σταθερές από έτος σε έτος, η περίοδος αποπληρωμής του κεφαλαίου υπολογίζεται, αφού προστεθούν οι εισπράξεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια ζωής του σχεδίου επένδυσης, έως ότου το σύνολό τους καλύψει (αποπληρώσει) την αρχική επένδυση.
Με βάση το κριτήριο αυτό γίνονται αποδεκτά τα σχέδια επένδυσης που έχουν τον συντομότερο χρόνο αποπληρωμής ή μια ορισμένη χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή αποτελεί το πρότυπο σύγκρισης και είναι γνωστή στους επενδυτικούς φορείς. Αν ο υπολογιζόμενος χρόνος αποπληρωμής είναι υψηλότερος από το πρότυπο σύγκρισης το σχέδιο επένδυσης δεν θεωρείται αποδεκτό. Αν όμως ο υπολογιζόμενος χρόνος είναι ίσος ή χαμηλότερος από το χρονικό πρότυπο, το σχέδιο επένδυσης είναι αποδεκτό γιατί όσο πιο γρήγορα ο επενδυτής εισπράττει ή επανακτά το αρχικό του κεφάλαιο (επένδυση), τόσο πιο γρήγορα εξασφαλίζει επίσης τη ρευστότητά του και αποφεύγει τη δέσμευση των κεφαλαίων του , για να μπορεί να εκμεταλλευτεί και άλλες ευκαιρίες επένδυσης.
Χρόνος αποπληρωμής(σε έτη) = ΕΠΕΝΔΥΣΗ/ ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (εισπράξεις ή εισροές)

## Slide 44
Το απλό αυτό κριτήριο αποδοτικότητας χρησιμοποιείται, όταν πρέπει να αποφασιστεί γρήγορα η αποδοχή ή απόρριψη ενός σχεδίου επένδυσης. Επίσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην ανάλυση του κινδύνου ορισμένων σχεδίων επένδυσης, τα οποία αντιμετωπίζουν επικείμενη ή γρήγορη τεχνολογική απαξίωση.
Τα κυριότερα μειονεκτήματα του κριτηρίου είναι τα εξης:
α. αδιαφορεί για τη ροή των εσόδων(εισροών) μετά το χρόνο αποπληρωμής
β. δίνει έμφαση συνήθως σε βραχύβια και μικρής πνοής σχέδια επένδυσης
γ. στρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον στο «σίγουρο και γρήγορο κέρδος»
δ. δεν εκτιμά την αποδοτικότητα του επενδυόμενου κεφαλαίου, αλλά την ικανότητα αποπληρωμής σε μετρητά
ε. δεν λαμβάνει υπ’όψη τις διαφορές στο χρόνο πραγματοποίησης των εξόδων--εσόδων.
Για τους παραπάνω λόγους το κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται μόνο σαν συμπληρωματικός δείκτης αποδοτικότητας.

## Slide 45
Πριν περιγράψουμε τις δύο επόμενες μεθόδους κρίνουμε αναγκαίο να δώσουμε ορισμένες βασικές αρχές σε ότι αφορά αυτό που αναφέραμε παραπάνω και συγκεκριμένα ότι ιδιαίτερα στις μεταλλευτικές επενδύσεις ο παράγοντας του χρόνου είναι πολύ σημαντικός. Έτσι το μέσο κόστος, και κέρδος πρέπει να υπολογισθεί σε μια κοινή χρονικά βάση ώστε οι υπολογισμοί αυτοί να έχουν αξία. Επομένως όπως θα αναπτυχθεί και παρακάτω όλα τα μεγέθη που αφορούν μελλοντικές χρηματικές εκροές και εισροές πρέπει να μετατρέπονται σε παρόντα μεγέθη σε μεγέθη δηλαδή που αναφέρονται στην χρονική περίοδο έναρξης της έρευνας. Η τεχνική αυτή -η οποία είναι η βάση όλης της οικονομικής αξιολόγησης των μεταλλευτικών επενδύσεων- με την οποία γίνεται ο επαναϋπολογισμός μελλοντικών αξιών ή ποσών σε σημερινές ή παρούσες αξίες με βάση κάποιο επιτόκιο καλείται ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ (discοunting).
Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞIΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ
Τα σημαντικότερα οικονομικά κριτήρια που αφορούν μάλιστα επενδύσεις που έχουν ένα μακρύ χρονικό ορίζοντα όπως οι μεταλλευτικές και είναι βασικά κριτήρια ιδιωτικής αποδοτικότητας, θεμελιώνονται πάνω στη διαχρονική αξία του χρήματος (time value οf money), δηλαδή λαμβάνουν υπ΄όψη το διαφορετικό χρόνο πραγματοποίησης των χρηματικών εκροών-εισροών του σχεδίου επένδυσης. Η προσέγγιση αυτή είναι πολύ πιο ικανοποιητική από την παραπάνω(κριτήριο αποδοτικότητας) και από την άποψη αυτή είναι προτιμητέα , γιατί ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σχεδόν όλα τα επενδυτικά σχέδια και ιδιαίτερα αυτά πού σχετίζονται με την έρευνα-αξιοποίηση των ΟΠΥ διαθέτουν πόρους ή έξοδα ή ταμειακές εκροές στην αρχή (τώρα ή στο παρόν), δηλαδή στις φάσεις έρευνας, αξιολόγησης, κατασκευής του μεταλλείου, για να αποκομίσουν εισπράξεις ή έσοδα ή ταμειακές εισροές μετά (αργότερα ή στο μέλλον), δηλαδή κατά την φάση της παραγωγικής λειτουργίας τους.
Είναι γνωστό ότι.κάθε σχέδιο επένδυσης ολοκληρώνει τον λεγόμενο «κύκλο ζωής του χρήματος» σε διαφορετικές χρονικές περιόδους: ( l ) διάθεση μετρητών τώρα (επένδυση) (2)σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου (παραγωγική μονάδα) (3) απόκτηση μετρητών αργότερα (πωλήσεις προϊόντων).
Οι διαφορετικές χρονικές ροές μετρητών δεν είναι ομοιογενείς ή ισοδύναμες και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να αθροιστούν. Για να τις αθροίσουμε και να τις συγκρίνουμε, θα πρέπει να τις μετατρέψουμε σε αξίες ενιαίας χρονικής βάσης σ' ένα ορισμένο έτος. Η τεχνική με την οποία γίνεται η μετατροπή μελλοντικών αξιών ή ποσών σε σημερινές ή παρούσες αξίες με βάση κάποιο επιτόκιο, καλείται προεξόφληση (discounting) . Αντίθετα η τεχνική, με την οποία οι σημερινές αξίες μετατρέπονται ή ανάγονται σε ισοδύναμες μελλοντικές με βάση ένα ορισμένο επιτόκιο, καλείται ανατοκισμός (cοmpounding).
Γενικά μία ( 1 ) μονάδα χρήματος τώρα είναι ισοδύναμη με 1+ι (= αρχική αξία + επιτόκιο) μονάδες μετά ένα χρόνο, όπου το ι είναι κατά κάποιο τρόπο η πρόσθετη αμοιβή πού δέχεται κανείς για να κάνει ισοδύναμες τις δύο αυτές αξίες με διαφορετική χρονική βάση δηλαδή: 1 δρχ. τώρα = 1+ι δρχ, μετά ένα έτος

## Slide 46
  Αν έχουμε:
  Α = ένα αρχικό ποσό χρημάτων σήμερα (αρχική επένδυση),
  ι = τη χρονική αξία του χρήματος ή το δεδομένο επιτόκιο (%),
  t = τον αριθμό των ετών (χρονική περίοδος) και
  St= τη συνολική μελλοντική αξία του Α μετά την t περίοδο,
  η αρχική επένδυση του Α για ένα έτος (S1), με απόδοση ή επιτόκιο ι, θα αποφέρει:
S1= Α + Α .ι = Α (1 +ι)
Μετά δύο χρονικές περιόδους (t=2) το Α (=αρχική επένδυση) μαζί με τον κεφαλαιοποιημένο τόκο θα αποφέρουν:
S2=Α(1+ι) + [Α(1+ι)] . ι = Α(1+ι)2
Μετά. t χρονικές περιόδους και τα ίδια αρχικά μεγέθη, η επένδυση θα αποφέρει:
Το (1+ι)t καλείται συντελεστής κεφαλαιοποίησης ή ανατοκισμού και δείχνει, για αντίστοιχά επιτόκια (ι) και χρονικές περιόδους (t), τη μελλοντική αξία (S) μιας αρχικής επένδυσης ή κατάθεσης Α χρημάτων που ανατοκίζονται. Υπάρχουν έτοιμοι μαθηματικοί πίνακες, που δίνουν τις τιμές των συντελεστών κεφαλαιοποiησης.
    Παράδειγμα
Αν επενδύσουμε ή καταθέσουμε ένα αρχικό ποσό Α=1,000,000 ΕΥΡΩ, με επιτόκιο 15% και για 10 χρόνια, με βάση τον αντίστοιχο συντελεστή (1+0.15)10 =4.046, η μελλοντική αξία κεφαλαιοποιημένη (ανατοκισμένη) θα είναι:
S10 = 1,000,000 x4.046 = 4,046,000 ΕΥΡΩ.
Επομένως τα σημερινά 1,000,000 ευρω μετά l0 χρόνια, ανατοκιζόμενο, γίνεται 4,046,000 ΕΥΡΩ
Αντίστροφα η τωρινή ή παρούσα αξία μιας (1) μονάδας χρήματος που θα αποκτηθεί μετά ένα χρόνο είναι μικρότερη γιατί δεν απολαμβάνουμε την πρόσθετη αμοιβή του επιτοκίου (τόκου) ή το πλεονέκτημα της ρευστότητας.
St= Α(1+ι)t (α)

## Slide 47
Γενικά όλες οι μελλοντικές αξίες , αν μετατραπούν σε σημερινές μειώνονται. Ο συντελεστής μετατροπής ή αναγωγής ή προεξόφλησης(rate of discount) εξαρτάται και πάλι από το επιτόκιο (i) και τον χρόνο (t) αναγωγής, δηλαδή :
1/(1+i)t ή (1+i)-t
Έτσι μπορούμε να πούμε ότι:
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ=ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΑ(Χ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ.
Ο συντελεστής αυτός που συνήθως καλείται συντελεστής αναγωγής ή προεξόφλησης ή εκπτώσεως (rate οf discount) εξαρτάται και πάλι από το επιτόκιο (ι) και τον χρόνο (t) αναγωγής ή προεξόφλησης και είναι το αντίστροφο του ανατοκισμού (1+ι)t, δηλαδή έχουμε:
Όπου ι=ο ρυθμός,το ποσοστό προεξόφλησης ή έκπτωσης και t ο αριθμός των ετών που θα διαρκέσει στο μέλλον η επένδυση. Ο Σ.Π.Α χρησιμοποιείται για να μετατρέψει όλες τις μελλοντικές χρηματοροές σε ισοδύναμη παρούσα αξία.
Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται εύκολα:
Λύνοντας την εξίσωση προς Α= Αρχική επένδυση έχουμε:
Είναι αυτονόητο ότι, όσο πιο απομακρυσμένες στο μέλλον είναι οι (μελλοντικές) αξίες, τόσο χαμηλότερη γίνεται η παρούσα αξία τους. Από την άλλη πλευρά είναι φανερό ότι ο συντελεστής προεξόφλησης και επομένως και η αρχική αξία μειώνεται , με τα αυξανόμενα επιτόκια και, τα έτη γεγονός το οποίο σημαίνει το εξής σημαντικό σε ότι αφορά την εκτίμηση της μεταλλοφορίας: Καθώς οι, συντελεστές προεξόφλησης (εκπτώσεως) είναι υψηλότεροι τα πρώτα χρόνια η αντίστοιχη αξία το έργου ενισχύεται δημιουργώντας υψηλές ροές χρημάτων(ρευστού) τα πρώτα χρόνια του έργου. Αυτό σημαίνει ότι η ικανότητα να παράγει κανείς υψηλότερης ποιότητας και χαμηλότερου κόστους μετάλλευμα στην αρχή του έργου μπορεί, να ενισχύσει την αξία του . Φυσικά δεν είναι. όλες οι μεταλλοφορίες επιδεκτικές αυτής της ρύθμισης αλλά αν τούτο μπορεί να επιτευχθεί θα οδηγήσει σε μια μεταλλοφορία υψηλότερης αξίας σε σχέση με μια άλλη στην οποία αυτό δεν είναι δυνατόν .
Όπως ήδη προαναφέραμε ο όρος 1/(1+ι)t ή (1+ι)-t είναι ο Συντελεστής Παρούσας Αξίας(Σ.Π.Α) ή προεξόφλησης και υπάρχουν έτοιμοι Μαθηματικοί Πίνακες που δίνουν, για αντίστοιχα επιτόκια (ι) και έτη (t), την αριθμητική τιμή του (βλ. Παράρτημα 1).
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ(Σ.Π.Α) (PRESENT VALUE FACTOR PVF)=1/(1+ι)t ή (1+ι)-t
(α) St= Α(1+ι)t
Α =St/(1+ι)t ή Α = St (1+ι)-t (β)

## Slide 48
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

## Slide 49
    Παράδειγμα
Αν ένα σχέδιο επένδυσης υπολογίσουμε ότι θα αποδώσει μετά 10 χρόνια έσοδα (S)=10.000.000 (=μελλοντική αξία) ΕΥΡΩ. και το επιτόκιο ή ο συντελεστής προεξόφλησης είναι 15%, η παρούσα αξία δηλ. η αρχική επένδυση (Α), αν προεξοφληθεί ή μεταφερθεί στο παρόν με τον αντίστοιχο συντελεστή(Σ.Π.Α)
(1+0.15)-10 ή 1/(1+0.15)10= 0.247 (Το μέγεθος αυτό δίδεται έτοιμο στο Παράρτημα 1 για περίοδο 10 ετών και επιτόκιο ή συντελεστή προεξόφλησης 15%)
Θα είναι σύμφωνα με την εξίσωση (α) :
Α = 10,000,000 x 0 .247 = 2,470,000 δρχ.
Επομένως η μελλοντική αξία των 10,000,000 δρχ. μετά από 10 χρόνια είναι ισοδύναμη με 2,470,000 δρχ. σημερινής αξίας.
Συμπερασματικά είναι χρήσιμο να προσέξουμε τα εξής:
Ο ανατοκισμός μετατρέπει παρούσες αξίες σε μελλοντικές γι΄αυτό ο συντελεστής ανατοκισμού είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα (1.00} (βλ. Παράρτημα 1).
Αντίθετα η προεξόφληση μετατρέπει μελλοντικές. αξίες στο παρόν, δηλαδή τις μετατρέπει σε παρούσες αξίες και γι΄αυτό ο συντελεστής προεξόφλησης είναι πάντα χαμηλότερος από τη μονάδα (0.….). Όσο προχωρούμε στο απώτερο μέλλον, πλησιάζει προς το μηδέν (βλπ.Παράρτημα 1).
Πρέπει να τονισθεί ότι σκοπός της εκτίμησης της χρηματικής αποδοτικότητας ενός σχεδίου επένδυσης το οποίο πέρα από τα ίδια κεφάλαια στηρίζεται και σε τραπεζικές ή και κρατικές χρηματοδοτήσεις(ιδιαίτερα στις επενδύσεις στον χώρο της μεταλλευτικής βιομηχανίας) είναι να διαπιστωθεί:
Α) αν το σχέδιο επένδυσης είναι σε θέση να εκπληρώσει τις δανειακές υποχρεώσεις του σε ορισμένο χρόνο.
Β) αν η επένδυση αποδίδει ικανοποιητικό κέρδος για τα κεφάλαια που επενδύει και
Γ) αν η επιχείρηση θα μπορεί να συσσωρεύσει χρηματικούς πόρους για να τους διαθέσει για μελλοντική επανεπένδυση.

## Slide 50: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ (Κ.Π.Α) (NET PRESENT VALUE N.P.V)
Όπως ήδη προαναφέραμε ο Σ.Π.Α χρησιμοποιείται για να μετατρέψει όλες τις μελλοντικές χρηματοροές σε ισοδύναμες παρούσες αξίες. Το άθροισμα όλων αυτών των ισοδυνάμων παρουσών αξιών προεξοφλημένο ή μειωμένο κατά ι% θα είναι η ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ(ΚΠΑ) ή NET PRESENT VALUE(NPV) για την επένδυση και αντιπροσωπεύει την αξία της επένδυσης μιας επιχείρησης στο σήμερα.
Με άλλα λόγια η ΚΠΑ προκύπτει, αν προεξοφλήσουμε(μεταφέρουμε) στο παρόν (= παρούσα αξία), για κάθε έτος χωριστά, τη διαφορά μεταξύ όλων των μελλοντικών χρηματικών (ταμειακών) εισροών ή εσόδων, και εκροών ή εξόδων για ολόκληρο το χρόνο ζωής του σχεδίου επένδυσης, με βάση ένα συντελεστή(ι%) προεξόφλησης ή μείωσης.
Η έννοια της καθαράς παρούσας αξίας έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί αντιπροσωπεύει και εκφράζει όλες τις ροές του σχεδίου επένδυσης στην τωρινή αξία τους, δηλαδή σε αυτή που ισχύει τη στιγμή που ο επενδυτής παίρνει την απόφαση να επενδύσει.
Η έννοια αυτή είναι το πιο συνηθισμένο κριτήριο (μέτρο} αποδοτικότητας στην αξιολόγηση σχεδίων επένδυσης και είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αξιολόγηση μεταλλευτικών επενδύσεων οι οποίες διακρίνονται για την μεγάλη χρονική τους διάρκεια και το αυξημένο ρίσκο.
Αν η ΚΠΑ είναι θετική(ΚΠΑ>0) σημαίνει ότι η αποδοτικότητα είναι πάνω από το επιτόκιο προεξόφλησης(μείωσης) και το σχέδιο επένδυσης γίνεται αποδεκτό δεδομένου ότι η συγκεκριμένη επένδυση προσθέτει οικονομικούς πόρους στην επιχείρηση.
Αντιθέτως αν η ΚΠΑ είναι αρνητική (ΚΠΑ<0) σημαίνει ότι η αποδοτικότητα είναι κάτω από το επιτόκιο προεξόφλησης(μείωσης) και το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται δεδομένου ότι η συγκεκριμένη επένδυση αφαιρεί οικονομικούς πόρους από την επιχείρηση.
Αν πάλι η ΚΠΑ είναι ίση με το μηδέν (ΚΠΑ=0), η αποδοτικότητα είναι ίση με το επιτόκιο προεξόφλησης(μείωσης) και το σχέδιο επένδυσης γίνεται αποδεκτό, αν δεν
υπάρχει καλύτερη εναλλακτική επένδυση.
Αν Ιt είναι η χρηματοροή (Ταμειακές εισροές-Ταμειακές εκροές) σε έτος t (περίοδος προεξόφλησης) και ι=επιτόκιο προεξόφλησης(μείωσης) δηλαδή το κόστος κεφαλαίου, n=η περίοδος ζωής της επένδυσης τότε ΚΠΑ δίδεται από τον τύπο:
ΚΠΑ(NPV) = ΣΙt(Ταμ.εισροές-Ταμ.εκροές) X (1+i) –t

## Slide 51
Για να υπολογίσουμε την ΚΠΑ, ακολουθούμε τα εξής στάδια:
Α) Καταγράφουμε τα αρχικά μεγέθη των ταμειακών ή χρηματικών ροών (Α και Β.) και υπολογίζουμε την «Καθαρή Ταμειακή Ροή», (διαφορά μεταξύ εισροών και εκροών), σειρά Γ.
Β) Επιλέγουμε το κατάλληλο επιτόκιο (i) προεξόφλησης(μείωσης) που αντιπροσωπεύει το κόστος κεφαλαίου σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες της τραπεζικής αγοράς και της όλης οικονομικής κατάστασης της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση.
Γ) Με βάση αυτό υπολογίζουμε την παρούσα αξία των χρηματικών εισροών (ταμειακές εισροές) και την παρούσα αξία των χρηματικών εκροών (ταμειακές εκροές) για όλη την περίοδο ζωής του σχεδίου επένδυσης (οι συντελεστές προεξόφλησης/μείωσης δίνονται στο Παράρτημα 1). Η τελική Καθαρά Παρούσα αξία (ΚΠΑ) είναι: η παρούσα αξία των εισροών (εσόδων) μείον την παρούσα αξία των εκροών (εξόδων) και ονομάζεται «Προεξοφλημένη Ταμειακή Ροή» (Discounted Cash-Flow).

## Slide 52
Στην διάρκεια υπολογισμού της ΚΠΑ πρέπει να λαμβάνουμε υπ’όψη μας τα εξής:
Οι εκροές-κόστος(επενδύσεις) και οι εισροές(έσοδα) υπολογίζονται στον χρόνο που πράγματι γίνονται
Η τυχόν λήψη δανείων γεγονός αρκετά συνηθισμένο στις μεταλλευτικές επενδύσεις , και επομένως η αποπληρωμή τους υπολογίζεται στις δαπάνες-εκταμιεύσεις γιατί αποτελεί ταμειακή ροή.
Ο χρόνος προεξόφλησης των χρηματοροών πρέπει να αναφέρεται σε ολόκληρη τη ζωή του σχεδίου επένδυσης(έρευνα- αξιολόγηση-φάση κατασκευής μεταλλείου και μονάδας εμπλουτισμού-λειτουργία) και να εφαρμόζεται σε ορισμένη χρονική βάση για όλες τις ροές
Η επιλογή του επιτοκίου προεξόφλησης-μείωσης βασίζεται στο επιτόκιο που επικρατεί στην κεφαλαιαγορά (σαν το ελάχιστα επιτρεπτό) . Συνήθως στο επιτόκιο αυτό για μεγαλύτερη διασφάλιση προστίθεται ένα «περιθώριο κινδύνου» ανάλογα με το ρίσκο του συγκεκριμένου σχεδίου επένδυσης και του κλάδου. Στις μεταλλευτικές επενδύσεις λόγω ακριβώς του υπάρχοντος υψηλού ρίσκου το «περιθώριο κινδύνου» μπορεί να φθάνει και το 4%.
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(ΕΣΑ) ή INTERNAL RATE OF RETURN(IRR)
Όπως ήδη προαναφέραμε ο όρος 1/(1+ι)t ή (1+ι) -t είναι ο Συντελεστής Παρούσας Αξίας(Σ.Π.Α) ή προεξόφλησης. Ο εσωτερικός Συντελεστής απόδοσης επενδυομένου κεφαλαίου(ΕΣΑ ή IRR) είναι εκείνος ο συντελεστής παρούσας αξίας (1+ι)-t που μας δίδει ΚΠΑ με βάση την σχέση (4) = 0. Με άλλα λόγια είναι ο συντελεστής προεξόφλησης(μείωσης) δηλαδή ένα υπολογιζόμενο επιτόκιο που εξισώνει τις παρούσες αξίες των εισροών με τις παρούσες αξίες των εκροών. Σε μαθηματική έκφραση ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης επενδυμένου κεφαλαίου(ΕΣΑ) ή internal rate of return(IRR) διατυπώνεται ως εξής:
Δηλαδή ο ΕΣΑ (ε) είναι το εκτιμώμενο επιτόκιο που μηδενίζει το άθροισμα των παραπάνω προεξοφλουμένων ροών.
Αν το ε είναι υψηλότερο από το ισχύον επιτόκιο προεξόφλησης της αγοράς (i), το σχέδιο επένδυσης αξιολογείται σαν αποδεκτό (ε >i).
Αν το ε είναι χαμηλότερο από το ισχύον επιτόκιο προεξόφλησης της αγοράς (i), το σχέδιο επένδυσης απορρίπτεται (ε<i).
Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλά εναλλακτικά σχέδια επένδυσης, επι­λέγεται εκείνο που έχει το υψηλότερο ε, υπό τον όρο ότι ε > i.
ΕΣΑ= ΣΙt X (1+ε) -t =0

## Slide 54
Ο ΕΣΑ είναι ένα υπολογιζόμενο επιτόκιο. Αντανακλά το υψηλότερο επιτόκιο που θα μπορούσε να πληρώσει ο επενδυτικός φορέας ή επιχειρηματίας, χωρίς να κινδυνεύει να χάσει όλα τα χρήματα που διέθεσε στην επένδυση, και αν ακόμα υποτεθεί, ότι είχε δανειστεί όλα τα χρήματα για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.
Ο ΕΣΑ ως επιτόκιο ή / και συντελεστής, δείχνει την πραγματική αποδοτικότητα της συνολικής επένδυσης και μπορεί έτσι να προσδιορίσει αμέσως τους όρους δανεισμού του σχεδίου επένδυσης, δεδομένου ότι καθορίζει το μέγιστο επιτόκιο που θα μπορούσε να πληρωθεί από τον επενδυτή, χωρίς να κινδυνεύει να χάσει τα κεφάλαια.
Mια επένδυση γίνεται δεκτή, όταν ο ΕΣΑ είναι υψηλότερος από το επιτόκιο που ισχύει στο συγκεκριμένο κλάδο του σχεδίου επένδυσης. Αν υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές επενδύσεις, τότε η επένδυση που παρουσιάζει τον υψηλότερο ΕΣΑ είναι η προτιμότερη, εφόσον, βέβαια, υπερβαίνει το κατώτατο αποδεκτό επιτόκιο.
Παράδειγμα εκτίμησης του ΕΣΑ, με βάση τους παραπάνω τύπους υπολογισμού, δίνεται στον παρακάτω Πίνακα , που αποτελεί επανεκτίμηση τον παραδείγματος του προηγουμένου Πίνακα με το νέο αυτό κριτήριο.

## Slide 55
ΠΙΝΑΚΑΣ . Παράδειγμα εκτίμησης του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης Επενδυομένου Κεφαλαίου (ΕΣΑ).
Στο παρακάτω παράδειγμα υπολογίζουμε τον ΕΣΑ με βάση τα δεδομένα και τα οικονομικά στοιχεία του προηγούμενου παραδείγματος (Πίνακας ) για την εκτίμηση της ΚΠΑ.
Χρησιμοποιούμε δύο εναλλακτικά επιτόκια προεξόφλησης ( 18% και 20%), για να προσεγγίσουμε τον ΕΣΑ:
(1) | (2) |  |  | (3) |  |  |  | (4)= (2) x (3) | 
Έτος | Καθαρή ταμειακή ροή (Εισροές μείον εκροές) Σε εκατομ.ΕΥΡΩ |  |  | Συντελεστής προεξόφλησης ή Αναγωγής (μείωσης) σε παρούσες Αξίες (Παράρτημα 1) 18% 20% |  |  |  | ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (ΚΠΑ) Σε εκατομ.ΕΥΡΩ 18% 20% | 
0 1 2 3 4 5 6 7 | -11000# +1000 +1200 +1300 +1500 +1300 +1200 +22000 |  |  | 1,000 1,000 0,847 0.833 0,718 0,694 0,609 0,578 0,515 0,482 0,437 0,402 0,370 0,335 0,314 0,279 |  |  |  | -11000 -11000 847 833 862 832.8 792 751 773 723 568 523 444 402 6908 6138 | 
 | +18500 |  |  |  |  |  | 11194 10203 ΚΠΑ1 ΚΠΑ2 |  | 
#=ΕΡΕΥΝΑ +ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

## Slide 56
Συντελεστής προεξόφλησης(μείωσης) |  | ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (ΚΠΑ ή NPV) του επενδυτικού σχεδίου(σε εκατομ.ΕΥΡΩ) |  |  |  | 
18%(i1) 20%(i2) |  | 11194(ΚΠΑ1) 10203(ΚΠΑ2) | ΕΡΕΥΝΑ+ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ=11000 |  |  | 
‘Αρα ο ακριβής ΕΣΑ(IRR) κυμαίνεται μεταξύ 18% και 20%. Με βάση την σχέση (9) έχουμε: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΑ(IRR)=11000 - 10203 / (11194-10203)Χ (20-18) = 1.61 Σύμφωνα με την σχέση (9) ΤΕΛΙΚΗ ΕΣΑ= 20-1.61=18.40% |  |  |  |  |  | 
Επομένως ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης είναι 18.4 %.

## Slide 57
Εφ’όσον ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (ΕΣΑ) 18.39% είναι υψηλότερος από το επιτόκιο δανεισμού που ισχύει στον συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο και το επίσημο επιτόκιο του κλάδου είναι περίπου στο 10% σήμερα, το σχέδιο επένδυσης γίνεται αποδεκτό από ιδιωτική-χρηματική άποψη, αν βέβαια δεν εξετάζονται άλλα υποψήφια σχέ­δια επένδυσης με υψηλότερα ΕΣΑ.
Για να φθάσουμε στα δύο αυτά μεγέθη της ΚΠΑ δηλαδή ΚΠΑ1 = η θετική ΚΠΑ (προεξόφληση με ι1) και ΚΠΑ2 = η αρνητική ΚΠΑ (προεξόφληση με ι2) χρειαζόμαστε κατ’αρχάς ένα μέγεθος – οδηγό έστω και κατά προσέγγιση. Για τις μεταλλευτικές επενδύσεις υπάρχει η παρακάτω καθαρά εμπειρική σχέση:
Αν οι χρηματοροές είναι σε τρέχουσες τιμές (δηλαδή περιλαμβάνουν τον τρέχοντα πληθωρισμό) τότε και ο ΕΣΑ που θα υπολογισθεί θα είναι σε τρέχουσες τιμές και θα λαμβάνει υπ’όψη τον υφιστάμενο πληθωρισμό. Για να υπολογίσουμε τον ΕΣΑ σε σταθερές/πραγματικές τιμές (σταθερή αγοραστική δύναμη) (ΣΑΔ) ή C.P.P(Constant Purchasing Power) που είναι και το πλέον σημαντικό χρησιμοποιούμε την παρακάτω σχέση:
Όπου:
ΕΣΑπραγμ. = Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης επενδυομένου κεφαλαίου σε πραγματικές/ σταθερές τιμές,
ΕΣΑτρχ. = Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης επενδυομένου κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές, (περιλαμβάνει τον πληθωρισμό)
π = τρέχον πληθωρισμός(%).
Η χρήση του ΕΣΑ αν και πολύ χρήσιμη έχει δύο μειονεκτήματα σε σχέση με την χρήση της ΚΠΑ. Το πρώτο μειονέκτημα αναφέρεται στο γεγονός ότι όταν έχουμε εναλλακτικές προσεγγίσεις σε μία επένδυση είναι αδύνατο να μας δώσει την καλύτερη οικονομικά λύση. Το άλλο μειονέκτημα προκύπτει στις περιπτώσεις που οι χρηματοροές αλλάζουν κατεύθυνση δηλαδή θετικές ή αρνητικές. Σε μια τέτοια περίπτωση προκύπτουν περισσότερα του ενός μεγέθη ΕΣΑ . Σε επενδυτικά προγράμματα που υλοποιούνται και με σημαντικά δανειακά κεφάλαια οι χρηματοροές τους που θα περιλάβουν την αποπληρωμή των δανείων αυτών είναι πιθανόν να παρουσιάσουν αυτή την εικόνα δηλαδή στην διάρκεια κάποιων ετών οι χρηματοροές να γίνονται από θετικές αρνητικές ή αντιστρόφως.
ΕΣΑ(IRR) = 60 / Συνολική περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης
ΕΣΑ πραγμ. (IRRr) = (ΕΣΑτρεχ. ή IRRc- π) / (1+π)

## Slide 58
Μια άλλη προσέγγιση για τον υπολογισμό του Ε.Σ.Α είναι να γίνει γραφικά πράγμα που πολύ συχνά συνηθίζεται στις οικονομοτεχνικές μελέτες. Παρακάτω δίνουμε ένα τέτοιο παράδειγμα βασιζόμενοι στα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 1 που αφορούν την Καθαρή Ταμειακή Ροή που προκύπτει από την μεταλλευτική επένδυση στο μεταλλείο EURECA.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΕΤΗ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ΚΠΑ(NPV)
ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ | 350 | 420 | 470 | 450 |  | 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 0% | -1100 | 350 | 420 | 470 | 450 | 590
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 5% | -1100 | 330 | 381 | 406 | 370 | 390
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 10% | -1100 | 318 | 347 | 353 | 307 | 225
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 15% | -1100 | 304 | 318 | 309 | 257 | 88
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 20% | -1100 | 292 | 292 | 272 | 217 | -27

## Slide 59
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Κ.Π.Α ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
Γραφικός υπολογισμός του Ε.Σ.Α (I.R.R) με βάση τα στοιχεία από τον παραπάνωΠίνακα
ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΕΤΗ
0
1
2
3
4
ΚΠΑ(NPV)
ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ
350
420
470
450
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 0%
-1100
350
420
470
450
590
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 5%
-1100
330
381
406
370
390
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 10%
-1100
318
347
353
307
225
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 15%
-1100
304
318
309
257
88
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 20%
-1100
292
292
272
217
-27
ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Α(I.R.R)
-27
88
225
390
590
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ(ΜΕΙΩΣΗΣ) %
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ

## Slide 60
Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα παρατηρούμε ότι όταν έχουμε συντελεστή προεξόφλησης 15% προκύπτει θετική ΚΠΑ, ενώ όταν ο συντελεστής προεξόφλησης γίνει 20% προκύπτει αρνητική ΚΠΑ. Άρα ο Ε.Σ.Α βρίσκεται μεταξύ 15% και 20%. Η τιμή του θα δοθεί από το σημείο που η προκύπτουσα καμπύλη από την προβολή των διαφόρων τιμών της Κ.Π.Α (άξονας y) συναρτήσει των διαφόρων επιτοκίων προεξόφλησης (άξονας x) (όπως φαίνονται στον Πίνακα ) τέμνεται με τον άξονα των x δηλαδή το 18.7%.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Κ.Π.Α & Ε.Σ.Α
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις για τις οποίες πολλές, μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις, και όχι μόνο στον μεταλλευτικό τομέα, κρίνουν αναγκαία την σύγκριση των αποτελεσμάτων εναλλακτικών επενδύσεων με σκοπό την επιλογή μόνο μιας. Λόγοι πού οδηγούν στην επιλογή αυτή είναι π.χ η έλλειψη κεφαλαίου, σύγκριση εναλλακτικών τεχνολογιών πού οδηγούν σε καλύτερα και φθηνότερα καθετοποιημένα προϊόντα, σύγκριση τόπων εγκατάστασης κ.λ.π. Στις περιπτώσεις αυτές τα δύο κριτήρια NPV και IRR δεν καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα δεδομένου ότι η κατάταξη των επενδύσεων κατά τα δύο κριτήρια είναι διαφορετική. Το ερώτημα πού τίθεται είναι πιο από τα δύο κριτήρια θα ληφθεί τελικά υπ'όψη.Δίνουμε παρακάτω ένα παράδειγμα:
Δύο επενδύσεις οι Α και Β δίνουν τα παρακάτω νούμερα
ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α ΕΠΕΝΔΥΣΗ Β
IRR 25.3% 27.2%
NPV 136 112
Βλέπουμε ότι η επένδυση Α έχει την μεγαλύτερη NPV αλλά το μικρότερο IRR.Αντίθετα η επένδυση Β έχει το μεγαλύτερο IRR αλλά μικρότερη NPV.Ποια επένδυση θα πρέπει να προτιμηθεί; Η απάντηση είναι ότι το κριτήριο τής ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ(NPV) θα πρέπει να προτιμηθεί γιατί η NPV εκφράζει την αύξηση τού κεφαλαίου τού επενδυτικού φορέα, ενώ το IRR δεν σχετίζεται με αυτό και επομένως η επένδυση Α είναι η οικονομικά προτιμότερη.

## Slide 61
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο.Π.Υ. ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Για την χρηματοοικονομική αξιολόγηση ενός μεταλλευτικού επενδυτικού προγράμματος ακολουθούμε τούς γενικούς κανόνες όπως και για τις άλλες επενδύσεις. Η ιδιαιτερότητα στην αξιολόγηση των μεταλλευτικών επενδύσεων έγκειται κύρια στην δυσκολία προσέγγισης των μεγεθών πού θα μπουν στον πίνακα χρηματοροών για να μάς δώσουν μετά την επεξεργασία τους την Καθαρά παρούσα αξία και τον εσωτερικό δείκτη απόδοσης επενδυόμενου κεφαλαίου. Έτσι για τις άλλες επενδύσεις μεγέθη όπως π.χ δυναμικότητα παραγωγής, λειτουργικό κόστος επένδυσης κ.λ.π μπορούν σε μία τελική οικονομοτεχνική μελέτη να προσεγγισθούν με ακρίβεια μέχρις και 95%.Στίς μεταλλευτικές όμως επενδύσεις τα πράγματα είναι αρκετά πολύπλοκα γιατί όλα τα παραπάνω μεγέθη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από φυσικές παραμέτρους π.χ η δυναμικότητα τής παραγωγής εξαρτάται από το ύψος των αποθεμάτων. Από την άλλη πλευρά το κόστος παραγωγής όσο και οι τιμές των προϊόντων είναι μεγέθη πού στην διάρκεια ζωής ιδίως μιας μεταλλευτικής επιχείρησης μεταβάλλονται σημαντικά πολλές φορές.
Το επιχειρηματικό όφελος (κέρδος R) στη διάρκεια των αλληλοδιαδεχόμενων φάσεων έρευνας - αξιολόγησης Ο.Π.Υ με θετική κατάληξη μπορεί να υπολογισθεί με την παρακάτω εξίσωση (GOCHT 1983) :
Gd - Gmin . Qn . a. p R= -------------------------- 100
όπου Gd =μέση περιεκτικότητα του κοιτάσματος στο ή στα μέταλλα π.χ. που ενδιαφέρουν.
Gmin = όριο εκμεταλλευσιμότητας %
Qn = συνολικά αποθέματα της κλάσης Α,(Α+Β) ή (Β+C1)
a = συντελεστής ανάκτησης
p = τιμή πώλησης του προϊόντος (π.χ. σε $/tn).

## Slide 62
Oρια εκμεταλλευσιμότητας
Το Gmin (όριο εκμεταλλευσιμότητας) είναι ένα οικονομικό μέγεθος. Οι ορισμοί που δίνονται γι'αυτό ποικίλουν, ανάλογα με το οικονομικό σύστημα. Έτσι στην ελεύθερη οικονομία κάτω από τον όρο "όριο εκμεταλλευσιμότητας" νοείται η μέση περιεκτικότητα των χρήσιμων ορυκτών ενός κοιτάσματος ή και η τιμή του μετάλλου, κατ'άλλους, τα οποία κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου κάνουν δυνατή μία εκμετάλλευση ΟΠΥ με κάλυψη του κόστους της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης, δηλαδή τα έσοδα (revenues) καλύπτουν τουλάχιστον το κόστος (breakeven : κόστος κεφαλαίου + κόστος εκμετάλλευσης + φόρους + επιτόκια).
Σ'αυτήν την περίπτωση η χρονική διάρκεια, που είναι απαραίτητη για την εξόφληση της επένδυσης (Payback period), από τη διαφορά που δημιουργείται μεταξύ εσόδων και κόστους, (Net cashflow) είναι ταυτόσημη με την διάρκεια λειτουργίας του μεταλλείου. Αντίθετα, σε κεντρικά σχεδιασμένες οικονομίες κάτω από τον όρο "όριο εκμεταλλευσιμότητας" νοείται μια "ελάχιστη βιομηχανική περιεκτικότητα" (JANCOVIC 1967), η οποία μπορεί να ισχύει όχι μόνο για μια συγκεκριμένη ΟΠΥ, π.χ. μικτά θειούχα, αλλά και για ολόκληρες περιοχές.
Στην πραγματικότητα τα "όρια εκμεταλλευσιμότητας" είναι πάντα, για κάθε πρόγραμμα, διαφορετικά και χαρακτηριστικά για το καθένα απ'αυτά, για το λόγο, ότι το προσδιορίζει ένα μεγάλος αριθμός συντελεστών και παραγόντων. Γι'αυτό το λόγο θα ήταν επικίνδυνο και λαθεμένο να δίνονται "όρια εκμεταλλευσιμότητας" για ολόκληρες περιοχές ή για συγκεκριμένες ΟΠΥ. Στατιστικοί μέσοι όροι θα μπορούσαν ίσως να έχουν κάποιο προσανατολιστικό χαρακτήρα.
Ο υπολογισμός των "ορίων εκμεταλλευσιμότητας" (Gmin %) μπορεί να γίνει με τον τύπο
όπου Κ = κόστος παραγωγής της επιχείρησης ($ ή δρχ./έτος)
Q = ποσότητα που εξορύχθηκε (t/έτος)
a = συντελεστής ανάκτησης (recovery in the mill)
p = τιμή πώλησης του προϊόντος
Ο βασικός αυτός τύπος μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα προς τις υπάρχουσες πληροφορίες και δεδομένα, όπως π.χ. έσοδα από πωλήσεις δευτερευόντων προϊόντων, συντελεστές αραίωσης μεταλλεύματος κλπ. .
Επειδή σε κάθε περίπτωση τόσο το κόστος παραγωγής όσο και οι τιμές των προϊόντων είναι μεγέθη που στη διάρκεια ζωής της επιχείρησης μεταβάλλονται, είναι λογικό ότι τα "όρια εκμεταλλευσιμότητας" μεταβάλλονται στη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας του μεταλλείου. Αυτό το σημείο πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη, κατά τη διαδικασία της συνολικής αξιολόγησης ενός προγράμματος.
K.100 Gmin = --------- Q.a.p.

## Slide 63
Η παρακάτω Εικόνα δείχνει ένα διάγραμμα ευπάθειας (sensitivity analysis) και την επιρροή που ασκούν οι παράγοντες ρίσκου στις αλλαγές της οικονομικότητας.

## Slide 65
Όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα τη μεγαλύτερη επιρροή στη μεταβολή της οικονομικότητας έχουν οι τιμές των μετάλλων καθώς και οι αλλαγές της περιεκτικότητας. Συγκεκριμένα είναι φανερό από το σχήμα αυτό ότι μία πολύ μικρή αλλαγή στην τιμή τού μετάλλου επηρεάζει πάρα πολύ τον τελικό δείκτη απόδοσης επενδυομένου κεφαλαίου(IRR).Άλλα μεγέθη πού επηρεάζουν σημαντικά την οικονομικότητα είναι, όπως ήδη τονίσθηκε παραπάνω η περιεκτικότητα και η ανάκτηση. Την μικρότερη επιρροή στο τελικό οικονομικό αποτέλεσμα έχει το κόστος τής έρευνας. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την τεράστια σημασία της στην διατήρηση λειτουργίας με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα μίας μεταλλευτικής επιχείρησης με την ανεύρεση νέων κοιτασμάτων.
Είναι αναγκαίο να τονισθεί, ότι τα "όρια εκμεταλλευσιμότητας" δίνουν τη μέση περιεκτικότητας σε ωφέλιμα ορυκτά και όχι την οριακή περιεκτικότητα (cut of-Grade), που είναι ένα γεωλογικοτεχνικό (μεταλλευτικό) μέγεθος και αναφέρεται στην κατώτατη περιεκτικότητα σε χρήσιμα ορυκτά, που επιτρέπει :
1ον να συνυπολογισθεί στην ανάμιξη με υλικό υψηλότερης περιεκτικότητας, για το συνολικό υπολογισμό των αποθεμάτων,
2ον να χρησιμοποιηθεί και για τον υπολογισμό του κόστους λειτουργικότητας του μεταλλείου (working costs).
Επειδή το "όριο εκμεταλλευσιμότητας" είναι ένα οικονομικό μέγεθος, μπορούν με τη βοήθεια αυτού του μεγέθους να δημιουργηθούν συντελεστές, οι οποίοι θα είναι χρήσιμοι τόσο στην αξιολόγησης ενός κοιτάσματος, όσο και για το προσδιορισμό της επιτυχίας μιας μεταλλευτικής επιχείρησης. Έτσι το πηλίκο της μέσης περιεκτικότητας προς το όριο εκμεταλλευσιμότητας χαρακτηρίζεται σαν "συντελεστής επιτυχίας της επιχείρησης". Εάν ο συντελεστής είναι μεγαλύτερος από 1 το μεταλλείο εργάζεται με κέρδος, εάν μικρότερος σε ζημιά (GOCHT 1983).

## Slide 66
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Ο.Π.Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
Για την χρηματοοικονομική αξιολόγηση ενός μεταλλευτικού επενδυτικού σχεδίου ακολουθούνται σε γενικές γραμμές οι ίδιοι κανόνες όπως και για τις επενδύσεις τού δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα τής παραγωγής.
Η διαφορά και ή δυσκολία, ταυτόχρονα , των μεταλλευτικών επενδύσεων έγκειται όπως τονίσθηκε ήδη σε προηγούμενα κεφάλαια, στην δυσκολία προσέγγισης των μεγεθών πού θα χρησιμοποιηθούν για την οικονομοτεχνική μελέτη για να μάς δώσουν μετά την επεξεργασία τους τον τελικό Ε.Σ.Α (IRR) και την Κ.Π.Α (NPV). Έτσι ενώ για τις άλλες επενδύσεις μεγέθη όπως π.χ δυναμικότητα παραγωγής, λειτουργικό κόστος, κόστος επένδυσης κλπ. μπορούν σε μία τελική οικονομοτεχνική μελέτη να προσεγγισθούν μέχρι και 95% , στις μεταλλευτικές επενδύσεις τα πράγματα είναι περισσότερο πολύπλοκα επειδή όλα τα παραπάνω είναι μεγέθη πού εξαρτώνται από φυσικές παραμέτρους π.χ η δυναμικότητα τής παραγωγής εξαρτάται άμεσα από το ύψος των αποθεμάτων, ενώ τα μεγέθη NPV και κυρίως το IRR εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις τιμές των μετάλλων ή ΟΠΥ στην διεθνή αγορά, πού ως γνωστόν είναι εξαιρετικά αβέβαιες και ευμετάβλητες πολύ συχνά.
Σε γενικές πάντως γραμμές οι γενικοί συντελεστές αξιολόγησης ενός κοιτάσματος και μίας μελλοντικής μεταλλευτικής επένδυσης πού έχουν συμβολή στην οικονομική αξιολόγηση είναι οι παρακάτω:
A. ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
1.Είδος τής μεταλλοφορίας
2.Βάθος τής μεταλλοφορίας
3.Ύψος αποθεμάτων και μέση περιεκτικότητα σε μετάλλευμα
4.Δευτερελυοντα μέταλλα ή άλλα συστατικά πού αυξάνουν την αξία τού μεταλλεύματος(π.χ παρουσία Αu&Ag σε κοίτασμα μικτών θειούχων)
5.Δευτερεύοντα συστατικά πού μειώνουν την αξία, την τιμή πώλησης τού μεταλλεύματος (π.χ παρουσία As σε κοίτασμα μικτών θειούχων η επεξεργασία τού οποίου δυνατόν να δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα)
6.Κοκκομετρική σύσταση
7.Τεκτονική και μικροτεκτονική τής περιοχής

## Slide 67
Β.ΤΕΧΝΙΚΟΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
1.Είδος εκμετάλλευσης(π.χ επιφανειακή ή υπόγεια)
2.Βάθος τής μεταλλοφορίας
3.Απώλειες σε μετάλλευμα κατά την εκμετάλλευση
4.Μέθοδος εμπλουτισμού
5.Ποσοστό ανάκτησης σε χρήσιμα ορυκτά κατά την επεξεργασία
6.Ποιότητα προϊόντος
Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
1.Δυναμικότητα μεταλλείου
2.Κόστος παραγωγής
3.Τιμή πώλησης προϊόντος
Τα στοιχεία Α Β Γ πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπ'όψη διότι μάς επιτρέπουν να προσδιορίσουμε και ένα άλλο ουσιαστικό στοιχείο: Τα χρόνια λειτουργίας τού μελλοντικού μεταλλείου. Τα χρόνια όμως αυτά είναι άμεσα εξαρτώμενα από την ημερήσια δυναμικότητα και αυτή με την σειρά της εξαρτάται από το ύψος των αποθεμάτων και την τιμή πώλησης τού προϊόντος. Έτσι σε περιόδους ανάκαμψης των τιμών των ΟΠΥ ή μετάλλων η παραγωγή είναι μεγαλύτερη ενώ το αντίθετο συμβαίνει συνήθως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης πού οδηγεί στην πτώση των περισσοτέρων ΟΠΥ και μετάλλων διεθνώς. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση η ημερήσια ή μηνιαία δυναμικότητα να παραμένει σταθερή ακόμη και σε περιόδους ύφεσης των τιμών ώστε να υπάρχει STOCK για τις περιόδους ανάκαμψης. Τέτοιες επιλογές εξαρτώνται από την πολιτική και τα χρηματοοικονομικά δεδομένα τις συγκεκριμένης εταιρείας και γενικότερα από το οικονομικό περιβάλλον την χώρας.

## Slide 68
1.ΕΡΕΥΝΑ:ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(Γεωλογικών, κοιτασματολογικών,
Τεκτονικών, αγοράς κλπ.)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1.Προσδιορισμός και ταξινόμηση του ή των Τύπων κοιτασμάτων. Τελικα συμπεράσματα από την κοιτασματολογική μελέτη
2.Προσδιορισμός ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ&
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την έναρξη της επένδυσης
3.Προσδιορισμός κόστους κεφαλαίου που απαιτείται
για την λεπτομερή έρευνα και οικονομοτεχνική μελέτη
καθώς και των επενδύσεων που αφορούν τη δημιουργία
μεταλλείου και μονάδας εμπλουτισμού
4.Προσδιορισμός του ελάχιστα αποδεκτού Ε.Σ.Α(IRR)
που θέτει η κάθε Εταιρεία. Συνήθως είναι αρκετά
μεγαλύτερος του τρέχοντος επιτοκίου προεξόφλησης
5.Υπολογισμός της Κ.Π.Α(N.P.V)
Εφ’ όσον είναι >0 γίνεται ένας
πρώτος υπολογισμός του καθορισμένου
για κάθε Εταιρεία ύψους επένδυσης
ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Συνοπτικά η όλη πορεία έρευνας και αξιολόγησης των ΟΠΥ και κυρίως τα κριτήρια λήψης απόφασης για συνέχιση έρευνας, έναρξης ή μη της εκμετάλλευσης δίδονται σ’ αυτό το διάγραμμα.

## Slide 69: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΑ
  1.ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
Υπάρχει μια σημαντική σύγχυση σε ότι αφορά την χρήση των όρων απόθεμα, κοίτασμα, μεταλλευτικό δυναμικό στην διεθνή βιβλιογραφία που αναφέρεται στα παραπάνω θέματα. Στις παρούσες σημειώσεις χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονοι ορισμοί όπως κωδικοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο Μεταλλείας και Μεταλλουργίας της Βρετανίας (THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY) τον Δεκέμβριο του 1991 και χρησιμοποιούνται πλέον ευρύτατα ιδιαίτερα στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με τους ορισμούς αυτούς έχουμε:
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: Είναι ένα σύνολο πετρωμάτων ή μεταλλοφόρας σε μια ευρεία περιοχή για το οποίο δεν είναι γνωστό ούτε ο ακριβής όγκος του, ούτε το αποθεματικό δυναμικό του, ούτε οι περιεκτικότητες του σε χρήσιμα ορυκτά αλλά υπάρχουν σοβαρές γεωλογικές,μεταλλογενετικές ενδείξεις ότι αξίζει περαιτέρω έρευνας και μελέτης.
ΑΠΟΘΕΜΑ Ο.Π.Υ: Είναι το βάρος σε τόννους ή ο όγκος μίας μεταλλοφορίας ή ενός πετρώματος(σε περίπτωση βιομηχανικών ορυκτών) με δεδομένο οικονομικό ενδιαφέρον για την οποία τα όρια της, οι περιεκτικότητες και άλλα βασικά χαρακτηριστικά είναι γνωστά σε ένα ορισμένο βαθμό.
ΜΕΤΡΗΘΕΝ ΑΠΟΘΕΜΑ Ο.Π.Υ: Είναι εκείνο το ποσοστό του συνολικού ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Ο.Π.Υ για το οποίο το βάρος σε τόννους ή ο όγκος του έχουν μετρηθεί από τις διαστάσεις του οι οποίες προσδιορίζονται από την εμφάνιση του,εκσκαφές,πηγάδια,γεωτρήσεις ή άλλα μεταλλευτικά έργα και με την υποστήριξη όπου χρειάζεται των αναγκαίων μεθόδων έρευνας ΟΠΥ. Οι θέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για παρατήρηση, δειγματοληψία και κάθε είδους μετρήσεις βρίσκονται σε τέτοιες αποστάσεις μεταξύ τους ώστε ο γεωλογικός χαρακτήρας, η συνέχεια οι περιεκτικότητες και η φύση της μεταλλοφορίας να είναι επαρκώς καθορισμένες. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την ύπαρξη υψηλού βαθμού βεβαιότητας σε ότι αφορά το σχήμα, την ποιότητα και τις περιεκτικότητες σε χρήσιμα μέταλλα και ορυκτά.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ Ο.Π.Υ: Είναι εκείνο το ποσοστό του συνολικού ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Ο.Π.Υ για το οποίο τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του έχουν υπολογισθεί με χαμηλό βαθμό βεβαιότητας. Και αυτό γιατί οι θέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για παρατηρήσεις κάθε είδους δειγματοληψίες και μετρήσεις είναι σε πολύ αραιά διαστήματα μεταξύ τους ώστε να μην επιτρέπουν ακριβή καθορισμό της συνέχειας της μεταλλοφορίας καθώς και βασικά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της.
ΚΟΙΤΑΣΜΑ Ο.Π.Υ: Είναι εκείνο το τμήμα του ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΟΠΥ για το οποίο έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες τεχνικές και οικονομικές εργασίες και μελέτες στον βαθμό που να επιτρέπουν την λήψη απόφασης για αξιοποίηση κατά τον χρόνο προσδιορισμού και αξιολόγησης του και κάτω από καθορισμένες οικονομικές συνθήκες.
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ Ο.Π.Υ: Είναι εκείνο το τμήμα του ΜΕΤΡΗΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Ο.Π.Υ όπως ήδη ορίσθηκε παραπάνω για το οποίο έγιναν όχι μόνο οι απαραίτητες αλλά και οι λεπτομερείς τεχνικές και οικονομικές εργασίες και μελέτες στο βαθμό που να επιτρέπουν την άμεση λήψη απόφασης για αξιοποίηση κατά τον χρόνο προσδιορισμού και αξιολόγησης του και κάτω από καθορισμένες οικονομικές συνθήκες.
ΠΙΘΑΝΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ Ο.Π.Υ: Είναι εκείνο το τμήμα του ΜΕΤΡΗΘΕΝΤΟΣ Ή ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΟΠΥ, όπως ήδη έχουν ορισθεί παραπάνω, για το οποίο έγιναν οι βασικές τεχνικές και οικονομικές εργασίες και μελέτες στο βαθμό που να επιτρέπουν κατ'αρχήν την λήψη απόφασης για εκμετάλλευση κατά τον χρόνο προσδιορισμού και αξιολόγησης του και κάτω από καθορισμένες οικονομικές συνθήκες.

## Slide 70
  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Ο ορισμός των αποθεμάτων ΟΠΥ συνδέεται άμεσα με ποσοτικά(συνήθως εκφρασμένο σε εκατομμύρια ή χιλιάδες τόννους) και ποιοτικά(περιεχόμενο ΟΠΥ είτε σε μέταλλα είτε σε συγκεκριμένο βιομηχανικό ορυκτό) χαρακτηριστικά ενός μεταλλοφόρου σώματος (ή μίας γεωλογικής ενότητας με βιομηχανικό ή βιομηχανικά ορυκτά) το οποίο μπορεί να εξορυχθεί με κέρδος. Κατά συνέπεια τα αποθέματα ΟΠΥ είναι για τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις το πλέον πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο τους. Παράλληλα όμως έχει και την ιδιομορφία ότι πρέπει να υπολογισθεί με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Αυτή είναι και η ουσία τού προβλήματος τού υπολογισμού των αποθεμάτων των ΟΠΥ.
Βασικός στόχος είναι ότι τα αποθέματα των ΟΠΥ πρέπει να εξορύσσονται με κέρδος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπολογίζονται πάνω στην βάση ότι υπολογίζεται, αυτό και εξορύσσεται.! Αυτό στην θεωρία. Και τούτο γιατί στην πράξη τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Στην πράξη θα είμαστε πολύ ευτυχείς αν εξορύσσεται ένα σημαντικό ποσοστό αυτού πού υπολογίζεται.
Για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται 2 προϋποθέσεις:
-Πολύ καλή γεωλογική δουλειά και απαραίτητη έρευνα ώστε να περιχαρακωθεί ένα σημαντικό συνεχές μεταλλοφόρο σώμα κατάλληλο για εξόρυξη.
-Υπολογισμό των βασικών ποσοτικών και ποιοτικών προδιαγραφών τού εκμεταλλεύσιμου αποθέματος πάνω στη βάση ενός συστήματος ταξινόμησης το οποίο είναι ακριβές και μη αμφισβητήσιμο.
Με βάση τα παραπάνω τα βασικά στοιχεία πού πρέπει να ληφθούν υπ' όψη για μια απόλυτα ικανοποιητική αξιολόγηση ενός κοιτάσματος ΟΠΥ είναι: ο χαρακτήρας τής μεταλλοφορίας, η συνέχεια τής μεταλλοφορίας, ο υπολογισμός και ταξινόμηση των αποθεμάτων.
Είναι γνωστό ότι η απόφαση για το άνοιγμα ενός μεταλλείου και την κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού θα βασιστεί στα αποθέματα του μεταλλεύματος.
Είναι γνωστό ακόμη, ότι ο υπολογισμός των αποθεμάτων βασιζόμενος σε μεταλλευτικές ερευνητικές εργασίες, γεωτρήσεις καθώς και γεωλογικές εκτιμήσεις, οι οποίες περιέχουν συχνά απρόβλεπτα στοιχεία, περιλαμβάνει υψηλά σφάλματα που εξαρτώνται από το βαθμό και την φάση της έρευνας.
Εάν ο ερευνητής νομίζει ότι τα σφάλματα είναι πολύ μεγάλα επιδιώκει να τα ελαττώσει με εκτέλεση περισσοτέρων ερευνητικών εργασιών, παρ' όλα αυτά όμως ένα ποσοστό αβεβαιότητας περιέχεται πάντοτε στους τελικούς υπολογισμούς.
Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι μεταξύ των σφαλμάτων κατά τον υπολογισμό των αποθεμάτων και των ερευνητικών εργασιών υπάρχει αντίστροφα ανάλογη σχέση.

## Slide 71
Οι ορθολογικές έρευνες απαιτούν τις αναγκαίες σε κάθε περίπτωση εργασίες, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Δηλαδή η πυκνότητα των έργων πρέπει να είναι τέτοια, που να δίνει την επιθυμητή ακρίβεια και η οποία πρέπει να έχει καθορισθεί από την αρχή της έρευνας. Ο καθορισμός αυτός συναρτάται σημαντικά και από την ορυκτή πρώτη ύλη πού είναι ο ερευνητικός στόχος.
Έτσι μεγαλύτερη πυκνότητα ερευνητικών εργασιών οδηγεί σε περιττές επενδύσεις και αύξηση του χρόνου της έρευνας, ενώ αντίθετα αραιό δίκτυο ερευνητικών εργασιών ελαττώνει τις επενδύσεις, καθώς και τον απαιτούμενο για την εκτέλεση των εργασιών χρόνο με την προϋπόθεση όμως ότι τα σφάλματα υπολογισμού παραμένουν πάντοτε μέσα στα καθορισμένα για κάθε περίπτωση όρια.
Με τη γνώση του μεγέθους του υπεισερχόμενου στους υπολογισμούς των αποθεμάτων σφάλματος, χαρακτηρίζονται τα αποθέματα από την άποψη της ασφάλειας και κατατάσσονται σε κατηγορίες όπως : βέβαια, πιθανά, δυνατά, κλπ.
Προκύπτει λοιπόν αμέσως το πρόβλημα, ποιος θα ήταν ο καλύτερος δυνατός τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να εκφραστεί η αβεβαιότητα που υπάρχει στους τελικούς υπολογισμούς της ποσότητας και ποιότητας των κοιτασμάτων. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει μεταξύ ειδικών για τον καθορισμό της ασάφειας, που συνδέεται με τη χρησιμοποίηση των λέξεων βέβαια, λίαν πιθανά, πιθανά, δυνατά, κλπ. αποθέματα.
Η χρησιμοποίηση των όρων αυτών συνεπάγεται, όπως είναι ευνόητο, την εισαγωγή υποκειμενικών κριτηρίων του μελετητή και η εμπιστοσύνη η οποία υπάρχει στους τελικούς υπολογισμούς, είναι αυτή που υπάρχει στο πρόσωπο και την πείρα αυτού.
Ακόμη όμως, εάν οι κατηγορίες αποθεμάτων δεν περιέχουν επιτρεπόμενα σφάλματα, εκφραζόμενα με αριθμούς, τότε με τη χρήση των παραπάνω όρων κάθε μελετητής μπορεί να εννοεί διαφορετικά πράγματα.
Έγινε στο παρελθόν μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να ξεπερασθούν οι δυσκολίες που συνδέονται με την περιγραφή των ερευνητικών εργασιών που απαιτούνται για την κατάταξη των αποθεμάτων σε κατηγορίες. Η προσπάθεια όμως αυτή προσέκρουσε στην ποικιλία των κοιτασμάτων (είδος κοιτάσματος, σχήμα, μέγεθος, πλούσια φτωχά) καθώς και στον επιθυμητό βαθμό έρευνας σε κάθε χώρα ο ποίος είναι συνάρτηση των τοπικών και οικονομικών συνθηκών αυτής.
Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι για να μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν παράμετροι που να είναι ανεξάρτητοι από τα υποκειμενικά κριτήρια του κάθε μελετητή. Μεταλλευτικό συνέδριο που έγινε το 1959 στη Γερμανία κατάληξε στο συμπέρασμα, ότι η χρήση της μαθηματικής αναλύσεως των πιθανοτήτων, η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις, που λαμβάνονται από την έρευνα, καθώς επίσης και σε αντικειμενικά κριτήρια είναι πιο αξιόπιστη από τις προηγούμενες μεθόδους που βασίζονται σε παρατηρήσεις αλλά και σε προσωπικά κριτήρια του μελετητή.

## Slide 72
Ικανός αριθμός ειδικών εκδήλωσε αντιρρήσεις για την αποτελεσματικότητα της στατιστικής αναλύσεως, με την δικαιολογία, ότι λίγοι από τους παραλήπτες των μελετών γνωρίζουν τη χρήση της θεωρίας των πιθανοτήτων και οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίζουν με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το ύψος των αποθεμάτων των κοιτασμάτων προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις.
Επίσης εκδηλώθηκαν αμφιβολίες κατά πόσο οι γεωλογικές ανωμαλίες επιτρέπουν την χρησιμοποίηση της μαθηματικής ανάλυσης.
Με την πάροδο του χρόνου όμως άρχισε να επιβάλλεται η χρήση της στατιστικής και όχι αυτό μόνο αλλά αναπτύχθηκε και ειδικός κλάδος-αυτός ­της γεωστατικής - που δίνει πολύ καλά αποτελέσματα στη γενικότερη μελέτη των κοιτασμάτων αλλά και άλλων γεωλογικών προβλημάτων.
Η εφαρμογή όμως τόσο της γεωστατικής όσο και της κλασσικής στατιστικής δυσχεραίνεται σημαντικά διότι δεν υπάρχει δυστυχώς ακόμα και σήμερα ενιαίο σύστημα ταξινόμησης στον κόσμο. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονrαι πολλές υποδείξεις συγγραφέων όπως επίσης και επίσημες προδιαγραφές κρατών για την ταξινόμηση των αποθεμάτων σε κατηγορίες, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. ‘Όλες αυτές ενώ λαμβάνουν σαν βασικά κριτήριο κατάταξης το βαθμό έρευνας, εν τούτοις η περιγραφή των αναγκαίων για την κατάταξη εργασιών ποικίλει. Επίσης ορισμένες δεν ορίζουν καθόλου επιτρεπόμενα σφάλματα, ενώ άλλες που τα μνημονεύουν δεν καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να υπολογισθούν.
Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα σήμερα διεθνώς συστήματα ταξινομήσεως είναι
-Η ταξινόμηση του Bureau of Mines και της Geological Survey των Η.Π.Α. (1944).
-Το σύστημα ταξινόμησης που προτάθηκε το 1959 από το σύνολο Γερμανών Μεταλλειολόγων και Μεταλλουργών. Το πρώτο εφαρμόζεται κύρια στις ΗΠΑ ενώ το δεύτερο με κάποιες βελτιώσεις που επέφερε η γεωστατιστική χρησιμοποιείται στην Ευρώπη και άλλες χώρες με αναπτυγμένη μεταλλευτική βιομηχανία. Πάντως όπως θα δούμε πιο κάτω ανάμεσα στα δύο συστήματα υπάρχει αντιστοιχία.
Στη συνέχεια περιγράφονται τα παραπάνω συστήματα και δίνεται επίσης για σύγκριση η παλαιά διεθνής ταξινόμηση του 1912 καθώς και το σύστημα κατάταξης αποθεμάτων που χρησιμοποίησαν οι Χώρες της Α.Ευρώπης πριν από το τέλος του Α.Μπλόκ διότι πάνω στο σύστημα αυτό στηρίχθηκε η πρόταση του Συλλόγου Γερμανών Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών το 1959 .

## Slide 73
Κατηγορίες αποθεμάτων του Bureau of Mines και τ η ς Geological Survey τ ω ν Η.Π.Α. 1 9 4 4.
α. Μετρηθέντα - Βέβαια αποθέματα (Measured ore).
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα αποθέματα που υπολογίζονται από στοιχεία επιφανειακών εμφανίσεων, γεωτρήσεων και μεταλλευτικών έργων και για τα οποία η ποιότητα προσδιορίζεται με συστηματική δειγματοληψία. Το δίκτυο των ερευνητικών εργασιών είναι τόσο πυκνό, οι γεωλογικές συνθήκες καλά αναγνωρισμένες και η δειγματοληψία τόσο πλήρης, ώστε το μέγεθος, το σχήμα και η μέση ποιότητα του κοιτάσματος να έχουν καλά προσδιορισθεί. Τα σφάλματα των αποθεμάτων στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνουν το +/- 20°/ο.
β.Ενδεικτικά - Πιθανά αποθέματα (Indicated ore).
Σαν τέτοια θεωρούνται τα αποθέματα από τα οποία ένα μέρος έχει υπολογισθεί από ειδικές μετρήσεις, δειγματοληψίες ή στοιχεία παραγωγής και ένα μέρος από επέκταση, βάσει γεωλογικών ενδείξεων, σε λογική απόσταση. Τα σημεία μετρήσεων και δειγματοληψίας είναι τόσο αραιά και, πολλές φορές, ακατάλληλα τοποθετημένα, ώστε να είναι αδύνατη η σωστή περιχάραξη του κοιτάσματος, καθώς και ο υπολογισμός της κατανομής της ποιότητάς του. Τα επιτρεπόμενα σφάλματα υπολογισμού είναι φυσικά μεγαλύτερα από ότι στην προηγούμενη κατηγορία.
γ.Υποτιθέμενα - Δυνατά αποθέματα (Inferred ore).
Τέτοια είναι τα αποθέματα που ο προσδιορισμός τους βασίζεται σε ευρεία γνώση και πείρα των γεωλογικών χαρακτήρων των κοιτασμάτων και για τα οποία υπάρχουν, αν υπάρχουν, λίγες μετρήσεις που αφορούν στην ποιότητα και ποσότητά τους.
Ο υπολογισμός τους βασίζεται πάνω σε υποτιθέμενη συνέχεια ή επανάληψη για τις οποίες υπάρχουν γεωλογικές ενδείξεις. Οι ενδείξεις αυτές δυνατόν να περιλαμβάνουν και συγκρίσεις με παρόμοια κοιτάσματα τα οποία είναι τελείως καλυμμένα, εφόσον γεωλογικές παρατηρήσεις συνηγορούν υπέρ της παρουσίας τους. Οι εκτιμήσεις των δυνατών αποθεμάτων πρέπει να περιλαμβάνουν και μια δήλωση σχετικά με τα άρια μέσα στα οποία αναμένονται να κυμαίνονται.
Η ταξινόμηση αυτή εφαρμόζεται ευρύτατα, ιδίως για έρευνες και εκτιμήσεις αποθεμάτων σε εθνική κλίμακα στις ΗΠΑ.. Οι Blondel και Lasky προτείνουν μάλιστα για τέτοιες έρευνες τη συγχώνευση των δύο πρώτων κατηγοριών σε μία (Demonstrated Reserves).
Όπως φαίνεται επίσης, η ταξινόμηση του Bureau of Mines δεν καθορίζει τα όρια σφαλμάτων για τις κατηγορίες των ενδεικτικών και υποτιθέμενων αποθεμάτων. Ο Blondel πάντως προβαίνει στην εκτίμηση ότι αν οι κατηγορίες αυτές προστεθούν στην κατηγορία των μετρηθέντων , το συνολικό σφάλμα θα είναι της τάξεως του 50%.

## Slide 74
Το σύστημα αποθεμάτων που χρησιμοποίησαν οι χώρες του πρώην Α.Μπλόκ.
α. Κατηγορία Α.
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα αποθέματα των κοιτασμάτων, για τα οποία έχουν προσδιορισθεί οι τέσσερις ή τρεις τουλάχιστον πλευρές με υπόγεια μεταλλευτικά έργα ή γεωτρήσεις. Αν η έρευνα εκτελείται μόνο με γεωτρήσεις τότε η ανάκτηση πυρήνος πρέπει να είναι τουλάχιστον 70%, τα δε αποτελέσματα των γεωτρήσεων πρέπει να ελέγχονται μερικώς με υπόγεια μεταλλευτικά έργα. Επίσης οι δυνατότητες εμπλουτισμού σε βιομηχανική κλίμακα και η μέθοδος εκμετάλλευσης να έχουν πλήρως μελετηθεί.
Τα όρια των επιτρεπόμενων σφαλμάτων ορίζονται σε +15% οι δε ερευνητικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται σε αποστάσεις από 20-­100 μέτρα, ανάλογα με το είδος και την μορφή των κοιτασμάτων.
β. Κατηγορία Β.
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα αποθέματα των κοιτασμάτων για τα οποία έχουν προσδιορισθεί οι τρεις ή τουλάχιστον οι δύο πλευρές. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται και τα αποθέματα για τα οποία είναι γνωστές οι τέσσερις πλευρές αλλά που είναι ερευνημένα με αραιότερα ερευνητικά έργα από όσα ορίζεται για την κατηγορία Α. Στον προσδιορισμό των αποθεμάτων αυτών επιτρέπεται κατά περίπτωση, επέκταση της περιμέτρου του κοιτάσματος μέχρι του 25% της αποστάσεως των ερευνητικών έργων. Όταν η ποιότητα προσδιορίζεται από γεωτρήσεις, η ανάκτηση πυρήνα ή σκόνης δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 50%.
Και εδώ η δυνατότητα εμπλουτισμού στο εργαστήριο, η ορυκτολογική σύνθεση, κλπ. πρέπει να έχουν καλά μελετηθεί. Η απόσταση των ερευνητικών εργασιών κυμαίνεται από 30-200 μέτρα, ανάλογα με τη φύση, τη μορφή και το μέγεθος του κοιτάσματος τα δε μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα ορίζονται σε ±35%.
γ. Κατηγορία C1.
Τα αποθέματα της κατηγορίας αυτής έχουν προσδιορισθεί κατά τη μία πλευρά ή κατά τις δύο ή κατά τις τρεις με μεταλλευτικά έργα που έχουν γίνει σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. Στον υπολογισμό των αποθεμάτων C1 επιτρέπονται μεγαλύτερες επεκτάσεις από εκείνες των προηγουμένων κατηγοριών, οι οποίες μάλιστα μπορεί να βασίζονται σε γεωφυσικές ή γεωχημικές μετρήσεις, που έχουν ελεγχθεί μερικώς με ερευνητικά έργα.
Η μορφή και τα όρια των κοrcασμάτων είναι μόνο κατά προσέγγιση γνωστά. Η δυνατότητα εμπλουτισμού, η μέθοδος εκμετάλλευσης κλπ. επίσης έχουν προσδιορισθεί κατά προσέγγιση. Τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα ανέρχονται σε +60%.
δ. Κατηγορία C2.
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα αποθέματα, τα οποία μπορούν να αναμένονται με βάση τις γεωλογικές και μεταλλογενετικές παρατηρήσεις, η δε ποιότητα αυτών έχει προσδιορισθεί από μεμονωμένα δείγματα, Στην κατηγορία αυτή δεν ορίζονται επιτρεπόμενα σφάλματα.

## Slide 75
      Κατηγορίες αποθεμάτων (του Συλλόγου Γερμανών Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών G.D.M.B., 1959).
  Ο βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η εισαγωγή της έννοιας του διαστήματος εμπιστοσύνης και γενικά της στατιστικής αναλύσεως στον υπολογισμό των σφαλμάτων, ο οποίος γίνεται έτσι ανεξάρτητος από τα υποκειμενικά κριτήρια του κάθε μελετητή.
  α. Κατηγορία Α.
  Στην κατηγορία αυτή μπορούν να υπαχθούν αποθέματα κοιτασμάτων, των οποίων το μέγεθος, η μορφή και η θέση έχουν καθορισθεί επακριβώς με ερευνητικά έργα ή γεωτρήσεις. Η πυκνότητα των εργασιών αυτών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην επιτρέπει αμφιβολίες ως προς τη συνέχεια του κοιτάσματος.Η μέση ποιότητα πρέπει να έχει υπολογισθεί ακριβώς, με δειγματοληψία σε πυκνά διαστήματα. Στους υπολογισμούς των αποθεμάτων της κατηγορίας αυτής τα επιτρεπόμενα σφάλματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το +/-10% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 90%.
  Κατηγορία Β.
  Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα αποθέματα που υπολογίζονται από ερευνητικά έργα, γεωτρήσεις ή επιφανειακές εμφανίσεις. Η πυκνότητα των ερευνητικών έργων όπως επίσης και οι γεωλογικές συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να εξασφαλίζεται λογικά η συνέχεια του κοιτάσματος. Η μέση ποιότητα του κοιτάσματος πρέπει να υπολογίζεται με δειγματοληψία από μεταλλευτικά έργα καθώς και από την επιφάνεια.
  Τα επιτρεπόμενα σφάλματα υπολογισμών στην κατηγορία αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ±20% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 70-90%. Στους υπολογισμούς των αποθεμάτων της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται η επέκταση του κοιτάσματος σε λογική απόσταση, ανάλογα με το μέγεθος αυτού, από γεωλογικές ενδείξεις όπως επίσης και από συγκριτικές παρατηρήσεις από παρόμοια κοιτάσματα.
  γ. Κατηγορία C1.
  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα αποθέματα, που έχουν προσδιορισθεί με αραιό δίκτυο γεωτρήσεων ή μεταλλευτικών έργων, τα οποία δεν εξασφαλίζουν τη συνέχεια του κοιτάσματος. Οι μεταβολές του πάχους αυτού δίνουν υψηλά σφάλματα, λόγω του μικρού αριθμού των γεωτρήσεων ή των μεταλλευτικών έργων, ο δε προσδιορισμός της μέσης ποιότητας περιέχει αυξημένα σφάλματα λόγω του αραιού ερευνητικού δικτύου και επομένως του μικρού αριθμού δειγμάτων. Κατά τον προσδιορισμό των αποθεμάτων της κατηγορίας αυτής, λόγω των υψηλών επιτρεπόμενων σφαλμάτων και του χαμηλού επιπέδου εμπιστοσύνης, επιτρέπεται λογική επέκταση των κοιτασμάτων παρά την ύπαρξη του αραιού ερευνητικού δικτύου.Τα επιτρεπόμενα στην κατηγορία αυτή σφάλματα υπολογισμού ανέρχονται σε ±30% σε επίπεδο εμπιστοσύνης (ακρίβεια υπολογισμού 50-70°/ο).
  δ. Κατηγορία C2.
  Στα αποθέματα της κατηγορίας αυτής κατατάσσονται τα κοιτάσματα ή τμήματα αυτών, στα οποία η απόσταση μεταξύ των ερευνητικών εργασιών είναι πολύ μεγάλη. Επίσης μπορούν να καταταγούν κοιτάσματα τα οποία δεν έχουν ερευνηθεί ακόμα με μεταλλευτικά έργα ή γεωτρήσεις, αλλά έχει διαπιστωθεί η ύπαρξή τους από σποραδικές μικρές εμφανίσεις..Συνήθως τα αποθέματα αυτά υπολογίζονται από τη συνολική επιφάνεια των εμφανίσεων με τη χρησιμοποίηση συντελεστών μεταλλοφορίας, που έχουν εξαχθεί από την πείρα της ευρύτερης περιοχής ή από άλλα παρόμοια κοιτάσματα..Στην κατηγορία αυτή μπορούν να υπαχθούν και κοιτάσματα πλήρως καλυμμένα, εφόσον γεωλογικές παρατηρήσεις συνηγορούν υπέρ της παρουσίας αυτών. Τα επιτρεπόμενα στην κατηγορία αυτή σφάλματα υπολογισμού ανέρχονται σε ±30%, η δε ακρίβεια υπολογισμού 30-50%.

## Slide 76
      ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε
Το παραπάνω περιγραφέν σύστημα με μικρές τροποποιήσεις που βασίζονται στην χρήση της γεωστατιστικής στον υπολογισμό των ποσοστών επιτρεπομένου σφάλματος και του βαθμού βεβαιότητας δίδεται στον παρακάτω Πίνακα .
Στη χώρα μας τουλάχιστον από τους φορείς της Πολιτείας και κύρια το ΙΓΜΕ η κατάταξη των αποθεμάτων, και κατά συνέπεια οι μετέπειτα οικονομοτεχνικές αξιολογήσεις βασίζονται με μικροτροποποιήσεις στην πρόταση του Συλλόγου Γερμανών Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών G.D.M.B. 1959 και στον παραπάνω Πίνακα 7.
Μια ολοκληρωμένη πρόταση που ήδη ακολουθείται έγινε από το ΙΓΜΕ το 1984 (ΔΡΟΥΒΑΣ-ΔΡΥΜΩΝΙΤΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ-ΜΑΣΤΟΡΗΣ-ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ (1984). Σύμφωνα με την πρόταση αυτή και όπως αναφέρεται από τους παραπάνω, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να συγκεντρώνει ένα σύστημα κατάταξης αποθεμάτων ορυκτών πόρων είναι τα ακόλουθα
1. Να παρέχει τα βασικά κριτήρια κατάταξης όπως : ο βαθμός γνώσης των αποθεμάτων και η οικονομικότητα.
2.Να είναι κατάλληλο για όλα τα μεταλλεύματα.
3.Να αξιοποιεί την καλύτερη μέθοδο εκτίμησης που να εξασφαλίζει δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής.
Η διερεύνηση των συστημάτων κατάταξης των αποθεμάτων ορυκτών πόρων που έχουν καθιερωθεί σε διαφορές χώρες όπως και εκείνων που έχουν προταθεί από μελετητές οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σε όλα χρησιμοποιούνται σαν βασικά κριτήρια κατάταξης οι παράμετροι που αναφέρθηκαν παραπάνω και κυρίως ο βαθμός γεωλογικής γνώσης και η οικονομικότητα. Βέβαια ο βαθμός στον οποίο υπεισέρχονται αυτές ποικίλλει από σύστημα σε σύστημα.
Η τελική πρόταση που διεμόρφωσε και πρότεινε στην Πολιτεία το ΙΓΜΕ και που ευρύτατα ήδη εφαρμόζεται στη χώρα μας έχει σύμφωνα με την παραπάνω εργασία ως εξής
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε
Λαμβάνοντας υπόψη όσα εκτέθηκαν παρουσιάζουμε το σύστημα κατάταξης των αποθεμάτων ορυκτών πόρων που φαίνεται στον αμέσως επόμενο Πίνακα

## Slide 77
Πίνακας. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Π.Υ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗΝ ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ

## Slide 79
  Όπως φαίνεται στον Πίνακα 8 η κατάταξη των αποθεμάτων γίνεται σε σύστημα 2 αξόνων:
  α) βαθμός βεβαιότητας γεωλογικής γνώσης(οριζόντιος άξονας)
  β) βαθμός οικονομικότητας(κατακόρυφος άξονας)
  Η βεβαιότητα της γεωλογικής γνώσης είναι συνάρτηση:
  α) του λάθος της εκτίμησης, όταν υπάρχουν σημεία δειγματοληψίας.
  Τα όρια λάθους για κάθε κατηγορία ορίστηκαν σε σταθερό επίπεδο εμπιστοσύνης 90% ακολουθώντας το σχέδιο του Συλλόγου Γερμανών Μεταλλειολόγων (WELLEMER 1983). Ο καθορισμός των ορίων δεν είναι αποτέλεσμα υπολογισμών, εξυπηρετεί όμως την βασική ανάγκη του συστήματος κατάταξης, που θα πρέπει να εφαρμόζεται για όλα τα μεταλλεύματα.
  Προϋπόθεση αντικειμενικότητας όσο αφορά την βεβαιότητα γεωλογικής γνώσης και η εκτίμηση της τελευταίας που γίνεται καλύτερα με γεωστατιστικές μεθόδους (μέθοδοι που μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων δίνουν και το μικρότερο λάθος εκτίμησης για το ίδιο επίπεδο πληροφοριών) όπου αυτές μπορούν να εφαρμοστούν. Για λόγους απλότητας, που επιβάλλονται μόνο από την απαίτηση γενικής εφαρμογής επιλέχθηκε η γεωστατιστική μέθοδος της συνολικής εκτίμησης (global estimation).
  Η προτεινόμενη για εφαρμογή μεθοδολογία εκτίμησης των αποθεμάτων περιλαμβάνει τη στατιστική μέθοδο (standard error of the mean) για την περιοχή εκείνη που η γεωστατιστική δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
  β)Των συσχετίσεων υπαρχόντων κοιτασμάτων και γεωλογικών δεδομένων, τη γνώση γεωλογικών δομών, κλπ ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν σημεία δειγματοληψίας. Αναφερόμαστε στα αποθέματα των αγνώστων ορυκτών πόρων (ορυκτών πόρων που μένουν να ανακαλυφθούν) . Εδώ δεν μπορεί να υπολογισθεί το λάθος της εκτίμησης και δίνονται ενδεικτικά, προσεγγιστικά όρια για τα αποθέματα (π.χ. από 500.000 ως 5.000.000 τόννοι).
  Ανάλογα με την Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό τ η τ α, τα αποθέματα διακρίνονται σε οικονομικά, οριακά και αντιοικονομικά.
  Η οικονομικότητα καθορίζεται από
  α) Φυσικές παραμέτρους του κοιτάσματος
  β) Καθαρά οικονομικές παραμέτρους.