## Slide 1: AC Κυκλώματα

## Slide 2: Κυκλώματα LR
Τι συμβαίνει όταν ένα κύκλωμα LR συνδεθεί με πηγή συνεχούς τάσης V0?
Κανόνας βρόχων Kirchhoff (άθροισμα δυναμικών κατά μήκος του βρόχου)
Σταθερά χρόνου

## Slide 3: Κυκλώματα LR
Όταν ανοίξει ο διακόπτης
Όπου I=I0 για t =0 και I=I για t
Σταθερά χρόνου

## Slide 4: Ενέργεια στο μαγνητικό πεδίο
Παρεχόμενη ισχύς σε πηνίο επαγωγής L διαρρέεται από ρεύμα Ι που μεταβάλλεται με ρυθμό dI/dt
Έργο που απαιτείται για την αύξηση του Ι από 0 σε Ι
Υπενθύμιση: αποθηκευμένη ενέργεια πυκνωτή, όταν στα άκρα του επιβάλλεται τάση V

## Slide 5: Ενέργεια στο μαγνητικό πεδίο
Ενέργεια συναρτήσει του μαγνητικού πεδίου
Πυκνότητα ενέργειας
Ισχύει για κάθε περιοχή του χώρου που υφίσταται μαγνητικό πεδίο

## Slide 6
Τη στιγμή t=0 , μια πηγή τάσης 12,0 V συνδέεται σε σειρά με ένα πηνίο 220 mH και μια αντίσταση 30Ω
Παράδειγμα
Α) Πόση είναι η τιμή του ρεύματος τη στιγμή t=0;
Β) Ποια είναι η σταθερά χρόνου του κυκλώματος;
Γ) Ποια είναι η μέγιστη τιμή του ρεύματος;
Δ) Πόσος χρόνος απαιτείται για να φτάσει το ρεύμα στο μισό της μέγιστης τιμής του;
Ε) Σε εκείνη τη χρονική στιγμή, ποιος είναι ο ρυθμός με τον οποίο η πηγή τάσης παρέχει ενέργεια και,
ΣΤ) Ποιος είναι ο ρυθμός αποθήκευσης ενέργειας στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου;

## Slide 7
ΛΥΣΗ:
Α) Πόση είναι η τιμή του ρεύματος τη στιγμή ;
Β) Ποια είναι η σταθερά χρόνου του κυκλώματος;
Παράδειγμα

## Slide 8
Γ) Ποιά είναι η μέγιστη τιμή του ρεύματος;
Δ) Πόσος χρόνος απαιτείται για να φτάσει το ρεύμα στο μισό της μέγιστης τιμής του;
Παράδειγμα

## Slide 9
Ε) Σε εκείνη τη χρονική στιγμή, ποιος είναι ο ρυθμός με τον οποίο η πηγή τάσης παρέχει ενέργεια;
ΣΤ) Ποιος είναι ο ρυθμός αποθήκευσης ενέργειας στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου;
Παράδειγμα

## Slide 11: Κυκλώματα LC
Ιδανικό κύκλωμα LC με μηδέν αντίσταση
Κανόνας βρόχων Kirchhoff (άθροισμα δυναμικών κατά μήκος του βρόχου)
εστω λύση
Αληθεύει μόνο εάν

## Slide 12: Κύκλος ταλάντωσης κυκλώματος LC (Halliday, Resnick, Walker)
Μόνο ηλεκτρική ενέργεια
Μόνο ηλεκτρική ενέργεια
Μόνο μαγνητική ενέργεια
Μόνο μαγνητική ενέργεια
Κυκλώματα LC

## Slide 13: Κυκλώματα LC
Το φορτίο του πυκνωτή σε Κύκλωμα LC ταλαντώνεται συνημιτονοειδώς και το ρεύμα στο πηνίο

## Slide 14: Κυκλώματα LC
Η αποθηκευμένη ενέργεια στο ηλεκτρικό πεδίο του
πυκνωτή κάθε χρονική στιγμή t
Η αποθηκευμένη ενέργεια στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου την ίδια χρονική στιγμή t

## Slide 15
Ηλεκτρομαγνητικό ανάλογο ταλαντώσεων
Κυκλώματα LC

## Slide 16: Κυκλώματα LC
H συνολική ενέργεια
Ταλαντωτής LC ή ηλεκτρομαγνητικός ταλαντωτής

## Slide 17
Ένας πυκνωτής φορτίζεται πλήρως από μια πηγή συνεχούς τάσης . Στη συνέχεια αποσυνδέεται από την πηγή και συνδέεται, τη στιγμή , με ένα πηνίο . Να προσδιοριστούν:
α) το αρχικό φορτίο στον πυκνωτή,
β) το μέγιστο ρεύμα,
γ) η συχνότητα και η περίοδος της ταλάντωσης και
δ) η συνολική ενέργεια που ταλαντώνεται στο σύστημα.
Παράδειγμα

## Slide 18
ΛΥΣΗ:
Παράδειγμα

## Slide 19: Κυκλώματα LRC
Κύκλωμα LC με αντίσταση
Κανόνας βρόχων Kirchhoff (άθροισμα δυναμικών κατά μήκος του βρόχου)
έστω λύση
To σύστημα θα είναι αποσβενόμενο αν
Αν το
Η γωνιακή συχνότητα

## Slide 20: Παράδειγμα
Τη χρονική στιγμή , ένα πηνίο τοποθετείται σε σειρά σε μια αντίσταση και έναν φορτισμένο πυκνωτή .
α) Δείξτε ότι το κύκλωμα αυτό θα εκτελεί ταλάντωση.
β) Καθορίστε τη συχνότητα ταλάντωσης.
γ) Πόσος χρόνος απαιτείται για να ελαττωθεί το φορτίο στο μισό της αρχικής του τιμής;
δ) Ποια τιμή της αντίστασης θα αποτρέψει την ταλάντωση του κυκλώματος;

## Slide 21
ΛΥΣΗ: α
Παράδειγμα

## Slide 22: Κυκλώματα με εναλλασσόμενη πηγή
Αντιστάτης

## Slide 23: Κυκλώματα με εναλλασσόμενη πηγή
Αντιστάτης
  Εναλλασσόμενη πηγή παράγει συνημιτονοειδή συχνότητα f και ρεύμα
  Μέση τιμή ενέργειας που μετατρέπεται σε θερμότητα

## Slide 24: Κυκλώματα με εναλλασσόμενη πηγή
Πηνίο (με αμελητέα αντίσταση)
  Κανόνας του Kirchhoff
  Το ρεύμα υστερεί της τάσης κατά 90°(π/2)
  Δεν καταναλώνεται κατά μέσο όρο ενέργεια
Ισχύει ότι

## Slide 25: Κυκλώματα με εναλλασσόμενη πηγή
Πηνίο (με αμελητέα αντίσταση)
  Εμποδίζει τη ροή του φορτίου στο εναλλασσόμενο ρεύμα με την αντι-ΗΕΔ
  Επαγωγική αντίδραση του πηνίου σε μονάδες Ohm
  Ισχύει για μέγιστες τιμές μόνο V0 και I0 και για ενεργές τιμές Vrms και Irms

## Slide 26: Παράδειγμα
Ένα πηνίο έχει αντίσταση R=100Ω και επαγωγή L=0.3H. Προσδιορίστε το ρεύμα στο πηνίο εάν επιβάλλεται σε αυτό
α) μια συνεχής τάση 120V.
β) εναλλασσόμενη τάση 120V (rms) με συχνότητα 60Hz.

## Slide 27: Παράδειγμα
ΛΥΣΗ:

## Slide 28: Κυκλώματα με εναλλασσόμενη πηγή
Πυκνωτής
  Κανόνας του Kirchhoff
  Το ρεύμα προηγείται της τάσης κατά 90°
  Δεν καταναλώνεται κατά μέσο όρο ενέργεια

## Slide 29: Κυκλώματα με εναλλασσόμενη πηγή
Πυκνωτής
  Κανόνας του Kirchhoff – επιβαλλόμενη τάση σε κάθε t
  Το ρεύμα προηγείται της τάσης κατά 90°
  Δεν καταναλώνεται κατά μέσο όρο ενέργεια

## Slide 30: Κυκλώματα με εναλλασσόμενη πηγή
Πυκνωτής
  Χωρητική αντίδραση του πυκνωτή σε μονάδες Ohm
  Ισχύει για μέγιστες τιμές μόνο V0 και I0 και για ενεργές τιμές Vrms και Irms

## Slide 31: Εναλλασσόμενο κύκλωμα LRC
  Κανόνας του Kirchhoff – επιβαλλόμενη τάση σε κάθε t
Αντιστάτης
Πηνίο
Πυκνωτής

## Slide 32: Εναλλασσόμενο κύκλωμα LRC
Σύνθετη αντίδραση
κυκλώματος

## Slide 33
V0
Περιστροφή στη συχνότητα f

## Slide 34: Εναλλασσόμενο κύκλωμα LRC
Ισχύς που καταναλώνεται στο κύκλωμα
Η μέση τιμή του
Ισχύει ότι

## Slide 35: Παράδειγμα
Έστω , και και συνδέονται σε σειρά με μια εναλλασσόμενη πηγή τάσης 90,0 V (ενεργός τιμή) και συχνότητα 500 Ηz.
Να υπολογιστούν α) το ρεύμα στο κύκλωμα, β) οι ενδείξεις του βολτόμετρου (ενεργές τιμές) στα άκρα του κάθε στοιχείου, γ) η γωνία φάσης και δ) η ισχύς που καταναλώνεται στο κύκλωμα.

## Slide 36: Παράδειγμα
ΛΥΣΗ:

## Slide 37: Παράδειγμα
γ)

## Slide 38
Σε κύκλωμα LRC
Ιmax όταν
Όταν ω=ω0, το κύκλωμα βρίσκεται σε κατάσταση συντονισμού
Συντονισμός

## Slide 39
Μεταφορά μέγιστης ισχύος όταν Ζεξόδου (κύκλωμα 1)είναι προσαρμοσμένη με την Ζεισόδου (κύκλωμα 2)
Για Pmax
Προσαρμογή σύνθετης αντίστασης